## Slide 1: Bandspreiding
Gerard Tel
LC-Kring 8 nov 2023 om 19.30

## Slide 2: Probleem
De verdeling van stations over de schaal
  Soms ver uit elkaar
  Soms (te) dicht opeen
Hoe komt dat
Wat kunnen we er aan doen?

## Slide 3: Onderwerpen vanavond
Capaciteitslineaire schaal: Berekening
Golflengte-lineaire schaal: Erres KY50*
Golfbereik opknippen: Philips BX480A
Niet-lineaire condensator: Philips BX660X
Onder- en bovenmenging: Philips BX300U
Fijnafstemming: Philips BX645U
Digitale afstemming: Philips D2999
Conclusies

## Slide 4: 1. Capaciteitslineaire afstemming
Ronde platen, as in midden
Elke graad draaien geeft dezelfde toename
Werkt niet zo fijn! “derdemachts verdichting”

## Slide 5: Grafiekje van Philips
Freq: f ~ 1/√C
Streepje per kanaal: steeds wijder uiteen

## Slide 6: Excelmodel schaalberekening
Berekent schaal voor cap.-lineaire afstemcondensator
O.b.v. max / min f, raster (9kHz) en Middenfrequent (voor Osc kring)

## Slide 7: Antennekring 531 – 1602 kHz
Zet mf=0, voor antennekring
  Afstand links 0,28mm
  Afstand rechts 7,43mm
Ratio fL : fR is ca 3
Ratio VR : VL is 26
Verdichting is derde macht van frequentieverhouding

## Slide 8: Hoezo die derde macht?
Trillingskring: f ~ 1 / √C
Uitgedrukt als macht: f ~ C-½
Afgeleide nemen: f’ ~ C-1½
En gebruik f ~ 1 / √C : f’ ~ f3

## Slide 9: Uit dit onderzoekje
Capaciteitslineaire condensator geeft extreme verdichting: derdemacht van frequentieverhouding
Sterke verdichting aan een kant is niet fijn
Daarom: geen capaciteitslineaire maar golflengtelineaire condensator

## Slide 10: 2. Golflengtelineaire condensator
Toename “Superlineair”: Sneller als de capaciteit al groot is
Bij kwadratische capaciteit is de golflengte lineair

## Slide 11: Middengolf op de BX660X
Links op de schaal: curve heel steil
Rechts op de schaal: curve heel vlak
BX660X met 0,1kHz nauwkeurige digitale aanwijzing!

## Slide 12: Erres KY507 verdichting
Linkerkolom loopt steiler dan rechterkolom:

## Slide 13: Erres KY507 verdichting
Linkerkolom loopt steiler dan rechterkolom: … maar slaat ook nog eens veel kanalen over!
Links is 5 kanalen ~2mm, rechts 18mm (Kanaal 3 Simferopol staat er niet op )
Rechts wel breder maar niet 27 keer

## Slide 14: Superlineaire condensator
Nadelen van lineaire condensator vermijden?
Gebruik geen capaciteitslineaire!
Groeiende straal
Bij hoge capaciteit groeit hij harder
Neemt ruimte: zeker frequentielineair

## Slide 15: Verdichting neemt af

## Slide 16: Verdichting is nu kwadratisch
Noem afstand vanaf denkbeeldig nulpunt: l
Capaciteit (ideaal) C ~ l2
Trillingskring: f ~ 1 / √C ~ l-1
Afgeleide nemen: f’ ~ l-2
En gebruik f ~ l-1: f’ ~ f2

## Slide 17: Golflengtelinear dus geen verdichting?
Raster is gedefinieerd op frequentie, niet op golflengte!
  1602 en 1593kHz schelen 1,07 meter
  531 en 540kHz schelen 9,42 meter
Alleen “handig” als je in golflengtes denkt

## Slide 18: 3. Golfbereiken opknippen
Kortegolfband 5900 – 18000 kHz?
  Kanaalafstand is 5kHz, 2420 kan op 200mm
  Gemiddeld 0,083mm op de schaal
Aan de linkerkant: 24 μm !!
  Afstemmen vereist vaste hand
  Aflezen volkomen onmogelijk
Radio met 1x KG is niet heel bruikbaar

## Slide 19: Frans: Bande Etalée
Ducretet L524 (1954)
Betekent: Bandspreiding
Europaband 49m
Veel Franse stations

## Slide 20: Philips BX480A (1948)
Ook BX485A, BX490A, BX594A varianten
Volledige KG-dekking
Multischaal, leuke lampjes
Drie vormen van bandspreiding
BX6-modellen (Glazenwasserschaal) ook

## Slide 21: Ad 1949

## Slide 22: 1e Verdeel KG over vier bereiken
Schaal 180mm lang, nu 720mm beschikbaar Alles al 4x zo ruim 
KG totaal: 5900 – 222000 kHz
Er is wat overlap in de vier bereiken

## Slide 23: 2e Plaatsing aan rechterkant
50m, 40m, 25m, 20m worden uitgerekt

## Slide 24: 3e Verdichting versterken
Hier is uitrekking goed!
  Sublineaire cond ???
Versterk met serie-C C15, C18 = 115pF
Rechterkant wordt nog sterker uitgerekt

## Slide 25: Resultaat op 49m band
Blauw: capa-lineair, Rood: schaal van BX480
Europaband 6 – 6,5 MHz is zo breed als 1 – 1,5 MHz (bovenkant MG)

## Slide 26: Wat maakt de BX480A zo fijn?
Goed afstemmen op KG
Bandspreidings-technieken
  Verdeling van KG gebied over 4 banden
  Plaats omroepbanden aan de rechterkant
  Verdichtingsversterking met seriecondensator

## Slide 27: Werkt het ook? JA!!
Strookje met Freq en zenders
Europaband: 6(!) Nederlandse popzenders
  Piepzender, Sunlite, Casanova, Delta, Europe, Onda
Plus 4x Dk en 8x Du “Private Station”
Piratenband 48m, 6200 – 6300 kHz

## Slide 28: 3. Hapjes-condensator
Om alle omroepbanden rechts te krijgen... … moet je evenzoveel fysieke banden hebben!
Kun je ook per band meerdere omroepbanden spreiden?

## Slide 29: De Philips BX660X (1946)
Zesvoudige afstem-C
  3 sect LG/MG (golfl. lineair)
  3 sect KG Hapjes eruit
Op de gedeelten AB en CD neemt de capaciteit langzamer toe!
Uitkienen: daar de omroepbanden

## Slide 30: Afstemcurves K1 K2 K3
Digitale uitlezing!
Omroepbanden:
  6 goed gespreid
  2 niet 

## Slide 31: 4. Onder- en Bovenmenging
Meest gebruikt: Bovenmenging
  Oscillator staat 452kHz boven ontvangstfreq f
  Meng osc+452 en osc-452 naar mf (452)
  Antennekring onderdrukt osc+452
  Spiegelontvangst: f + 2x452 hoorbaar

## Slide 32: De Philips BX300U (1950)
L/M/25m+31m
Bandspreiding in advertentie

## Slide 33: De 25m en 31m band
31m: 9,4 – 9,9 MHz, 25m: 11,6 – 12,1 MHz
Schaal van de BX300U: Paar meters “ertussenuit geknipt”?

## Slide 34: Spiegelontvangst
Bereik oscillator ca. 2 MHz (9,7 – 11,7 MHz)
  Ontvang onder osc freq: 31m band
  Ontvang boven osc freq: 25m band

## Slide 35: 5. Fijnafstemming
Lastig bij compacte band:
  Bedienen
  Uitlezen
Vertraging: Eddystone 870A (1961) Je moet 45x rond met de afstemknop!
Elektrische vertraging: Fijnafstemming

## Slide 36: De Philips BX645U (1954)
Tropentoestel
M/T/4xK
Reuzen-Uutje
Gekocht 7/2020 voor 20€
LC-Kring 5/22

## Slide 37: Fijnregeling
Regelt oscillator: Gelijkloop?
Bereik ca 100kHz
Indicatie ???

## Slide 38: Plaatsing rechts niet nodig
Ook op 11m band goed afstembaar 
Maar niet afleesbaar 

## Slide 39: Fijnregeling zelf maken
Leader LSG-10
Kleine regel-C parallel aan osc
Regel osc maar niet antenne

## Slide 40: 6. Digitale afstemming
Digitale weergave met frequentieteller
Artikel Satellit 3000:
Nog fijner: PLL afstemming

## Slide 41: Frequentieteller zelf maken
Pye Seafarer
L M T E 5xK
Cymometer
Was heerlijk toestel geworden

## Slide 42: De Philips D2999 en D2935 (1986)
Directe frequentiekeuze
Draaien met 1kHz
Zo soepel als MG
Basisset en Portable
Zelfde werking
MF 55000kHz

## Slide 43: TecSun PL-680 en Satellit 400
Van 1985 naar 2021: weinig verandering!
TecSun heeft 5kHz en 9kHz stapjes
In 1985 was de radio echt “af”

## Slide 44: Conclusies
Bandspreiding werd vaak genoemd in advertenties rond 1950: Was dus erg aansprekend thema!
Gebruik analoge radio’s “for fun”, Serieus DX-en met digitale ontvanger

## Slide 45: Meenemen / Tonen
BX480A
BX660A
BX300U
Tecsun
Grundig Sat400