## Slide 1: Buizenradio’s op batterijen
Gerard Tel
LC-Kring 12/11/2025
om 19.30

## Slide 2: Wat gaan we doen
Historische ontwikkeling
Indeling in drie typen
Batterij-schakelingen
Voeden van batterijradio’s
Hoortoestellen en Tecla
Conclusies

## Slide 3: 1. Historische ontwikkeling
Jaren 20: alles begint met de batterij
Jaren 30: batterijen in huizen zonder stroom
Jaren 40: oorlog, miniatuurbuizen
Jaren 50: gouden eeuw van batterijradio
Jaren 60: geen batterijbuizenradio’s meer

## Slide 4: Radio begint met batterij
1920s: Eerste radio’s
Triodes, geen net
Batterijen
  A: Gloei, accu
  B: Hoogspanning
  C: Roosterbias
Batterijen altijd een duur probleem!
Netvoeding heette “Battery eliminator”

## Slide 5: Schippers- of boerderijradio
1930s: alles op net, behalve ...
2V buizen K*, D*21
Tafelmodel met batterijen erin
Foto: Decca, 1947 Herkenbaar als B?

## Slide 6: Militaire ontwikkelingen
Communicatie op slagveld was (is) belangrijk
Doorontwikkeling van Miniatuur-buisjes (90)
Nikkelen gloeidraad, 50mA bij 1,4V

## Slide 7: Belangrijke uitvinding 1947
Lilienfeld, 1923
Oskar Heil, 1934
Bardeen, Brattain, Shockley, 1947
Nobelprijs 1956 voor B, B & S
Werpt schaduw, maar massale toepassing duurt nog decennium

## Slide 8: Philips deed mee vanaf 1949
Advertentie LX381B
Niet op boeren of schippers gericht

## Slide 9: Rijkeluisspeeltjes
1950: Portable (EverReady model C/E)
Zuiniger buizen en kleiner dan in 1930: Serie D*91 50mA
H = 32cm, m = 5kg
MG/LG, raamant
Batterijkosten: altijd hoog!

## Slide 10: Gloeidraden in de Koude Oorlog
Zenith TransOceanic, Clipper, 1947
43cm, 8kg, M/5xK
117V of 10,5 & 90V

## Slide 11: Popularisering
1954+: D*96 buizen, 25mA wolfraam (11μ dik)
Radio werd ingeburgerd vermaaksartikel
Meer mensen hadden geld
Tesla Minor Duo 3002
Tsjechië, 1958
MG/KG
Los netdeel

## Slide 12: Donkere wolk, de bui barst los!
1957: Philips lanceert de L3X71T Sharpie
6V, 20-40mA
MG / LG
Werkt “altijd”
Exit batterijbuis! Dit ging snel!

## Slide 13: Novak Atlantic 793 (1957)
Boerderijradio
6x Germ. trans
L/M/KK, 6x D-cel
Buisvoet-gaten waren al geboord! Toch transistors

## Slide 14: Uitzondering: FM radio’s
1957/8: Transistors werken niet bij 100MHz
Buizenportables met FM, zeer duur!
L4X71AB, batt/net
In 1959 ook nog
Hybride
In 1960: geen radio’s met batterijbuizen

## Slide 15: 2. Typologische indeling
Philips onderscheidt
  Draagbare ontvanger
  Stationnaire ontvanger
  ABC ontvanger
Boekje Rodenhuis in NVHR Bibliotheek

## Slide 16: Draagbare ontvanger
Klein en licht, MG
Emerson 640 (1951)
Mini chassis, ferriet/raam
1x D-cell, B is 67V

## Slide 17: Stationnaire ontvanger
Voor vaste plek zonder stroom
Grote batterij
BX439B, 1954
8x D*96
L/M/KKK, Balans
Batt 1,5 & 90V
Verbruik 1,2W

## Slide 18: Niet kiezen? ABC-ontvanger
Ontvanger op batterijen met netvoeding
Zomer draagbaar, Winter 2e in huis
Veel variatie door lastige voeding
Olympic 7-526, USA 1947

## Slide 19: Seriegloeiketen in ABC toestel
Gloeidraden via diode uit lichtnet: serie
Voeding lijkt op UUtje
Gloeistroom gelijkgericht!
Batterijbuizen direct verhit
Geeft extra complicatie

## Slide 20: Philips 122ABC (1941)
Buizen D*21, Octal
  DK21, DF21, DAC21, DL21
Gloei Ser/Par 4,5V 50mA
Net/Bat: relais

## Slide 21: Verschillende types
LX381B Picnic, portable
  Houten kist, 7kg
  Handvat
BX484B, Stationnair
  Houten kast
  Grotere batt voor betere efficientie

## Slide 22: 3. Batterij-schakelingen
Het zijn gewoon buizenradio’s
Weerstanden > 1 MΩ, meetimpedantie 10M!
Paar schakelingen om op te letten
  Mengtrap met DK92 / DK96
  Balans uitgang
  Seriegloeidraden met shunts
  NiCd cel in gloeicircuit
  Penthode als AF trap
  Afstemoog DM70 / DM71

## Slide 23: Mengen met een heptode
Oscillator is g1/g2, antenne op g3
Complete meng- buis in 7-pins

## Slide 24: Balans uitgang, klasse AB
Klinkt Luxe?
Batterijbesparing!
  Klasse A is duur
  8 à 10mA nodig
Hoog vermogen
Lage anodestroom bij lage output
  2x 2mA

## Slide 25: Shunts in Voeding Philips LX444AB
Serievoeding voor lage stroom
Buizen zijn direct verhit, stroom shunten

## Slide 26: Afvlakking met NiCd cel
Parallelvoeding: goede afvlakking nodig
Ingebouwde NiCd cel, ook voor bedrijf

## Slide 27: AF versterking met penthode
Buis DAF91 of DAF96
Hier DAF96 in LX444AB
R18: 1 MΩ, R17: 4,7MΩ Hoogohmige meter!!
C30 is 1500pF
Ik is 60μA

## Slide 28: Afstemindicator DM70/71
Verschillende voet
Omgekeerde indicatie
Gloei 1,4V 25mA
Anode 85V
Ia is 0,17mA

## Slide 29: Anodebatterijleegloop
Bij UIT blijft B-batt AAN
  Via R2 van 800k
  Tegen aanzetlaadpiek
  Conditie C41
Lek in C41: leegloop Batterij uitnemen!!
Spaarschakeling P3 met serieweerstand
  9mA ipv 17mA

## Slide 30: 4. Voeden van Batterij-radio’s
Batterijen niet meer te krijgen
Vreselijk duur
Twee nodig
  A, Gloei, meest 1,5V soms 7,5V of 9V
  B, Anode, 45, 67,5, 90, 130, 150V

## Slide 31: Gloeibatterij 1,5V (nominaal!)
Vaak gewone D-cel(len)
Soms blokbatterij, kan door D-cel vervangen
Speel 4h pd
Spanning is 1,6 tot 1,1 V
Werkt v.a. 70%: 1,05V

## Slide 32: Kan een oplaadbare batterij? JA!
NiCd / NiMH: vrijwel geen inwendige weerstand (Kan gevaarlijk grote stroom leveren)
BX439B, 8x D*96, speelt prima op 1 AA-tje

## Slide 33: Anodebatterij, 67 tot 150V
10x P-blokje in serie
Kost ca 12€ (Action)
Speelduur 30 uur
Houdbaar 5 – 10j
Geschikt voor heel weinig gebruik

## Slide 34: Oplaadbaar kan ook
6 of 10 stuks oplaadbare P
Met 150mAh speelt ca 15 uur
Batterijen na paar jaar versleten 
Plaatlader, V- en I- begrensde voeding

## Slide 35: Stand “Laden” in radio?
Droge batterij kan niet worden geladen!
Tegenstroom (ca. 1 mA) stelt uitputting uit
Uit gebruiksaanwijzing LX444AB
Ombouw voor opladen NiMH??? Misschien laadweerstand verkleinen...

## Slide 36: Upconverter vanuit batterij
DC/DC naar 67 of 90V, inbouw batt doosje
Auto-off voor nullast, liefst geen storing

## Slide 37: 5. Hoortoestellen
Ca. 1950: Potloodbuisjes
Werkt op AA en 22,5V batt
Kristal mic, 2x DF, 1x DL
LC-Kring 7/21: Hoortoestellen

## Slide 38: Blaupunkt Omniton (1950)
2xDF65, DL65
F: 13mA, 0,625V
L: 13mA, .46mA, 1.6mW

## Slide 40: DF64
Plat buisje 9 x 27 x 6 mm
Gloei 0,625V, 10mA
Va = 15V
Ia = 60μA

## Slide 41: De Tecla Zakradio (1955)
Vervang kristalmic door afstemkring
En metalen kast door plastic
Gloei AA: 15h Plaat 22,5V: 225h

## Slide 42: Schema van Tecla
Anodebatterij is niet geschakeld!!
Loopt leeg als condensators lekken

## Slide 43: Werk aan de Tecla
Condensators & 2 buisjes vervangen
B-batt: 8x CR2032
Snoer solderen
Werkt (slecht)

## Slide 44: 6. Conclusies
Aparte wereld: de mobiele buizen
Zit leuk spul tussen
Alle boeken tot 1957 met radio: buizen!
  Altijd prutsen aan batterij
  “De Vijf” gaan kamperen met radio (1957)
  Bob Evers, Caravan, Nr 9
  Club van Draadje

## Slide 45: LC-Kring 10 dec 25: Midget
Erres KY553
KLM, 1955
Rimlock
Is ook batterij-versie van, stationnair

## Slide 46: Meenemen / Tonen
Boekje Batterijontvangers
D buisjes, potlood
Emerson
Sharpie
Olympic
Bob Evers: Caravan, New York
Andrew Sisters op Ruysdael