## Slide 1: Belco MG-100: Een toonfiets(je)
Gerard Tel
LC-Kring 14 juni 2023 om 19.30

## Slide 2: Wat gaan we doen
Achtergrond
Schakeling
Test op kwaliteit en precisie
Gebruik
Conclusies

## Slide 3: 1. Achtergrond
Belco MG-100 is een toongenarator
  Ook toonfiets, LF-, AF-generator
Genereert Sinus en Blokgolf
Frequenties:
  Schaal 20 – 200
  Range 1x, 10x, 100x, 1000x
Verzwakker

## Slide 4
Belco Electric Works, Tokio
RM.org: 16 meetapparaten, 1965 – 75
NVHR: 2
Over de MG-100 helemaal niets
  Behalve 1 verkoopadvertentie (met mijn tekst)

## Slide 5: Datering van MG-100: ca. 1970
Vergelijk met SG-2030 HF generator
Datering SG-2030 RMorg: 1970(??)

## Slide 6: Mijn toonfietsje
Gekocht 7/2013 op NVHR beurs
Prijs was 5€
Nooit iets aan gedaan tot mei 2023

## Slide 7: Alternatief 1: Zelfbouw
AliExpress XR2206
Sinus, Blok, Driehoek
Prijs 7€, IC XR2206
Geen handige tool
Meer iets voor inbouwen

## Slide 8: Alternatief 2: op PC
https://onlinetonegenerator.com/
Multitoon
Uurpiepjes
Instrument stemmen
L/R verschillend

## Slide 9: Iets anders: HF Generator
Meetzender ipv Toonfiets
Boven 200kHz
Modulatie ipv golfvorm
LC ipv RC-oscillator
Bereik 1:3 ipv 1:10

## Slide 10: Alternatief 3: FY6800 Functie & Signaal
Kost ca. 100 – 150€
2 generatoren
Kristal-exact
Modulatie AM of FM, sweep
0Hz tot 20 / 40 MHz

## Slide 11: 2. Schakeling (Leader LAG-26)
Voeding 19V
Generator
Blok-omvormer
Uitgangs- verzwakker

## Slide 12: Voeding 29V (Belco: 19V)
Trafo, Bruggelijkrichter, Stabilisatie
Belco heeft ook neonlamp met 70V erop
Netschakelaar icm. golfvorm, geen vampier
Totaal verbruik van unit is 2,3W

## Slide 13: Oscillator

## Slide 14: RC-kring
Condensator: Bereik 1 op 10
  Met LC: 1 op √10
  Met RC: 1 op 10
Spanningswisselingen
Sync heeft Belco niet

## Slide 15: Golfvorming

## Slide 16: Output circuit
Regelpotmeter
Hi/Lo (Belco niet)
Impedantiewisseling beperkt door serie-R (Belco niet)

## Slide 17: 3. Test op kwaliteit
Golfvorm
Amplitude
Frequentie

## Slide 18: Proefje Golfvorm: De scoop
Sluit Belco aan op scoop kanaal 1
Bekijk sinus en blokgolf: vorm
Amplitude-constantheid
Amplitude regeling
Golfvorm blok

## Slide 19: Proefje Frequentie: Multimeter
Sluit Belco aan op multimeter, stand f Of meten met scoop
Frequentie 4 tot 7 % te laag
De Belco is een behoorlijk onnauwkeurig instrument!
  Maar toch bruikbaar

## Slide 20: 4. Gebruik
Vooral LF versterkers controleren
Sluit Belco aan op BX480A (pickup ingang)
Kan hij iets op HF?

## Slide 21: Proefje: Hoor je wat?
Sinusgolf
  Freq 50 tot 200 Hz
  Freq 200 tot 2000Hz
  Freq 2 tot 20 kHz
Geeft indicatie van bereik van versterker
  En van je oren ook meteen….
Even op blokgolf zetten:
  Snerpt door toevoeging boventonen

## Slide 22: Proefje: De Golfpijp
Is er een resonantie in de kamer merkbaar?
Kamerlengte is halve golf (of veelvoud)
  Kamer is 171/f meter lang (of 343/f bij 2e)
  Geluidssnelheid is ½ L f (of L f bij 2e)

## Slide 23: Proefje: Nauwkeurigheid
Verbind LS uitgang met scope kanaal 2
Vergelijk input met output
Sinusgolf: Clipping?
Blokgolf: punten of schuine bovenkant
Invloed toonregeling op blok

## Slide 24: Proefje: Square Wave Test
Blokgolf van 800Hz (of 752) op scope
Hoge tonen: flank
Lage tonen: rand
High te regelen
Fysiologisch

## Slide 25: Proefje: op HF de boventonen
Zet Belco op 100kHz
Blokgolf
Luister met MG radio op 500, 1100kHz
Hoever in KG bereik?

## Slide 26: 5. Conclusies
Leuk speeltje
Soms echt handig
Maar een radio repareren kan ook zonder!

## Slide 27: Meenemen / Tonen
Belco MG100
Philips BX480A
Oscilloscoop
Multimeter met Freq
Snoertjes
XR2206
TecSun