## Slide 1: Digitale Frequentie-uitlezing
Gerard Tel,
LC-Kring, 14 dec 2016
RadioCafe, 21 feb 2017

## Slide 2: Samenvatting in Formule
Buizenradio’s = Leuk
Digitale frequentie- = Handig indicatie
Buizenradio met digitale frequentie- = Leuk en indicatie Handig

## Slide 3: Digitale Frequentie-uitlezing
Historische en technische achtergrond
Frequentie-aanduiding: Theorie
Inbouw display: Praktijk
Drie uitgevoerde projecten
Wat kun je ermee, wat leren we over ontvangst

## Slide 4: 1. Historisch: Buizen en Digitaal
Computertijdperk transistor-based
Buizencomputers ~1950
Hobby-project: digitale klok met buizen

## Slide 5: Afstemmen analoge radio
Mechanisch!
Draai aan afstem-C: Verstem oscillator
Antennekring ???
Vast verband tussen ontvangfrequentie en stand van de afstem-C.
(Meerbandstoestel: schakel spoelen.)

## Slide 6: Antennekring
Spiegelonderdrukking
Piek op fR, Laag op fR + 2 fM
Bandpass filter werkt ook!
Ph D2935, MF = 55000kHz Spiegel > 110MHz

## Slide 7: Hoe vast is dat verband?
Fijnregeling
Temperatuur en veroudering
Mechanische precisie van aanwijzing
Verplaatsing, reparatie van schaal of wijzer
Aflezing BX594A op LG nog OK…

## Slide 8: Morningstar: Piraten-ontvangst
Welke ontvangers zijn geschikt? goede buizenradio’s … 1940 -1965 … een of meerdere kortegolfbanden … vaak uitstekende eigenschappen, jammer genoeg is de frequentie uitlezing hiervan vaak onnauwkeurig en is het afstemmen een beetje gokken en raden.

## Slide 9: Aflezen op KG
Raster is 5kHz dus 200 stations per MHz
Nauwkeurigheid 1-2%?? Eerder 2 dan 1!!

## Slide 10: Afstemmen is een beetje gokken
Voor MG omroepontvangers geen probleem
  Zenders continu in de lucht
  Sterkste zender is de goeie
  Onthoud plekje van mooi station
Zwak KG station op
  Bekende frequentie moeilijk te vinden
  Onbekende frequentie niet te identificeren
Als ‘t station (nog) niet zendt?

## Slide 11: De Siemens E566
Communicatie-ontvangers: betere indicatie!!
Subschaal 100kHz
IJkosc. voor hoofdschaal

## Slide 12: Nauwkeurigheid van zenders
VEEL beter dan van ontvangers!
Omroepzender MG: meest binnen 1Hz
Soms afwijkingen tot 10Hz (wet: 20Hz)
Meten?
  Interferentie met nauwkeurige generator
  Rechtstreeks meten evt. na conversie

## Slide 13: Uitproberen!
Zwak station tussen 1200 en 1500
Aflezen f ??
Interferentie met LSG-10, aflezen?

## Slide 14: 2: Theorie van Frequentie display
Ontvangfrequentie electrisch opmeten
Frequentie/Tijd: meest nauwkeurig te meten
1 op miljoen met HTK-methode
We meten het oscillatorsignaal
Die is: Radiofrequent PLUS Middenfrequent
Dus MF eraf trekken

## Slide 15: Waarom niet RF-signaal
Te zwak
Alleen aanwezig bij ontvangst
Juiste afstemming niet te controleren
  Meet afstemming, niet ontvangst

## Slide 16: Werking van frequentiemeter
Pulsen tellen
  Nuldoorgang (of ander nivo)
  Triggert t++
In exact bekend tijdsinterval
  Bv 10ms, afmeten met exacte klok (hierin zit precisie van meting)
  Ververst 100x per seconde
  Elke puls is 100Hz

## Slide 17: 3. Praktijk van inbouw
Welke Teller
Voeding
Aansluiten
Inbouw

## Slide 18: Deze moet je niet hebben
Ali’s bouwpakket E0330 van 6 euro
Ingang is direct poort van processor
Lage gevoeligheid: ca 5Vpp signaal nodig
Produceert storing in radiosignaal

## Slide 19: Welke dan wel?
Teller met display: Zes digit Cymometer, kost 8 tot 10 euro bij Aliexpress
Transistorversterker tussen ingang en uP Gevoeligheid 60mV (PP)
Meet 0,1 tot 65 MHz
Instelbaar increment of decrement
En de acht digit van 14 euro dan?

## Slide 20: Voeding van 8 -15 V DC
De teller zelf werkt op gelijkspanning
In de radio is gloeispanning 6,3V AC (groen)
Diode 1N4007 met ratel-C 100n
Filter 2x 220uF/13Ω
Draadsteuntje
Totaal drie aansluitingen

## Slide 21: Aansluiten aan oscillator
Niet op afstem-C of aan LC-Kring!
Bedrading kan afstemming beinvloeden (Meetfout? Of nee toch niet?!)
Genometer heeft uitgang met weerstand
Neem 15pF of 22pF bij aansluiting

## Slide 22: Inbouw
Gat in kast maken?
Aanvulling of vervangen van schaal?
Ziet het er nog mooi uit?

## Slide 23: 4. Drie projecten
Genometer 156
Philips Piraten- en Amateurjager
Jennen Trio TR102

## Slide 24: PAUZE
Probeer de apparaten uit
Maar vergeet ook de inwendige mens niet!
+ =

## Slide 25: De Genometer 156
Kleine meetzender 0,25 – 135 MHz
Pure RF golf of met 400Hz of stippen
Ca 1960, $38,50
Vier buizen
Gekocht in Hoenderloo 10 euro
Stalen kast met aluminium front (boor/zaag)

## Slide 26: Resultaat
VEEL nauwkeuriger te gebruiken
Doel was: Grundig Satellit afregelen
Behoefte aan fijnafstemming . . . .
Gemoduleerd 400Hz werkt de teller NIET
Les: DC uit gloei is genoeg

## Slide 27: Knutselproject “Sloper”
Chassis met Tropenband (80m) en fijnregeling en druktoetsen
Via NFOR Eur3,50
Geen kast of schaal
Type onbekend! Meubel met pickup, Zuid-Afrika, ca 1956
Doelen: Repareren, Digitaal, FM, BFO, Kast

## Slide 28: Reparatie zonder schema
Papiercondensators vervangen
Buizen OK behalve EF42
Ongevoelig: meten & weerstand vervangen
Geluid dof en zacht (mist hogetonenspeaker?)
Oscilleert bij belasting > 4 Ohm
EM84 gemonteerd ipv EM80

## Slide 29: De digitale uitlees-unit
Knutsel 1 uur
Decrement 455kHz
Afstem: soepel!
Alles is heel klein!

## Slide 30: Precies afstemmen
R. Riyadh 1521kHz, 4635km, Saoudi-Arabie, 2000kW
Q-AM 1395kHz, 29km, Waardenburg, 0,1kW
Mi Amigo Intl 6085kHz, 200km, Krekel, 1kW
Klopt hier iets van?? P/d2 (mW/km2): 88 111 525

## Slide 31: BFO, waarom en hoe
Enkelzijband (amateurs 160, 80, 40, 20m)
Oscillator M+-3kHz
Koppel aan ECH81
Gehoord: 160m, 80m, 40m, 20m
Stabiliteit BFO (Paradijs, Endstufe)

## Slide 32: BFO, uitvoering, verbetering
Oscillator regelen, schakelpot over print-pot
68ct, Ali, blokgolf
Geen:
  Smalle doorlaat
  Hand sterkteregel
  Product detector
Later:
  Attenuator
  Voedingsstabilisatie (Patras)

## Slide 33: FM en Kast
Digitale unit 747D, niet tevreden
Printje van radioprul tegen bovenkant
Kringloopwinkel: DVD-rekje

## Slide 34: Vergelijk met echte ham-radio
Soepele afstemming, goede ontvangst
Soepele BFO adjust; 8e harm. bij 3620/30kHz
Geluidskwaliteit beter (zacht)
Brede MF doorlaat: soms inferentie
Slechte spiegelonderdrukking: spoken
Afstemming/BFO verloopt bij opwarmen

## Slide 35: Jennen Trio TR-102
Op MG: Omroep, DXen, LPAM
Op Tropen/Kortegolf: Piraten, Pop, Amateurs
Amateur-radio
1964, 15 buizen
500kHz – 30MHz
BFO aanwezig
Via NFOR, schaal onleesbaar, 30 euro

## Slide 36: Jennen digitalisering
Te klein voor inbouw, jammer van kast
Display/voeding in doosje bovenop
Aanwijzing in 0,1kHz
LS ingebouwd
IJk-kristal

## Slide 37: 5. Wat kun je hiermee
Frequenties HEEL makkelijk vinden
Afstemmen VOOR uitzending
Geen gezoek als station niet zendt
Zien of je exact bent afgestemd (Raster: veelvoud van 9,0 of 5,0kHz)

## Slide 38: Wat leert het
Spiegelfrequenties zijn bijna even sterk (op een Philips KG toestel)
Hoe groot is het opwarmverloop
Hoever ernaast wordt het hinderlijk

## Slide 39: Waarom zou je zoiets doen
Omdat knutselen leuk is
Enorme vergroting van gebruiksgemak

## Slide 40: Dubbelsuper
Als 1e MF vast (2000kHz)
  Cymometer aan 1e oscillator
  Tel 1e MF in als decrement
Regelbare 1e MF (fijnregeling)
  Afstemfrequentie wijzigt met 1e en 2e oscillator
  Combineren in Cymometer niet mogelijk
  uP (Arduino) nodig?
  Of display alleen goed bij nulstand fijnregel
  Weiland BCL-1

## Slide 41: Wat moet ik klaarzetten?
Genometer 156
Sloper
Jennen Trio
Draadantenne
Raamantenne
Citizen Green
Leader LSG10
Display
Verdeelstekkers
Antennes voor SGs
Schema Geno156
Schema Jennen
Ali E0330
Mech teller