## Slide 1: Erres KY553 Midget (1955)
Gerard Tel
LC-Kring 10/12/2025 om 19.30

## Slide 2: Wat gaan we doen
Erres (Van der Heem, types, programma)
Midden-Uutjes
Schemabespreking
Verkrijgen en opknappen
Luisteren

## Slide 3: 1. Erres
Handelsmaatschappij van R.S. Stokvis
Koffie, voertuigen, radio’s
Fabrieken: Van der Heem & Bloemsma, zeer uitgebreide website van Ger Fust
LC-Kringen over Erres:
  Toestellen in 1950
  De Erres KY107 Zanger aan de Wand
  Het Erres RA6531 Tropentoestel

## Slide 4: Types van Erres, jaren 50
Steeds letters KY, jaar en volgcijfer Bv KY504 = Toestel 4 uit 1950
Hoger nummer is luxer, serie KY504 – KY509
Nummer 3 is simpelst: bakelieten Uutje, niet elk jaar! Wel KY453, KY483, KY513 (1951)
Maar: KY592

## Slide 5: De Klokradio nr 0
Erres KY550 (1955)
Radiodeel als KY553
U-buizen maar alleen AC: klok!
Ook extra stopcontact voor bv koffiezetter

## Slide 6: Autoradio nr 1
Maar 1x, in 1957: KY571
L/M, voorkeuze
7 buizen + brug
Twee delen
  HF/MF en bediening
  Voeding en uitgang (balans)

## Slide 7: De portable nr 2
Erres KY542 en KY552
Net Wissel / Gelijk
Batt 90 en 9 V
Gloeidraden in serie
Geen voor- of achterkant!
Onno’s KY552
(KY552U is uutje voor Indonesië)

## Slide 8: Tropen- en Exporttoestellen
Variant van Nederlands toestel
Andere golfbereiken of “tropicalized”
Vierde cijfer in type
  1 = Verre Oosten, geen L maar T band
  2 = Noord-Afrika/Spanje??, geen M maar T band
Toevoeging B: Batterij-uitvoering

## Slide 9: Midget: Kleintje of Dwerg
Denk aan Midget-golf
KY553 is kleinste binnen Erres-aanbod 1955
Kleinere radio’s
  Mayfair 355, 1952, 19cm
  Gnomo R2, 1950, 11cm, UAF41 & EL42

## Slide 10: Varianten van de Midget
KY553: Basismodel, L/M/K, prijs fl 155
  Olijfgroen, Rood of Ivoor, 30x19x14cm, 3kg
  Geleverd tot 1959, toen KY592
KY553/02: Tropen, L/M/K
  Noval buizen UCH81 UF89 UBC81 UL84 UY85
KY5531: Tropenbestendig, M/T/K
KY5532: Tropenbestendig, L/T/K
KY553B en KY5531B: Batterij-uitvoering

## Slide 11: Leo’s folder
Voor Engeland
Fysiologische
Noemt -1, niet -2
Versie B:
  Eindbuis DL94
  Afstemoogje

## Slide 12: 2. Midden-Uutjes
Wat is een (Midden) Uutje
Globale werking (tov. A-toestel)
Stand van vormgeving en techniek

## Slide 13: Uutje en Midden-Uutje
Uutje: Radio met U-buizen, Universeel (Wissel/Gelijk, 110/220V)
Drie generaties:
  Vroege, Sleutelbuizen ca 1940 – 1948
  Midden, Rimlockbuizen, ca 1947 – 1955
  Late, Novalbuizen, ca 1955 - 1964

## Slide 14: U-Techniek
Geen Trafo: Alles net-verbonden, risiko!!
Gloeidraden in serie, 100mA keten
Universeel: Gelijk/Wissel, 110/220V
Klein, licht en goedkoop

## Slide 15: De Rimlock U-buizen: U*4*
Metalen voet: kraakgevoelig, voet poetsen met ammonia
Serieketen: zwaardere buis heeft hogere weerstand
Ondanks straalkachel: verbruik niet hoger dan A-tst

## Slide 16: Hoe zag een radio er uit?
Vroege Uutjes: Nasleep oorlog Sombere doosjes
Midden Uutjes: Begin welvaart Iets opgeleukt
Late Uutjes: Hippe sixties Vrolijke kleuren

## Slide 17: Vooruitgang in techniek
Gloeiketen: Vroeg 145V, Midden/Laat 110V
Antenne: Draad, Plaat, Raam, Ferriet
Instelbare MF-trafo’s
Midget: Op grens van Midden naar Laat:
  Sierstrip, Kleuren
  Ferriet
  Noval UCH81

## Slide 18: 3. Schemabespreking
Voeding
Ferrietantenne
Mengbuis UCH81
Middenfrequentie 453kHz

## Slide 19: Voedingsdeel
Op 220V: 6=7, 2=4=5
Op 110V: 1=7, 3=5=6, R2-L1-R3 actief, R4 niet
B+ kan 110V zijn of 210V
Gloeidraad B3 aan massa: bromgevoelig

## Slide 20: Antennekringen
Ferrietantenne voor LG / MG
Plaatantenne voor KG
Antenne/Aarding via C1 & C2
AGC op C5

## Slide 21: Schema van HF/MF deel
UCH81??
G2 voor B1 & B2 samen
AGC via R11

## Slide 22: Draaicondensator
Geen ingewikkeld gedoe zoals bij Philips
1 snaar van 1153mm
Snaarwiel, halve omtrek gelijk aan schaallengte
Bandschakelaar via hefboompje

## Slide 23: LF deel
Fysio volume
R15 DC-vrij
Anode-R17 ontkoppeld
Koppel-C39
Kathode B4 geen elco
Anode-C40: Boucherot / Schel
S29 geeft tegenkoppeling

## Slide 24: Onderdeeltjes onder chassis

## Slide 25: 4. Verkrijgen en opknappen
Aangekocht: 13 dec 2006, 25€, ‘t Schuurtje Driebergen, nu Kringloop
Jaartal 1955: geboortejaar XYL
Op gerardtel.nl: Midget, sn = 1615
Midden- (en Late) Uutjes: meestal weinig problemen

## Slide 26: Isolatie controleren
Hele binnenkant is netverbonden
  Beschadigingen in kast / isolatie / snoer
  Wijzigingen of geknutsel? (Seinsleutel / Koptelef.)
  Ontbrekende knoppen (Vervangen door alu.)
Scheidingscondensatoren (aarde / antenne) Vervangen
Erres / Philips erg oplettend! Was was nog aanwezig

## Slide 27: Condensators
Papiercondensatoren (teerbollen)
  Ratel, koppel, anode: sowieso vervangen voordat je ‘m aanzet
  Alles wat beetje bereikbaar is ook
  Meten/testen: Uiteindelijk meestal allemaal
Elco’s C17/C18 in voeding “vaak nog goed”
  Evt. na Reformeren
  Nu weer 20 jaar verder ??

## Slide 28: Rimlock buizen: kraak kraak
Vaak gekraak, soms brom
Door aanslag rond buispennen
Buizen goed reinigen met ammonia
  Soms ook buisvoeten
Eerste generatie Rimlock: met metalen ring zijn nog erger

## Slide 29: Ballast “Straalkacheltje”
Onderbroken/weg
Via NFOR of Beurs vervanger, 5€
Condensator 1,5μF, 25ct, Toestel 11W zuiniger Slijtage, amper!
Mijn Midget: Nog aanwezig, OK, zit er nog

## Slide 30: Werk en meet via netscheiding
Twee zware trafo’s back-to-back
220 of 110V
Gelijkspanning

## Slide 31: Opstarten: Variac of gloeilamp
Tweelamps opstarter
Begrenst stroom en maakt zichtbaar
Eerst 40W, na halfuurtje 100W
Metingen in stand D (Direct)!

## Slide 32: Veel Uutjes: Brom!
Controleer capaciteit voedingselco’s
Hoge stroom door lekke koppel-C
Afscherming
Ingang B3 zweeft door kapotte C36
Kathode-gloeidraadlek in buis

## Slide 33: 5. Luisteren en Conclusies
Wat willen jullie horen…
Radio Paradijs kan meestal wel
Even KG

## Slide 34: Naam “Midget”
Niet op servicedoc
Wel op ad
Beledigend

## Slide 35: Meenemen / Tonen
Erres KY553
Philips BX210
Mayfair & Teletone
Meetblad
Tweelamps
Ruysdael aan