## Slide 1: Satellit
Gerard Tel
LC-Kring 10 juli 2024

## Slide 2: Wat gaan we doen vanavond?
De Grundig Satellit: De serie
De Satellit 2100
Sterke en zwakke punten
De 400 International
Luisterproeven

## Slide 3: 1. Grundig Satellit 1964-96
Kortegolf-DXers, emigranten Ex-pats Jaren zestig
Willen het beste dat er bestaat Topontvanger voor DX-werk Zwakke stations, wisselende uitzendingen
Satellit was dat! Maar wel elk decennium anders
Uitgebreide site: shortwaveradio.ch

## Slide 4: Voor de Satellit: Ocean Boy
Philips: Henriette
1964 Ocean Boy 204
Enkelsuper, 3x KG, preselectie
Max Grundig: Maak iets nog mooiers voor immigranten uit N. Afrika en Midden Oosten
4x KG+omroep, Trommeltuner, Enkelsuper

## Slide 5: De Satellit 205

## Slide 6: Ondertussen in Eindhoven
Philips L6X38T / 22RL798 (1967-70)
L, M, 4xK, FM
Enkelsuper, geen
  RF voortrap
  BFO
  Bandspreiding
James Bond Radio
Niet zo goed als ‘n Satellit

## Slide 7: Satellit 208 en 210
1967 en 1969
Dubbelsuper
Inprikbare SSB unit

## Slide 8: De Satellit 210
“Ruitertjes”

## Slide 9: Wat doet Philips (Oostenrijk)?
Philips 50IC361, Hurricane de Luxe (1971)
L/M/3xK/F
3 FM presets, goed geluid: meer omroep
Klinkt echt heel erg mooi!!
Omroepdoos

## Slide 10: Satellit 2000 / 2100
Introductie 1973 / 1976
Eerst schuifpots (2000), later draai (2100)
Enkelsuper op Lang, Midden, Tropen (1&2)
Dubbelsuper op KG, 1e MF is 2000kHz
De 2100 heeft herontworpen LF deel
Verder nagenoeg gelijk (Beide in meerdere kleurenschema’s)

## Slide 11: Beperking: afstemming!
“Satellit 3000 Digital” Grundig Tech. Inf. 1/1978
Zelfs ervaren KG-luisteraars

## Slide 12: Digiloge Satellits: 3000 uit 1977
Analoge afstemming, Digitale uitlezing
Bandspreiding niet meer nodig: 1400 (1979)
SSB ingebouwd

## Slide 13: Digitaal afgestemde Satellits
300, 400, 500, vanaf 1983: uP en PLL en Hoge 1e MF (Scan/Search/Mem)
Laatste Satellit: 700, 1996

## Slide 14: Deed Philips ook: D2935 / D2999
Digitale afstemming met microprocessor
Werd jaren 80 mainstream voor top-radio’s
Jaren 90: AE2380 digi keukenradio

## Slide 15: 2. De Satellit 2100
Laatste volledig analoge technologie
Ontvangstbereik
Techniek: Transistors en LC kringen
Trommeltuner
Geluidskwaliteit
Marktplaats, aanbod en prijzen

## Slide 17: Ontvangstbereik: 3 Tuners
FM 88-108 MHz
AM: LG, MG, KG1 (1.6-3.5), KG2 (3.3-5.2) Enkelsuper met MF 460kHz
KG: KG3 t/m KG10 Acht banden overlappend 5-30MHz Plus gespreid 49/41/31/25/19/16/13/11
Totaal 21 banden over drie schalen verdeeld

## Slide 18: Techniek van Jaren 70
46cm, 6,3kg
Discreet! 27 trans
Printplaten en modules
Volledig analoog
Geen IC
1 keramisch filter

## Slide 21: Geluidskwaliteit
Grote kast (kunststof)
Twee LS (H en L)
Output 7W
Superb!!

## Slide 22: Satellit op Marktplaats
Staan er meestal wel een paar
Vooral 2000/2100
Prijzen 60 tot 300 euro
Kapotte nog 30 tot 50 euro Repareren of onderdelen! Check antenne!

## Slide 23: Deze Satellit 2100
Koop 26 april 1977 bij ECN, fl 839
Goeie voorbereiding: Consumentengids
Juni 2013 weg gegeven (aan mij )
In heel goeie staat (antenne!)

## Slide 24: Spiegelonderdrukking (Sat2000)

## Slide 25: Afstemnauwkeurigheid
Bandspreiding helpt!
Omroepbanden 300 tot 1000 kHz lang
Goed trimmen… Nauwkeurigheid 10 – 20 kHz (Stukje met 5 zenders afzoeken!)
KG tuner heeft aparte afstem-C voor gespreide en ongespreide banden Totaal zesvoudige afstemcondensator

## Slide 26: SSB Zusatz (Sat 208 tot 2100)
Enkelzijband: Uitzending zonder draaggolf dus draaggolf toevoegen
BFO werkt rond MF
Liefst zwak signaal: handmatige RF
Aansluiten achterkant
Werkt prima!

## Slide 28: 3. Sterke en Zwakke Kanten
ca. 1000 onderdeeltjes kunnen kapot!
Sprietantenne
Sleepcontacten
Draaicondensators
Kunststof om schakelaars

## Slide 29: Antenne is bijzonder
Twee lengtes (FM en KG)
In 1975 al duurste
2e hands: vaak stuk

## Slide 30: Sleepcontacten
Trommel
18 x 8 = 144
Geen K3–K10
Poetsen met ammonia

## Slide 31: Drie Draaicondensators
Vet verhard, afstemmen loopt zwaar
Uiteindelijk snaar eraf  of as breekt 
Moeilijk bereikbaar!
Gangbaar maken met kruipolie
Soldeerbout ertegenaan of föhn
Geduld en morgen nog een keer

## Slide 32: Kunststof schakeldelen
2014: MG knop niet omhoog
Veer drukt op kraagje
Afgebrokkeld!
Gaatje 1mm
Speld

## Slide 33: Een Reparatie: Ellens Satellit 2100

## Slide 34: Wat was er mis
Schakelaars komen niet “op”: kraagjes
Elco C450 sluiting: RF deel compleet dood
  Lang zoeken, hulp transistorforum.nl
Vermelkt glas

## Slide 35: 4. De Satellit 400 Int
Wettelijke restricties in Duitsland
  Versie 400 Professional tot 26100 kHz
  Versie 400 International tot 29999 kHz
Breed 30cm, Gewicht 2,1 kg
In 1985 - DM451 in 2022 - €30

## Slide 36: Elk decennium radio weggooien?
  1930: radio in kast
  1940: Superhet
  1950: Gespreide KG
  1960: FM
  1970: Stereo
  1980: Digitale aanwijzing
  1990: PLL afstemmen
Tecsun PL680 (2020) kan hetzelfde als Sat 400

## Slide 37: Is er vooruitgang in Radio?
Search & Scan
Stereo
RDS
DAB & DAB+
DSP & SDR
MP3 & Bluetooth
Accu, zonnecel
Internetradio
Podcasts

## Slide 38: Satellit 900 aka Eton E1
Prototypes 1995: Grundig Satellit 900
Sync detector
1700 presets
Programmeerbaar
Beste portable ooit… van 1995

## Slide 39: 5. Luisterproeven
FM is heel goed, audio ook
LG: Hoeveel stations zijn er nog
Op 75m vgl ingebouwde met 80m-loop
Voor 49/41/31/25 meter: raamantenne
SSB-amateurs op “40”
Kun je 31m-stations horen rond 5500kHz (Antenne afstemmen op 10MHz!)

## Slide 40: Komende LC-Kringen
Augustus: Vakantie, geen LCK
September: Rafter
  Spionnen opsporen via uitstraling Loc Oscillator
De Tuinradio, De Erres KY107, De eerste Radio-Website

## Slide 41: Meenemen
Satellit 2100
SSB Zusatz
Ocean Boy 204
Satellit 400
E3 Antenne
Folders, Bon
Consumentengids
Artikel Sat2000
Artikel Sat3000