## Slide 1: Het IC TA7642
Gerard Tel
RC 9 mei 2017,
LCK 10 feb 2021,
LCK 13 dec 2023
om 1930

## Slide 2: Overzicht van de lezing
Wat is het
De werking van TA7642
Simpele projectjes: MatchboxPlus
Echte radiootjes
L’AMiGo
BX660X Kortegolfproject
Pionier 3 zonder buitenantenne
Conclusies

## Slide 3: 1. TA7642 in het kort
Voorganger: ZN414, 1972, TO18/TO92 Uitgebreide Datasheet ZN414
Daarna: MK484, TO92, pin layout!!
TA7642, LMF501T, vrijwel hetzelfde
Zuinig, gevoelig, hoge kwaliteit
“AM tuner in 1 IC”
Complete ontvanger: 1 IC plus zes componenten

## Slide 4: 2. De werking
Versterker (vier trappen HF) en detectie
Ingang: 3 MΩ (4 voor ZN414 / MK484) Onbelaste ferriet-LC-kring voldoende selectief
Voeding: 1,3 – 1,8V, gebruik ca. 0,3mA
AVR: Versterking afhankelijk van DC
Uitgang: 15-30mV LF over 1000Ω(?)

## Slide 5: Zes componenten maar?
LC: Ferrietstaaf plus afstemcondensator
Bias: R2 en C2
Load R1 en RF shortcut C1

## Slide 6: Schroefje moertje boutje nippeltje
Behuizing, batterij, connector
Hoe kom je eraan?
(Klok)Radiootje slopen
  7€ stroom/jr
  Plek op nachtkastje
  Verzetten zomertijd
  Dagelijks zelfde tijd
  Gestoord bij stroomuitval

## Slide 7: Wat gebeurt er in het IC
10 x Tr, 4 x C, 15 x R
Aperiodisch (geen LC)

## Slide 8: Vier stroomcomponenten in ③
Gelijkstroom voeding ca. 0,25mA
Signaalafhankelijke gelijkstroom (ca. 50µA)
RF component
AF signal (ca 20µA)

## Slide 9: Cirkel rond
AF stroom zorgt voor AF signaal over R1
RF stroom verdwijnt door C1
Extra gelijkstroom zorgt voor AVC
Vcc met AF component??
Werkt toch goed!!

## Slide 10: Antenne aansluiten?
Afstemkring heeft zeer hoge Q
Antennedemping slecht voor selectiviteit
TA7642 heeft hoge versterking
Beter geen draadantenne eraan hangen! Of heel los koppelen
Radio naast raamantenne zetten

## Slide 11: AGC serie of parallel: B3X00U
Regelspanning via R19, laadt C42
  B1 heeft VAGC parallel aan signaal via R2
  B2 heeft signaal in serie met VAGC
Voordelen S / P?
  Aarden LC-kring
  Belasten LC-kring

## Slide 12: TA7642 met parallelle bias (??)
Schema “Peter Vis”
  Vis’ Project Tom heeft Serie-bias
Waarom parallel?
Datasheet: meting

## Slide 13: 3. Simpele projecten
Luciferdoos
Piña Colada
Bouwdoosje
Sub-Minimaal
Leuk om te bouwen, te simpel om serieus te gebruiken

## Slide 14: Matchbox Radio
Internet: Militaire dienst, stiekum luisteren Na 25 jaar, deed het nog (site nu weg )
Zelf: 2015
Doosje 53mm
Staat UIT zonder oortelefoon

## Slide 15: Onderdelen
Ferrietstaaf 4½ cm
Afstem-C 2x2 cm
Doosje: slap dus batterij geplakt
Oortelefoon met oren in serie 2x32Ω
Veel te zacht!  I2 Z = 25nW

## Slide 16: Veel beter: MatchboxPlus
AF versterking met BC337 (en R3, C3, C4)
Trekt ca. 1,3mA uit batterij (2mW verbruik)
Uitgangsvermogen?

## Slide 17: De MatchboxPlus
Doosje 70mm
AAA gesoldeerd
Schelpen in serie!

## Slide 18: Piña Colada
MatchboxPlus met
  LG/MG
  UIT schak
Ontvangst
  10 st dag
  30 st nacht
Ook LS, koptelefoon

## Slide 19: Origineel idee van: Kids Radio
Basisschool techniekproject
Kristal- ontvanger 
Afstemspoel
Solderen op punaises
Koptelefoon

## Slide 20: Conrad pakketje
“Nostalgische” radio
Conrad 10€, 2014
Met XYL
MbP met luidspreker

## Slide 21: Fantastisch ZN414 Bouwproject
Het IC nabouwen!!
In werkend (met ZN414) project
Test: “Je kan een ZN414 beter kopen”

## Slide 22: Sub-Minimaal projectje
Antenne-monitor: Geen LC-kring of R1
Overdag 5 st
Avond 15-20 st
Richtingspeiling

## Slide 23: 4. Simpele “Echte” Radio’s
Tuinradio
  Eisen op tuinradio?
Paeansonic
  Diode Drive
Fabriekstoestelletjes

## Slide 24: De Tuinradio (dagelijks gebruik)
Weer MbP (+RC)
In LS Box (~1946)
UGT 400:4 Ω
R.Paradijs, JINX, Caroline, MCB
Al 2j op D-cel (16Ah is >10kh)

## Slide 25: Paeansonic CF210SP
Bouwpakketje, Ali of beurs
Mini-radio FM/AM
Batterij 2xAA
FM: CD9088 (Q)
AM: TA7642
LF deel: TDA2822M

## Slide 26: Schema van Paeansonic 210SP
Voeding TA7642 uit 3V: oppassen!

## Slide 27: Voeding: Diode Drive
Gelijkstroom mag geen serie-R zien (AGC!)
Stabilisatie nodig
Data sheet: extra regel-R voor gevoeligheid
Kan ook 3x Di

## Slide 28: Fabrieksradio’s: niet veel
Zoeken op RMorg:
Nakiva NP292, 1995
Keukenradio, 1990
8x Bausatz
Indin BCR22, Ali 3€

## Slide 29: 5. L’ AMiGo (2015)
Van oude onderdelen iets bouwen
Wat je echt kan gebruiken
Simpel bedienen
Buizen
R.Paradijs & MP3
Oude kast 1937

## Slide 30: De behuizing
Tonalux 706 (1937)
ACDC toestel (f=300mA)

## Slide 31: Naar de beurs
Philips BX520A
  Trafo
  UGT
  2x Rimlock voet
  Elco 50+50uF

## Slide 32: Voeding: B+, 6,3V, 1,3 via Diode Drive

## Slide 33: Tuner: 2 banden, 4 presets
MK484
LG en MG, ferrietstaaf in rommelbak
Schakelaar: 6 standen (4 deks) …. ?
  Op chassis allemaal trimmers
  Idee: Combineren tot voorkeuze
Trimmers en afstem-C liggen aan massa!
  Niet zwevend: C2 in LC-kring zetten

## Slide 34: Schema van de tuner
s

## Slide 35: Hoe ziet zo’n tuner eruit?

## Slide 36: De eindversterker
Drietraps vanwege laag signaal
Volumeregeling na eerste trap
MP3-ingang: parallel aan volumepot
  Impedantie is LAAG als hij aan staat
  Impedantie is HOOG als hij uit staat
EL41 katode is WEL ontkoppeld
Er staat 4nF over Vol. Pot. (laagfilter)

## Slide 37: Schema eindversterker

## Slide 38: Opbouw
Mix van oud en modern
Antenne te draaien

## Slide 39: Doet-ie het ook echt?
Al deze stations echt ontvangen!
LG ongevoelig
Domstad, Fidelio, Paradijs prima!
Leuke afsluiting van AM-tijdperk
Ook DAB+ weergave

## Slide 40: 6. Korte golf-project

## Slide 41: TA7642 in Superhet
7642 is dan IF deel en detectie
Alle selectiviteit vòòr versterking
Idee al in ZN414 datasheet

## Slide 42: Met een BX660X tuner?
Cymometer: digitaal display
Is handmatige gain nodig?
De Locomotief

## Slide 44: 7. Pionier 3 zonder buitenantenne
Kristalontvanger met LF-versterker
Buitenantenne en sterke zenders nodig
Wens: zwakke stations, op ferrietstaaf

## Slide 45: Inbouw TA7642 in Pionier?
Voeding -4,5V is virtuele massa voor IC
Diode drive
Waarde R3
  70% batt: 3,15V
  Dan 1,85 over R3
  0,4mA: 4,6kΩ
Proef: “overdag ontvangst van minstens 4 zenders.”

## Slide 46: 8. Conclusies
Leuke projectjes mogelijk van simpel (Matchbox) tot uitgebreid (L’ AMiGo)
Kan op MG en (een beetje) LG
Niet op KG: max freq is ca. 3MHz Frequenties zijn te hoog voor eenkringer

## Slide 47: Een echt MG-dingetje
LG en TB: zwak!
Ideeën met regeneratie

## Slide 48: Probleem: Oscillatie
Terugwerking van uitgang op ingang
Buig draden uit elkaar
C1 zo dicht mogelijk op huisje van IC
Evt C1 verhogen naar 200 of 300n
Gérard Prieur: Stopweerstand

## Slide 49: Beperkingen van de TA7642
Eenkringer, dus sowieso streekontvanger
Lage output!! ZN415 en ZN416 beter
De AVC lastig goed te krijgen
  Maak wel de diode drive bij hoge Vcc!
  Aanvullende “regeling”: Op PinaColada 700Ω ear bij sterke zenders
  Handregeling
   Geen sterke zenders meer…

## Slide 50: Voordelen op een rij
Makkelijk resultaat met weinig onderdelen
Is voor streekontvanger geschikt
  LPAM’s, Caroline, ‘s nachts Spaans
En nu: aan de slag!
Evt 6 IC’s van mij bestellen, 250€
Ik ben benieuwd naar jullie resultaten!!

## Slide 51: Januari: De Zwarte Henriette
Philips L4X*** (1959-63)
Verbeterde Sharpie

## Slide 52: Meenemen naar de lezing
Matchbox
Conrad
Ant Monitor
Pina Colada
Tuinradio
L’AMiGo
Zakje TA7642’s
Ruysdael aanzetten!