## Slide 1: Magneetantenne’s
Gerard Tel
LC-Kring, 10 April 2024, om half acht

## Slide 2: Programma: Magneetantenne’s
Antennetheorie
Nooit meer storing?
Voorbeelden van Magneetantenne’s
Gebruik van de antenne
Peilen
Bouwen van een magneetantenne
Conclusies
Engels: Loop Antenna

## Slide 3: 1. Antennetheorie
Wat doet een antenne
Soorten
Magneetantenne’s
Aandachtspunten bij bouw

## Slide 4: Antenne: Energie omzetten
Van Links naar Rechts: Ontvangantenne
Van Rechts naar Links: Zendantenne
  Is hetzelfde als ontvangantenne (Meestal)
  Gaan we het niet over hebben
Energie in de lucht:
Electro-Magnetische
golven
Energie in de radio:
HF Wisselspanning en -stromen

## Slide 5: Electrisch of Magnetisch
Electrisch veld: Geleider, vrije lading
  Draadantenne buiten toestel
  Plaatantenne op binnenkant kast
  Spriet of dipool: resonant Afmeting afhankelijk van golflengte
Magnetisch veld: Spoel
  Raamantenne
  Ferrietantenne

## Slide 6: Stralingsdiagram: Gain en Null
Werking niet in alle richtingen gelijk
Sterke richting: GAIN
Zwakke richting: DIP of NUL (NULL)

## Slide 7: Stralingsdiagram, Theoretisch
Veldlijnen: cirkels rond zender
Reactie ~ cos(a):
  Veldlijn
  Magnetische as
Geen reactie in verlengde van as
  Raam: recht op vlak
  Ferrietstaaf: verlengde
Zender
As
Veldlijnen

## Slide 8: Eigenschappen Magneetantenne
Richtingsgevoelig, mn sterke DIP
Laag uitgangssignaal
  Extra versterking bv EF80
  Gevoelige ontvanger
Afgestemd, extra bediening
Geen (lage) reactie op E-veld
  Ongevoelig voor E-storing
  Antenne-effect

## Slide 9: Stralingsdiagram, Praktisch
Nul nooit absoluut
  Antennewerking: reactie E-golf
  Ruimtegolf KG
Niet symmetrisch
  Imperfectie in constructive
Raam vs Ferriet

## Slide 10: Hoe je het merkt, met AGC
Dichtsmeren AGC
  Regelbereik enorm!
  Vaag ruisje bij DIP
Peilen: AGC uit!!

## Slide 11: Met Afstemcondensator: LC-Kring
Resonante LC-Kring
Afstem C & Open L
Koppeling radio:
  Antennekring
  Eigen ferrietstaaf
  Koppelspoel Populair, ook in vele KG antenne’s Evt aftakking van hoofdspoel

## Slide 12: Energie uit omgeving bundelen
Radio’s in raam kunnen harder gaan
Radio’s naast raam kunnen zachter gaan
Even voordoen!
Zoek zender

## Slide 13: 2. Nooit meer Storing: E of M golf?
Philips Service Maandblad 1950: Over raamantenne voor BX290U
In principe: altijd E en M, en ook in constante verhouding
Alleen zeer dicht bij zender kan E of M overheersen (hoe dichtbij? λ/10)
Dus alleen lokale E-stoorbronnen worden onderdrukt door M effect

## Slide 14: Aanvoer Vertikaal of Horizontaal
Op KG is raam al nadelig bij enkele meters
BX290U: KG plaat!
Hoge i/l tov. a geeft M

## Slide 15: E vs M nu?
Centraaldozen: lus-effect
Stoorbronnen toen: vonken (stofzuiger, bougie)
Nu: SMPS, onregelmatige stroom
Waarschijnlijk daarom: nu meer M tov. E door lokale bronnen
Storingsonderdrukking is minder dan 1950 
WEL voordeel: richtinggevoeligheid 

## Slide 16: Zonnepanelen en Ziggo
Omvormer werkt op 200kHz
  Stoort op 200, 400, 600, 800, …
Bedraad met parallelle draden
Stoort vanuit alle richtingen
  Dus geen richteffect
Het zijn niet altijd zonnepanelen!!

## Slide 17: 3. Vormen van Magneetantenne
Losse raamantenne al in jaren 20 bekend (aanbod Jan)
Nu kijken naar: antenne’s in radiotoestellen

## Slide 18: All American Five: achterwand
USA jaren 30-40:
  Geen buitenantenne
  Lokale stations
Raamantenne (vaak) in achterwand
Meteen antennespoel
Fotootje: Teletone 111 (1948)

## Slide 19: Franse Conservenblikken
Periode 1950-55
Afgeschermd tegen A-effect
Draaibaar (knop)
Flinke ruimte op chassis!

## Slide 20: Philips BX290U: Begin met Raam
Tot 1950: Capacitief (Elektrisch)
  Draad buiten
  Plaat ant. (BX200U)
BX290U: Raam 1 Winding + spoel
Ook BX300U, BX210U
Hoge versterking van Rimlock buizen

## Slide 21: Is niet antennespoel!
Koppeling via trafo
Afstemming op S5 / S8
Middenaarding tegen antenne-effect
Voor KG: plaatantenne

## Slide 22: BX321A: Begin van Ferriet
Rond 1950: ferroxcube
Ferrietstaaf v.a. 1952
In BX321A:
  2 staven M/L
  Bovenin

## Slide 23: Schakeling BX321A (MG)
Antenne S7 is antennespoel, gestemd (C5)
Seriële AGC

## Slide 24: Weg van minste weerstand
Magneetlijnen concentreren in ferrietstaaf
Effectief oppervlak is groter

## Slide 25: Tweebands ferrietstaaf
Rond 1955: L/M of M/T op 1 staaf
Was volledig standaard in alle radio’s
Nauwelijks verdere ontwikkeling vanaf Sharpie
  Portable: nauwelijks antenne-effect

## Slide 26: Uitklapraam op Henriette (1959)
Boven 5 MHz werkt ferriet minder goed
Geen aarding: klein antenne-effect 
Raam van 1 wikkeling voor KG (tot 21MHz)
In serie met antennespoel

## Slide 27: Einde van raamantenne?
Erres RA6531: ook ferriet + raam
Al 60 jaar standaard: Ferriet plus Spriet
  Rossia 303: Ferriet/Spriet
  Satellit: Ferriet op TB

## Slide 28: 4. Raamantenne gebruiken
Vroeger Tweeknops-afstemming, Nu: drie-“Knops”!
Ontvangen in 3 stappen
  Zet ontvanger op frequentie
  Zoek ruis PIEK met antennecondensator
  Zoek ruis DIP met antennerichting
Analoge afstemming: 5 stappen

## Slide 29: Demo: E3 / Tecsun
75m band
Spriet vs Raampje
Tecsun heeft zeer hoge versterking
Op KG: richteffect van zenders vaak gering, van storing wel merkbaar

## Slide 30: Advies: maximale sterkte ??
Draai toestel tot zender zo sterk mogelijk is
Draai toestel tot storing minimaal is

## Slide 31: 5. Peilen
Peil op NUL, niet op MAX!
Vossenjacht ??
Op schip: bekende bakens
Op kust: Signaal van schip

## Slide 32: Peiling Groot Nieuws (1008kHz)
21/11/17: Zeist 21
28/11/17: Z’dam 96
Kruispunt Flevoland

## Slide 33: Veldwerk
Zeewolde Vogelweg
6/1/2018
Kruispunt op 1½km

## Slide 34: Peilstation 1930
Precisie 0,3 graad
Midden Noordzee: ca 1km

## Slide 35
Peil op MINIMUM
Zet AGC uit
Vizier
LS bij Kompas

## Slide 36: 6. Opletten bij constructie
Lage “antennewerking”: reactie op E-golf
Inductantie van spoel (icm Afstemcondensator)
Eigencapaciteit van de spoel
Impedantie voor koppeling

## Slide 37: Losse Antiparasiet (’50)
Itax, Rex
U en A types apart

## Slide 38: Impedantie voor koppelen
Karakteristieke Impedantie: ZL = ZC
Opslingering, Kwaliteitsfactor Q bv 50 tot 80
Seriekring: RS = Z / Q
Parallelkring: RP = Z . Q
Te hoog of te laag!
Koppellus

## Slide 39: TelRaam
Gebouwd in 2003 met dochter 1m24
Was kristalontv, dwz met detector!
500 – 2000 kHz
Raam 45x45cm
Wikkel 13 + 2
Schijf tegen handeffect!

## Slide 40: Tecsun AN100 / AN200
Te koop bij Ali, 25 euro
Uitgang of magnetische koppeling
MG 480-1600kHz
Wikkel 30 + 3
Doet minder dan TelRaam
Kleiner

## Slide 41: Spoel Berekenen: LoopAnt
Excelmodel LoopAnt.xlsx
Gele velden: gegevens antenneproject
Witte velden: formules (dus afblijven)
Uitkomst: aantal windingen, niet heel precies!
Dus vaak nog winding erbij of eraf
Maar: geeft wel goeie eerste benadering

## Slide 42: Doel: Gerards 80m-Loop
Ontwerp: LoopAnt
Doel: 80m en hoger met 50pF cap
Werd: 4200kHz!
L klopt maar C niet
AM sectie erbij:
  1400 – 6000kHz
  4200 – 7000kHz
Draaibaar rekje

## Slide 43: Peilen zonder kompas?
Kompas onnauwkeurig
Je huis staat vast!
Schaalverdeling op antenne
Log Piraten (1610-60)
  Freq en richting
  Terugvinden

## Slide 44: Succesverhaal: Stem op 90m
Jaren geprobeerd: iets horen op 90m band
‘s Avonds nooit succes
Ochtend CHU:
  Tijd 3330kHz
  5700km, 3kW
9/3/2022
Draai minimale storing

## Slide 45: Europe Square E2
Test LoopAnt.xlsx voor vierkant
Antenne werkt goed: beter dan KG spriet
75m – 25m
Simpel & lelijk!
Onderdrukt storing zeer effectief!

## Slide 46: Nette versie: E3
Kistje uit Kringloop
Opbergen radiospul
5+1 winding (binnen)
Werkt v.a. 90m band (3,1 – 11 MHz)
Hoop op 90m station

## Slide 47: Project Anton: 80m ferriet
Versterkt
Bereik 160 – 40m

## Slide 48: Zoiets ook in de 80m loop
Sterker signaal
Ook ruis…
Oscilleren?
Verbetering op Tecsun 
Wijzigingen tov. schema Anton …?

## Slide 49: Aansluiten: tweepolig
Onderbrekend plugje

## Slide 50: 7. Conclusies
Makkelijk en leuk om te bouwen
Veel variatie mogelijk
Gebruik: Extra stemmen en richten
Werkt meestal beter dan draad of spriet
Peil-effect

## Slide 51: Meenemen
TelRaam met S400
Tecsun met E3
D2603 met 80m
Rossia 303
Windroosblad
Artikel Philips
LoopAnt.xlsx