## Slide 1: Meten in de Radioreparatuur
Gerard Tel
LC-Kring 8 juni 2022
om 19.30

## Slide 2: Wat gaan we doen
Service Doc: Meer getallen dan woorden!
Meten: Grootheid, Eenheid, Waarde
Radio-metingen
Soms handige apparaten
Een transistorradio repareren: A6X38AT
Stel zoveel mogelijk vragen

## Slide 3: 1. Wat is Meten?
Het bepalen van de waarde van een grootheid, uitgedrukt in een eenheid
Voorbeeld:
  Grootheid lengte
  Eenheid meter
  “De breedte van deze deur is 0,80 meter”

## Slide 4: Verschillende eenheden
Voor lengte heb je meter, el, voet, inch, mijl, werst, lichtjaar, …
Eenheden voor dezelfde grootheid
Hebben een vaste omrekenfactor (getal)
  1 voet = 0,3 meter
  1 kCal = 4184 Joules
Toch lastig, verschillende eenheden

## Slide 5: SI-Stelsel (1960)
Système International d’Unités
Wettelijk verankerd in EU
Vrijwel wereldwijd, overal in wetenschap
Imperiaal stelsel (mijl, inch) in VK en US
SI-eenheden in de radio: V, Ω, A, F, s, Hz, m

## Slide 6: Brexit uit SI
Johnson wil weer Imperial Standard System
Body Mass Index: gewicht / lengte * lengte
  Bv 70 kg, 1m70 geeft 24,22 kg/m2
  Wat is het kwadraat van 5 feet 8?
  Conversie naar metrisch nodig
Onderdelen hebben “ronde” afmeting
  Metrische of inch bouten
  In US/UK: Imperial nut 3/16, 11/32, etc 

## Slide 7: Samenhangend stelsel
Basiseenheden m, kg, s: Voor klassieke mechanica inc. energie
Kracht is massa maal versnelling
  Eenheid Newton N = kg m / s2
Energie is kracht maal weg
  Eenheid Joule J = N m = kg m2 / s2
Vermogen is energie gedeeld door tijd
  Eenheid Watt W = J / s = kg m2 / s3

## Slide 8: Voor- en Nadeel samenhang
Voordeel:
  logische opbouw
  simpele formules zonder omrekenconstanten
Nadeel:
  Veel eenheden zijn onpraktisch groot of klein
  J is Ws, verbruik schakelklok in 1 sec
  F is condensator zo groot als een flatgebouw
Oplossing: voorvoegsels m, µ, n, p en k, M, G

## Slide 9: Meetbegrippen
Weegschaal meet gewicht (fysica: massa!)
  Bereik: welke waarden kun je meten bv 10-150kg
  Resolutie: hoe precies kun je aflezen bv 0,2kg
  Nauwkeurigheid: komt het overeen bv 1,5% + 1d
Hoe weeg je hiermee een radio (4-8kg)?

## Slide 10: Meetbegrippen
Weegschaal meet gewicht
  Bereik: welke waarden kun je meten bv 10-150kg
  Resolutie: hoe precies kun je aflezen bv 0,2kg
  Nauwkeurigheid: komt het overeen bv 1,5% + 1d
Hoe weeg je hiermee een radio (4-8kg)?
  Weeg jezelf met en zonder, verschil
  Let op: dubbele meetfout! Zeer grote relatieve fout

## Slide 11: 2. Basaal meten in een radio
Multimeter
Componenttestertje

## Slide 12: Eenvoudige Multimeter
Bouwmarkt/Bol 10€
Voordeel: bijna alle reparaties te doen!
Nadeel:

## Slide 13: Eenvoudige Multimeter
Bouwmarkt/Bol 10€
Voordeel: bijna alle reparaties te doen!
Nadeel:
  Prikpen ongeschikt
  Impedantie 1MΩ laag
  Weerstandsbereik 2M

## Slide 14: Iets beter: HoldPeak 770D
AliExpress 35€ (65), 20cm
Standaard (AVO) V=~, A=~, Ω
Ook Cont, D, T, F, Hz, NCV, t
Impedantie 10MΩ
Verschilmeting, autorange
Powerdown 

## Slide 15: Beginnen met meten
Meet eerst dingen die je weet: Batterij, Nieuwe condensator of weerstand
Leer instrument kennen, weet wanneer het afwijkt
Wees altijd bedacht op meetfout / defect / verkeerde instelling

## Slide 16: Spanningen
Altijd tussen 2 punten
Meet tov. chassis (Buizenboek: katode!)
Zwarte draad vast
Met rode geleider raken

## Slide 17: Meetblad
Schrijf op (voor later)
Plan dmv pin nr
Routine, vergeet niks

## Slide 18: Beïnvloeding: Impedantie
Meetwijsheid: “Elke meting beïnvloedt de gemeten grootheid”
  Vb Broccoli
Stroom door meter!
Impedantie HOOG tov. circuit (bv. 10x)

## Slide 19: Impedantie van multimeter
Goedkope digi: 1 MΩ
Middenklasse digi: 10MΩ
Analoog: Hangt af van bereik!
  “Gevoeligheid” bv 20 kΩ/V
  Op bereik 10V dan 200kΩ
  Meestal flink lager dan DMM
Buisvoltmeter, versterkt, hoge R

## Slide 20: Hoogohmige circuits
Roosterspanning MF
AGC meerdere MΩ
Draad op g1 dempt
  Meet onder S: (*)
Regel “10x” niet 

## Slide 21: Checken met spanningsmeting
Werkt de B+-voeding (Elco 1 en Elco 2)
Lekt koppelcondensator (g1 eindbuis)
Anode- en schermroosterspanning buis
  Geen of te lage spanning?
  Onderbreking in toevoer OF sluiting

## Slide 22: Stromen, Spanning, Weerstand
Eenheid van stroom is Ampere: Basiseenheid in SI-stelsel voor elektriciteit
Spanning x Stroom is Vermogen dus Volt = Watt / Ampere = kg m2 / A s3
Weerstand is Spanning gedeeld door Stroom dus Ohm Ω = Volt / Ampere = kg m2 / A2 s3

## Slide 23: Onderbreking nodig?
Stroom zit “in” de draad: Geleider onderbreken
Dit doe ik nooit!
  Meet bij zekering
  Meet bij schakelaar
  Op DC voeding
  Over UGT
Invloed: extra weerstand

## Slide 24: Indirect meten
Katodestroom meten:
  Spanning over Rk
  Delen door Rk
  Bv 6,2V over 180Ω is 34mA
Stroom uit Elco 2:
  Spanning over R
Anodestroom:
  Spanning over UGT
  Stroommeter over UGT

## Slide 25: Weerstand meten: Ω
In circuit? Toestel UIT!
Parallelle componenten
Evt aan een kant los
Katode, Anode, Scherm: Geen parallelle invloed (mits ontkoppel-C vervangen)

## Slide 26: Je meet ook je snoeren mee
Meetsnoeren en overgangsweerstanden staan in serie met Rx
Circa ½ tot 2 Ω
Bij lage R: verschilmeting
  Zwarte klem aan R
  Rood eerst tegen zwart
  Nulstellen
  Rood tegen andere kant

## Slide 27: Condensators: F, µF, nF
Capaciteit is Lading gedeeld door Spanning: Coulomb C = A s Farad F = C / V = A2 s4 / kg m2
Condensators zijn reuzevaak stuk of slecht
Meestal door lekkage of sluiting
Capaciteitsmeting beperkt zinvol
Lekkage vaststellen met spanningsmeting

## Slide 28: Koppel- en Schermroostercondensator
Meet g1 van eindbuis
Meet g2 van MF/Meng Te laag? Check R, vervang C

## Slide 29: Je meet ook je snoeren mee
Meetsnoeren staan parallel aan Cx
Verschilmeting:
  Eerst zwart aansluiten, rood dichtbij
  Nulstellen
  Rood aansluiten, niet verleggen!

## Slide 30: Meten van kleine capaciteit
Meter reageert pas vanaf minimum (bv 30pF)
Denk terug aan weegschaal
  Neem kleine C, boven meetgrens
  Meet C
  Meet C + Cx (parallel)
Voorbeeld, 15pF cap
  Meet geel: 1052pF
  Met cap: 1066pF

## Slide 31: Meten van Inductie: Henry
Nog nooit bij reparatie nodig gehad….
Inductie van spoel verloopt niet meetbaar
Bij defect: weerstand verandert
Philips gaf gelijkstroomweerstand op
Maar wel bij zelfbouw en ontwerp
Meten met componenttester/verschil

## Slide 32: Componenttester
Transistortester M8, AliExpress 14€, kitje
Microprocessor met testprogrammaatje
Detecteert, bepaalt en meet component
Voor reparatie en kitjes monteren

## Slide 33: Tester 20e Eeuw: Meetbrug
Zingende RC-meter, 1997
R en C op 1 schaal
5 bereiken
Muziekje op oortje

## Slide 34: Principe
Balans zoeken
  Meter, oortje, oogje
Referentie R of C
  Of L

## Slide 35: 3. Soms handige apparaten
Wattmeter
Oscilloscoop
Dipmeter
Kortsluittester
Buizentester
Meetzender
Toongenerator
Frequency counter
Alleen “handig” als JIJ er handig mee bent!
Dus veel oefenen en uitproberen

## Slide 36: Wattmeter
Vermogen is NIET Stroom x Spanning!
Afwijkend verbruik:
  Versleten buizen
  Lekke condensator
Verbruik weten
Sluipverbruik: loopt door als UIT staat, duur! Niet al je portables instekkeren!

## Slide 37: Oscilloscoop
“Schrijvend instrument”: Laat verloop in tijd zien, dus golfvorm
Veel toepassingen, voor gevorderden
Vervorming, Rimpel, Oscillatie
TForum: meer repareren dan gebruiken van scoop

## Slide 38: Meten met de scoop
Hoeveel Volt is 1 blokje?

## Slide 39: Dipmeter
Meet contactloos frequentie van LC-Kring
Oscillator met open spoel
Verliest energie bij kring op zelfde frequentie
Meest analoog dus vrij onnauwkeurig
Meet bv. of ferrietstaaf wel wordt afgestemd

## Slide 40: Moderne uitvoering: DipIT (2006)
Frequency Counter
Dip-zoeker met LED en zaagtand

## Slide 41: Kortsluitzoeker van Eduard

## Slide 42: Buizentester
Test door uitwisselen? Niet altijd reserve!!
Simpelste: emissie
Goede indicatie van bruikbaarheid
Sluit oorzaak uit
Maar goed/slecht meten is niet altijd goed/slecht werken!

## Slide 43: Meetzender
Genereer HF, evt te moduleren 400Hz/Aux
Minizender
Afregelen… Nauwk 1-2 %
Freq counter inbouwen!

## Slide 44: Alternatief: Digitale radio
Oscillatorsignaal beluisteren met exacte ontvanger
Bv afregelen op 1600: luister op 2052
MF op 452 regelen: Stem exact af

## Slide 45: Toongenerator
Genereer audio 20 – 20000 Hz
Sinus of blokgolf (soms driehoek)
Check LF-deel
Resonantie LS
Blokproef

## Slide 46: Frequency Counter
Los apparaat: voor leuke proefjes HP5302A (1972) nauwkeurig 1 op 10mln
Indertijd Radio1 op 1008kHz gemeten: 1007999,3Hz
Let op belasten van kring / freq!

## Slide 47: Inbouwen in radio of meetzender
Sluit counter aan op osc, stel decrement 455kHz
Geeft exact afstemfreq, nauwk 0,1 kHz
Beïnvloeding? Meter blijft!

## Slide 48: 4. Een Philips A6X38T repareren
Tuner, 1964
FM, L/M/4xK
Feb 2022, 15€
Probleem: geen AM
Wel FM, schaallicht brandt
Wat gaan we doen?

## Slide 49: Eerste stappen
In welke deelschakeling zit de fout?
Oscillatorproef
  Test met hulpradio of Meng-Oscillator werkt
Uitslag: Oscillator werkt WEL
Pak meetzender erbij
  Welke freq?

## Slide 50: Controle Middenfrequent
Zet 452 gemoduleerd op basis T8 T9 T10
Wat moet je horen?
Ω

## Slide 51: Controle Middenfrequent
Zet 452 gemoduleerd op basis T8 T9 T10
Produceert gefluit: vanaf MF is OK
Ω

## Slide 52: Controle Mengtrap T5
Zet 452 op collector T5:
Zet 452 op basis T5:
Conclusie:

## Slide 53: Controle Mengtrap T5
Zet 452 op collector T5: wel gefluit
Zet 452 op basis T5: geen geluid
Conclusie: T5 werkt niet, wat nu doen?

## Slide 54: Spanningen rond T5 meten
B = 2,3 C = 10 E = 0
R15 meet 2k2
Er loopt geen stroom door T5
Uitbouwen, losse test: stuk
Vervang door AF139, 

## Slide 55: Boxjes en versterker erbij
Compleet Philips
Verbruik tuner 6W, Versterker 2W

## Slide 56: 5. Conclusies
Meeste Reparaties met Digitale Multimeter
  Ken de beperkingen!
  Belasting hoogohmig circuit
Handig: Componenttester
  Onderdeeltjes checken
  Uit elkaar houden bij pakketje monteren
Aanrader: Wattmeter
Leuk: Scoop, Buizentester, etc
  Vaak meer voor de heb of de leuk dan dat het echt nuttig is

## Slide 57: LC-Kring 13 juli: Energie
Prijzen gas/elektra/benzine niet leuk meer
Warmtepomp verplicht vanaf 2026
Fysica en berekeningen warmtepomp
Kleine bespaarmaatregelen