## Slide 1: Mini-, Micro- en Nanoversterkers
Gerard Tel
LC-Kring, 8 dec 2021 Radiocafé, 24 okt2023

## Slide 2: Hoe klein kan een versterker?
Inleiding: Klassieke “Hifi” versterkers
Vermogen: Miniversterkers
Laagspanning: Brugversterkers
Dissipatie: Microversterkers
Integratie: Nanoversterkers
Conclusie: Waarom een Mini of Micro?

## Slide 3: 1. Klassieke versterkertheorie
Een versterker is een toestel om stroom uit je voeding door luidsprekers te sturen volgens een audiobron
Veel emotie! “klank”, uiterlijk

## Slide 4: Simpelst: Klasse A
Buis (of Transistor): soort “kraan”, klep
Klasse A: alle stroom door 1 kraan
Unidirectioneel dus (hoge) DC bias
Buizenradio

## Slide 5: Eigenschappen klasse A
Maar één buis/transistor nodig
Hoge gelijkstroom (verbruik, warmte)
Stroomafname onafhankelijk van volume (Neg en Pos pieken heffen elkaar op!)
Asymmetrisch: pos=open, neg=dicht Hoge vervorming

## Slide 6: Klasse B: De Totempaal
Twee transistors om de beurt
Positief signaal: bovenste “open”, onderste “dicht’
Negatief signaal: onderste geleidt
Rond de 0 geleiden beide: AB
0V
Vcc

## Slide 7: Eigenschappen van Klasse B
Twee transistoren in 1 eindtrap
Symmetrisch: minder vervorming
Stroomverbruik veel lager
En afhankelijk van uitsturing
Transistorradio’s en stereosets hebben dit

## Slide 8: Stereoset JVC RX-230R (1997)
Tuner-Versterker, 1997-2014
2x40W max
Verbruik 20W
Bakbeesten nog veel!

## Slide 9: Wat zit er in en op?
Voeding: Trafo, Elco’s
4x Tor (Koeling)
Stuur- circuits
Aansluit- bussen

## Slide 10: Gerards Boxen
Philips 22RH426 (1973) 3-weg 35-20k Hz, 46cm
Aristona SA5422 (1973) 2-weg 50-20k Hz, 46cm
Aristona SA5423 (1972) 2-weg 45-20k Hz, 33cm
Philips 22AH491 (1978) 1-weg 55-18k Hz, 40cm

## Slide 11: De Mini-Versterker
Fabrikanten: wij maken alles heel klein, stoppen de hele versterker in 1 onderdeel, en dan werkt het goedkoper en beter …
Want hoe minder onderdelen des te beter het werkt
… maar dan heb je iets minder vermogen

## Slide 12: Heb je die 2x40W wel nodig?
Verkoper in de winkel zegt van wel…. … en die heeft er heel veel verstand van
Vermogen aan de LS opgemeten … … nooit meer dan 1W per LS
Metertjes op AKAI AM2600

## Slide 13: 2. Mini-versterkers
Bestaan uit 1 IC
“Laag” vermogen
Niet als apparaat te koop
Zit in boombox of PC-boxjes

## Slide 14: Dus zelf “maken”: HK195
Boxensetje HK195 doorzagen (2013)
Boxen Aristona SA5422
IC: TDA2007A
Ca 2x 4W

## Slide 15: Totempaal in TDA2007A

## Slide 16: Abstractie: De Opamp
Operational Amplifier
Verschilversterker
Open-lus versterking A zeer hoog
Negatieve ingang voor tegenkoppeling
TDA2007A = 2x Opamp

## Slide 17: Aansluiten van TDA2007A (vb)
Externe componenten:
  Feedback
  Hi-Filter
  Blokkeer-C
Printplaatje vol!
  Voeding
Vcc: 8 tot 26V
Tot 2x 6W

## Slide 18: Eigenschappen Miniversterker
Eenvoudig en goedkoop door “recyclen” (Da’s gewoon slopen )
Voeding 9V (voor 2½W op 4Ω)
Lelijk maar klein: uit het zicht
Kwaliteit verrassend goed Vermogen voldoende voor thuis
Verbruik uit net: 2W (ipv 20W)

## Slide 19: Versterker op USB stekker?
Misschien nog zuiniger op SMPS …
Totempaal vermogenswet P = V2 / 8Z
Met 5V en 4Ω: ca ¾W
Beetje weinig (misschien wel genoeg)
Brugversterker vermogenswet P = V2 / 2Z
Met 5V en 4Ω: ca 3W

## Slide 20: 3. Brugversterker
Vier eindtorren
Twee totempalen in tegenfase
Halve spanning voor zelfde P
0V
Vcc

## Slide 21: Vermogen van de Totempaal (sinus)
Speaker ziet wissel- spanning op L
Vermogen van AC?
0V
Vcc
L

## Slide 22: Vtt = (Vcc – 2 Vdr)

## Slide 23: Vermogen van de Totempaal
Pmax = V2 / 8Z
Voor 50W in 8 Ω bijna 60V tt nodig: (60V)2 / 8*8Ω = 56W
Vaak: +35V en -35V
Lagere Z voor hoge P?
0V
Vcc

## Slide 24: 100W uit 12V halen
Bose 1401 Car Hi-Fi Power Amplifier (1998)
Vier versterkers: Front/Rear L/R, elk 25W
Impedantie: 0,45Ω
Vdr = 1V geeft (Vcc – 2Vdr) = 10V
(102) / (8*0,5) = 25
Tor D44H2/D45H2
Kabelverliezen, overgangsweerstand…

## Slide 25: Brug: 4x Betere P
Twee totempalen in tegenfase
LS ziet (Vcc - 2Vdr) niet als Vtt maar als Vpiek
Veff = Vpiek/√2
Pmax = V2 / 2Z
V = 5V, Z = 4Ω: 3W
0V
Vcc

## Slide 26: Eigenschappen van Brugversterker
Stereoversterker heeft 8 eindtorren (zware want belast met 2Ω!)
Voor zelfde vermogen ruwweg halve Vcc (in vergelijking met Totempaal)
Zwevende speakers: geen gemeenschappelijk punt
Geen blokkeercondensator bij LS

## Slide 27: TDA7297 versterker
Werkt op Vcc vanaf 5V (USB stekker)
Vermogen dan ruim 2x 2W aan 4Ω
Kan tot 18V, dan 2x 15W aan 8Ω
Ali ca. 2€
Tegenkoppel erin: Voltage gain 30x

## Slide 29: Ali Amp “Gebouwd” (2019)
Doosje van wattenstaafjes
Monitor (L/0/R)
Verwachtte bouwpakket
Compleet chassis

## Slide 30: Frequentiebereik van TDA7297

## Slide 31: Kleiner! Wat is grootste onderdeel?
Ali-Versterker bestaat vooral uit koelplaat!
Dissipatie aanpakken
Transistor krijgt stroom en spanning: Vermogen!
Meestal meer dan LS

## Slide 32: Dissipatie in LM386 (bij 8Ω)
Voor 200mW is 6V nodig
  Dissip 0,2W
Met 16V kun je naar 0,8W
  Dissip 1,0W voor 200mW
Klasse G / H:
  Varieer V

## Slide 33: 4. Microversterkers
Vrijwel geen dissipatie door klasse D
IC PAM8403: Klasse D + Brug
Werkt als fase-snijdende dimmer

## Slide 34: Klasse D: Schakelende versterker
Poort open of dicht
Pulsduur volgt S
Open: geen stroom
Dicht: geen spanning
(Bijna) nooit vermogen

## Slide 35: Eigenschappen van Klasse D
Heel zuinig
  Laag verbruik bij geen uitsturing (PAM: 50mW)
  Efficientie tot 90% bij uitsturing
Lage voedingsspanning: PAM8403 vanaf 3,3V
Kwaliteit is heel goed: vervorming 0,1% Niet in eindtrap maar in stuurcircuit
Luidsprekerleiding werkt als AM-zender op schakelfrequentie en harmonischen (Privacy! Storing op KG!)

## Slide 36: PAM8403 (2012)
Brug en klasse D
PWM op 240kHz
Vcc is max 6V
Geringe dissipatie
Chip 5 bij 12mm
Print 20x28mm, 70ct inc schakelpot

## Slide 37: Punaiseversterker (2019)
Punaisedoosje
  6x6x3cm
  40ct, Action
Op USB lader
Tot ca. 2x3W

## Slide 38: Jullie denken nu natuurlijk …
Een digitale versterker … … op een geschakeld voedinkje … … met maar 1 knopje …
Da’s typisch voor Gerards goedkope troep
Kan beter “echte” voor duizend piek kopen

## Slide 39: Een moderne versterker: N330
Bluesound Powernode N330 Streaming Amp
2023, €999, 22cm
Bediening via App
2x80W klasse D “HybridDigital™”
Verbruik gem. 14W
  Standby 3W / 0,5W
Nog maar 2x punaiseverst.

## Slide 40: Kleiner dan de PAM Module?
Weinig externe componenten, toch compleet
Grootste deel: schakelpot, ingangscircuit, aansluitingen

## Slide 41: 5. Nanoversterkers
Onderdeeltje van unit
Die al volumeregeling heeft
  En geen DC op signaal

## Slide 42: BigTooth (2020)
Philips 22AH491
Inbouw unit: MP3/FM/Bt/Aux
Output 2x3W
Afstandsbediening
Kosten: ca 10€ plus avondje knutselen

## Slide 43: Mini Reuzen Uutje (2021)
Zelfde Ali module
Kastje à la BX645U
15cm breed

## Slide 44: 6. Samenvatting en Conclusies
Zware versterker van 2x50W de deur uit
Vermogen 3W voldoende voor huiskamer
Minder onderdelen door IC
Voedingsspanning: 5V voor brugversterker
Koeling: niet meer nodig bij klasse D
Knoppen en snoeren weg door inbouw

## Slide 45: Zelf proberen? Doen!
Super-boxen aansluiten op mini-versterker
PC-boxjes slopen
Proefje kost bijna niets

## Slide 46: Waarop nog letten
Kwaliteit: Hifi ++ Wat is High End
Goeie boxen, 4Ω Ph 22RH426, 15€
Bedieningsgemak: superb (nl. niet!)
Kosten: 1 tot 3 euro

## Slide 47: Stroomverbruik
Klassieke JVC versterker 2x40W: 20W
  “Kan 10x zo laag!”
Mini’s met trafootje: 2 – 3 W Dezelfde met SMPS: 1W
  “Kan nog 10x zo laag!”
Ali / Pam op USB voeding: 0,3 – 0,2W
  Bijna 100x zo laag

## Slide 48: To Brom or not to Brom
Audiokabel aanraken: brom Test aansluiting, correct L en R (TRS plug)
Lawaai bij uittrekken en insteken
Antibromschakeling:
  Weerstandjes van 100 tot 200Ω over ingang
  Uitgang PC ziet die niet
  Brom wordt kortgesloten

## Slide 49: Meenemen
HK195, stoofje
Punaise amp
MiniReuzeUutje
AliAmp
PAM modules
TecSun PL680
Aristona Boxen
BigTooth
Verloopplankje banaan
Verloopjes DIN