## Slide 1: Midden-Uutjes
Gerard Tel
LC-Kring 13/09/2023
om 19.30

## Slide 2: Wat gaan we doen
Wat is een Midden-Uutje
Trends rond 1950
Een paar modellen
Midden-Uutjes repareren
Conclusies

## Slide 3: 1. Wat is een Midden-Uutje
Wat is een Uutje: Een Radiotoestel met U-buizen Buistype met U
Rimlock-buizen: Miniatuurbuis, 8 pinnen, type “40”

## Slide 4: U-Toestellen, ca. 1940 – 1964
Geen Trafo: Alles net-verbonden
Gloeidraden in serie
Klein en goedkoop
Kan op gelijkstroom (“Universeel”)

## Slide 5: Serie-gloeiketen met ballast
Franse 110V radio’s
  C-Buizen, 200mA
  Of (Fra/Amer) met 300mA: Curtain Burner
Televisies
  P-Buizen, 300mA
Amerikaanse mini-radio’s: All American Five
  150mA
Batterijtoestellen
  Bij netgebruik, 25mA of 50mA

## Slide 6: Verdeel U-tjes in drie generaties
Vroege: Sleutelbuizen
  Ca 1940-1948
  Oer-U Philips 203U Philetta
Midden: Rimlockbuizen
  Ca 1948-1955
  Deze lezing
Late Uutjes: Novalbuizen
  Ca 1956-1964
  Slot-U Philips B2X40U

## Slide 7: De Rimlock U-buizen: U*4*
Mengbuis UCH42
Penthode U(A)F41/2
AF triode UBC41
Eindbuis UL41
Gelijkrichter UY41/2
Dubbeldiode UB41 (nog nooit gezien: TV)
Lampje 8097D-00

## Slide 8: Stroomverbruik van Uutjes
Uutje verstookt flink in serieweerstand
  Vermogen van Philips BX300U: 45W
  Vermogen van Philips BX400A: 45W Voedingstrafo, Rimlock-buizen met 6,3V parallel
Wisselstroomtoestel verstookt flink in voedingstrafo!
Uutje is niet persé duurder dan A-toestel
  Wel vaak in heel klein kastje
  Kan veel zuiniger (ca. 20W) met C-ballast

## Slide 9: 2. Radiotrends rond 1950
Uiterlijk
Productie
Antenne
De standaard U-voeding voor Rimlock

## Slide 10: Hoe zag een radio er uit?
Vroege Uutjes: Nasleep oorlog Sombere doosjes
Midden Uutjes: Begin welvaart Iets opgeleukt
Late Uutjes: Hippe sixties Vrolijke kleuren

## Slide 11: Vereenvoudiging van productie
Chassisbouw op metalen frame
  Printplaten kwamen bij late Uutjes
Ingegoten grille ipv los doek
  Veel midden-Uutjes hebben doek
Grootste vereenvoudigingen bij late Uutjes

## Slide 12: Verbeterde techniek
Gloeiketen is 115V ipv 145V
Instelbare ipv gerilde MF-trafo’s
Beter gelagerde afstemcondensator
Prestaties zijn al vrijwel zo goed al laat Uutje
  Radio met uiterlijk van vroeg Uutje en prestaties van laat Uutje

## Slide 13: Antennes voor flexibel gebruik
Jaren 30:
  Radio op 1 plek
Jaren 40:
  Radio op 1 plek
  Uutje is low budget
Jaren 50:
  Grote radio huiskamer
  Tweede toestel: Draadantenne lastig!

## Slide 14: Philips antennes
Draadantenne: Buiten ophangen
  Losse koppeling, eigenschappen onbekend
Plaatantenne: Folie/draad op binnenkant
  Bruikbaar, niet heel goed
Raamantenne: Enkele winding
  Goede storingsonderdrukking
  Gevoelig richting zijkant
Ferrietantenne
  Dito, meteen antennespoel
  Gevoelig richting voor/achterkant

## Slide 15: Midden-Uutje met FM
Duitsland gebruikte volop FM in 1950
Südfunk Ultra 8, 1952
UCH42 tot 100MHz?
Ook TV’s, Frankrijk en Engeland

## Slide 16: Voeding voor Rimlock Uutjes
Alle midden Uutjes vrijwel gelijk
  Voor 220: b-f & c-d
  Tussen C1 en R1 UGT
  NTC R2 en R20

## Slide 17: Variant: Trafo ipv Weerstand
Arel 71A, België
Autotrafo, dus netverbonden!

## Slide 18: 3. Een paar modellen
Begin: Philips BX370U en BX380U
Bekend: Philips BX200U
Philips BX300U
Philips BX210U
Erres KY513
Groot: Philips BX645U Super-U
Eind: Erres KY553

## Slide 19: Philips BX380U (1948)
Na BX370U van 1948
UAF41 & UAF41
Fl 195, 44cm
Geen antenne
L/M/K (13MHz)
  Afstemmen 
Waanzinnig ingewikkelde snarenloop (4 dr.)

## Slide 20: Philips BX200U (1950)
UF41 & UBC41
Fl 145, 27cm, L/M/K
Tweede toestel
Plaatantenne(tje)
Grijs, bruin, rood

## Slide 21: Philips BX300U (1950)
Fl 165, 27cm
Bruin / Crème
L/M/25m+31m Bandspreiding
Raamantenne M/L, Plaatantenne K

## Slide 22: De 25m en 31m band
31m: 9,4 – 9,9 MHz, 25m: 11,6 – 12,1 MHz
Schaal van de BX300U: Paar meters “ertussenuit geknipt”?

## Slide 23: Spiegelontvangst
Bereik oscillator ca. 2 MHz (9,7 – 11,7 MHz)
  Ontvang onder osc freq: 31m band
  Ontvang boven osc freq: 25m band

## Slide 24: Deze BX300U
December 2022: Veiling Haarlem, 55€
Marktplaats: BX300U in Veenendaal, 20€
Reparaties (veel kleine)
  Condensators
  Ballast defect (C)
  Mengbuis kraakt (NH3)
  Netsnoer brokkelt
  Netschakelaar
  Slippend koord

## Slide 25: Philips BX210U (1951)
Fl 162, L/M/K
Raam + Plaat, gevoelig!
Snaar doc 

## Slide 26: Erres KY513 (1951)
Erres maakte ook budget-modellen!
Fl 160, bruin of grijs
L/M/K (of Tropen)

## Slide 27: Super-U: Philips BX645U (1955)
Buitenbeentje?
Fl 328, 55cm
6-bands tropen
Oog: UM4
Geen antenne!
LCK mei ‘22

## Slide 28: Erres KY553 Midget (1955)
Fl 155, 30cm, L/M/K
Groen, ivoor, rood
Ferriet + Plaat ant.
Mixer UCH81: eind “midden-U”

## Slide 29: 4. Midden-Uutjes repareren
Isolatie!
Condensators
Rimlock buispennen
Ballastweerstand
Serielamp en scheidingstrafo

## Slide 30: Isolatie controleren
Hele binnenkant is netverbonden
Beschadigingen in kast / isolatie / snoer
Wijzigingen of geknutsel?
Ontbrekende knoppen
Scheidingscondensatoren (aarde / antenne)

## Slide 31: Condensators
Papiercondensatoren (teerbollen)
  Ratel, koppel, anode: sowieso vervangen
  Alles wat beetje bereikbaar is ook
Elco’s C1/C2 in voeding vaak nog goed
  Evt. na “Reformeren”

## Slide 32: Rimlock buizen: kraak kraak
Vaak gekraak, soms brom
Door aanslag (zilver??) rond buispennen
Buizen goed reinigen met ammonia
  Soms ook buisvoeten met tandenstoker
Eerste generatie Rimlock: met metalen ring zijn nog erger

## Slide 33: Ballast “straalkacheltje”
Onderbroken
Via NFOR of Beurs vervanger, 5€
Condensator 1,6μF, 50ct
  Toestel 10W zuiniger
  NTC R2 kan weg
“Sanshin”:
  Nog 10W eraf

## Slide 34: Opstarten via gloeilamp
Tweelamps opstarter
Begrenst stroom en maakt zichtbaar
Eerst 40W, na halfuurtje 100W
Metingen in stand D (Direct)!

## Slide 35: Werk en meet via netscheiding
Twee zware trafo’s back-to-back
220 of 110V
Gelijkspanning

## Slide 36: 5. Conclusies
De Midden-Uutjes (Rimlock buizen)
  Qua ontwerp/kastbouw dichtbij vroege Uutjes
  Qua techniek/prestatie dichtbij late Uutjes
  Zeer eenvormig qua uitvoering

## Slide 37: Oktober: Knutselen met Bluetooth
Wat is Bluetooth, uitvinder
  Inbouwen in radio
  Los aansluiten
November: Bandspreiding
December: TA7642

## Slide 38: Meenemen / Tonen
BX300U
BX210U
BX645U
KY553
Teletone 111
B3X00U
Sleutel, Rimlock, Noval buis
Tweelamps
Scheidingstrafo
Wattmeter
Teerbol