## Slide 1: Ombouw van 110V radio’s
Gerard Tel,
Radio Café
18/12/18

## Slide 2: We behandelen vandaag
Waarom zou je dit doen?
Theorie van de condensatorserieschakeling
Voorbeelden
Veiligheid
Luisterproef? Er valt niets aan te horen!

## Slide 3: 1. Waarom ombouw?
Waarom liever niet: origineel
  Is gebruik met trafo origineel?
  Toch al nieuwe condensators…
  Is originaliteit altijd belangrijk?
Bij voedingstrafo (vrijwel) nooit nodig! Meestal heeft die een 220 of 240V stand
Ombouw alleen UUtjes en AA5jes

## Slide 4: Amerikaanse radio in Europa
Radio 110/115V, origineel niet te gebruiken
In Europa is aanpassing nodig

## Slide 5: Europese radio incompleet
Delen van voeding stuk of weg
Vaak: ballast-R (vraag NFOR)
Bijnaam: straalkacheltje
Vervang door ballast-C

## Slide 6: Energiebesparen
Opgegeven verbruik van B0X19U:
  Op 110V: 17W
  Op 220V: 43W
Met ballast-C is het verbruik 17W op 230V
Besparing 0,6 ct/uur Hoeveel uur gaan we deze nog gebruiken?

## Slide 7: Warmte-ontwikkeling
Radio wordt merkbaar minder warm (heet)
Oorspronkelijk ontworpen voor ballast-R ??
Vrijwel alle onderdelen leven warm korter
Geblakerde aansluitingen
Gewelfde bovenkantjes
Koele radio’s leven langer!

## Slide 8: Redenen voor of tegen
Con: Originaliteit
Pro: 230V nog niet beschikbaar
Pro: Kapotte onderdelen
Pro: Energieverbruik
Pro: Levensduur
Con: Alleen AC 50Hz, geen 60Hz of DC

## Slide 9: 2. Theorie van condensatorballast
Een 110V radio: twee belastingen, heel verschillend
  Gloeiketen
  Plaatspanning
Die in serie met gepaste ballast

## Slide 10: Gloeiketen
Ohms: op DC of AC
I en V in fase
150mA: ca 730 Ω, 100mA: ca 1100 Ω
Koud 1/10!
  Spanningsbron 110V: 160W
  Stroombron 150mA: 1,6W
  Bij stroombron duurt het opwarmen langer

## Slide 11: Anodespanning, B+
Door diode uiterst nonlineair
Diode laadt bufferelco met stroompieken
Stroom: gelijkstroom plus AC-componenten
B+ trekt gelijkstroom uit wisselspanning
Waarde van B+ spanning minder kritisch
Begint pas na opwarmen

## Slide 12: Vermogen van B0X15U/17U/19U
Op 110V: 17W
  Gloeiketen 11W
  B+ 6W
Op 220V: 43W
  Gloeiketen 11W
  Ballast 11W
  B+ en ballast 21W

## Slide 13: Op naar 230V
Overspanning wegwerken met Ballast
R, C, L, D … keuze genoeg!
Samen of apart?

## Slide 14: Verhuistrafo, inbouw of extern
Losse trafo: primaire niet geschakeld
Sluipverbruik! Modis: 3,5W
Jaar: 28kWh ca €7
Schakelen? Dan inbouw! Plek??

## Slide 15: Sanshin KR55 (twee versies)

## Slide 16: Motor-ballast (Aristona AR8464)

## Slide 17: Diode-ballast voor Gloeiketen
Diode: blokkeert helft
Helft van vermogen, niet van spanning!
Spanningsreductie met √2 … “moet je 2 diodes nemen”

## Slide 18: Buizen zijn tolerant
230/√2 is 162V: Nog 52V in R, anders veel te heet!
Alleen diode (of 2) zou ik niet aanbevelen!!
Hyperbo (NFOR 6/2020)
  Ik doe dit gewoon
  Radio’s weinig gebruikt, alleen soms demo
  Nooit buis hoeven vervangen

## Slide 19: Gloeiballast: Weerstand
Serieweerstand
Ca 800Ω
Vermogen: 16W (soldeerbout!)

## Slide 20: Voeding van Sanshin
Twee belastingen in serie, Ballast-C naast B+
H is ballast voor B+
B+ / C ballast voor H
Nul niet aan net! RF-geaard via C: 2µ2

## Slide 21: Kunnen we C berekenen?
Als je B+ negeert (opstartfase): CapCalc geeft C is 2µ3
Buizen warm: extra pulserende stroom! Dus C mag iets kleiner
Sanshin heeft 2µ, opgelopen tot 2µ5 en werkt prima!
Dus 2µ2 is goed voor alle AA5

## Slide 22: CapCalc
http://www.staff.science.uu.nl/~tel00101/FotoAlbum/RadioCorner/Beelden/CapCalc.xls
Vul netspanning, gloeistroom in
Waarde C verschijnt

## Slide 23: Opmeten van stroom?
Alle stroom gaat door gloeiketen:
  Condensatorstroom EN Laadpieken
Onregelmatige vorm
Dus onbetrouwbaar voor effectief
B+ ??

## Slide 24: Hoogte van B+?
Over C staat 200V AC (CapCalc)
Geeft bij gelijkrichting ruim 200V DC?
Nee!
Want gloeiketen is serieweerstand: Spanning 200VAC met inw weerstand 700Ω
Spanning daalt tijdens laadpiek: Gemeten B+ (Elco1): 100-120V

## Slide 25: 3. Voorbeelden
Sanshin KR55
Teletone 111
Philips B0X19U
Philips 203U/204U/208U
Eddystone 870

## Slide 26: Schema Sanshin KR55

## Slide 27: Over Sanshin KR55
Hiervan ballastidee overgenomen
Niets aan veranderen!
Zekering 200mA, geen bleeder (papier-C)
Condensator opgelopen tot 2µ5, bij warmlopen tot 180mA stroom!
Vervangen door 2x 1µ
I = 140mA, P = 23W, B+ = 105V

## Slide 28: Weerstand: Teletone 111
Ruim 100V teveel
I = 0,15A
R = 670 Ohm
P = 15W soldeerbout

## Slide 29: Schema van Teletone 111

## Slide 30: Ombouw: rond gelijkrichter
Koppel pin 5 (anode) los van pin 3
Koppel netdraad los van chassis
Netdraad gaat naar pin 5
Ballast aanbrengen tussen pin 5 en massa
5 minuten solderen en klaar!
Europese stekker
Zekering 200mA Fast, bleeder

## Slide 31: Metingen aan Teletone
Voor ombouw
Vermogen 38,7W
Stroom
Opwarmtijd 34s
B+ 119V
Na ombouw (2µ2)
Vermogen 23,5W
Stroom 150mA
Opwarmtijd 34s
B+ 120V

## Slide 32: RCA Victor Greenwich (1956)

## Slide 33: Metingen aan RCA Victor
Eerst op 110V!
Vermogen 21,5W
Stroom 208mA
Opwarmtijd 24s
B+
Na ombouw (2µ2)
Vermogen 23,4W
Stroom 143mA
Opwarmtijd 40s
B+ 108V

## Slide 34: Philips B0X19U
Netdraden aan ballast-R, C naar massa
Spanningskeuze op 220 zetten!
C eerst 1.4 later 1.5µF

## Slide 35: Metingen aan B0X19U
Niet-omgebouwde
Vermogen 40W
Stroom 194mA
Opwarmtijd 24s
B+ 212V
Na ombouw (1µ5)
Vermogen 17W
Stroom 100mA
Opwarmtijd 34s
B+ 128V

## Slide 36: Philips 20*U met 21-buizen
Sleutelbuizen: 145V, twee delen G1 en G2
R37 en R41 in 203U voor neonlampje
Kan R38 en R40 verv. door C van 1µ78
P-winst ca. 8W 
Verhoog R41

## Slide 37: Eddystone 870
Scheepsontvanger ca 1962
Vijf banden
Uutje van metaal: Levensgevaarlijk!

## Slide 38: Eddystone Voeding
Twee belastingen parallel
Gemeenschappelijke R-Ballast 460/640Ω
Lampjes, NTC’s, Netfilter

## Slide 39: Wijziging: Capacitief
De 210V-connectie gaat via C
Voeding op 110V nog mogelijk
Resistieve ballast te kiezen met 240V
C voert gloeistroom EN plaatstroom dus GROTER dan 2µ2!
B+ trekt DC-stroom!

## Slide 40: C bepaling: experimenteel
Ballast | 640R | 2µ2 | 2µ7 | 3µ2
Vermogen W | 43 | 14,5 | 18,8 | 22,6
Stroom mA | 183 | 143 | 166 | 189
Opwarmtijd s | 38s |  |  | 30s
Docu: 25W bij 110V
Nu 3µ2 (2.2µ en 1.0µ parallel)

## Slide 41: 4. Veiligheid
Voor gebruikers / huis
Voor onderdelen

## Slide 42: Veiligheid UUtjes/AA5jes
Schakeling aanraakgevaarlijk!
Bij AA5 C-gescheiden van chassis
Amerikaanse onderdelen voor 120V
Blijf oppassen met UUtjes en dubbel met AA5jes
Niet in badkamer of keuken gebruiken
Ballast of autotrafo houdt circuit aan net

## Slide 43: Aanraken stekkerpinnen
C houdt lading minuten lang vast!
Schok krijgen van stekkerpinnen tenzij uitgeschakeld…
Voorkom met bleeder R over ballast C
RC-product t bv ½ of 1 sec
  Bij uittrekken 271V
  Na t: 100V
  Na 2t: 36V

## Slide 44: Veiligheid voor onderdelen?
Ballast kan stuk gaan
Capaciteitsafname: koude kathodes
Capaciteitstoename/lek/sluiting: Hoge gloeistroom vernielt buis
Condensator 400V, 630V, 1000V, 1300V
Plaats (snelle?) zekering 200mA
Gebruik X2 condensator

## Slide 45: Slijtage door hoge dV/dt (in V/µs)
RC-product warm 1,6ms, koud 0,16ms
Normaal op C: Vt = 300V x sin(2πf t)
  Afgeleide 300V x 2πf x cos(2πf t)
  Pieken tot 100kV/s = 0,1 V/µs
Spikes op net (warm) berekenen: CapCalc
  Bv 2500V/1,6ms = 1,6 V/µs
  Duur 50µs dus spanningstoename 80V 
Inschakelpiek: dV/dt = V/RC
  Bv 300V/0,16ms = 2MV/s = 2 V/µs

## Slide 46: Senseo-Syndroom
RC-product 47µs, continu aan het net!!
Bekende storing C1 na vele jaren gebruik

## Slide 47: LED lamp

## Slide 48: Ombouwsetje
C, R en zekeringhouder met 200mA
Kosten ca. 35ct!
Vandaag 1 weggeven!

## Slide 49: 5. Luisterproeven
Er is niets aan te horen!
Waarom deed Philips dit niet?
  Condensator duur/onbetrouwbaar
  Slechte cos φ
  Toestel moest op gelijkstroom kunnen

## Slide 50: Meenemen
Eddystone 870
Teletone 111
BX210U
Meetbladen
Stekkerdoos
Wattmeter
Serielamp
Modis trafo
Ombouwsetje