## Slide 1: Het Reuzen-Uutje: Philips BX645U (1954)
Gerard Tel (20x RCZ)
Radiocafé 14 feb 2023 om 20.00

## Slide 2: Wat gaan we doen: BX645U
Geschiedenis, andere modellen
Schema en details
Opknappen
Mods en aanvullingen
Luisteren

## Slide 3: 1. Geschiedenis
Tropen- toestel
Universeel
Groot (55cm)
Houtprint
7 buizen
Fl 328

## Slide 4: Dit toestel
Serienr A58511, Datumcode 56 22
Door mij gekocht zomer 2020
  Via Marktplaats, Ophalen De Bilt
  20€ is niet veel, geschat nu 33€
Van kleinzoon Boyd van 1e eigenares
  Oma voor zover bekend nooit in buitenland
Aanzetten op Wattmeter: 40W, 50W, 60W, 70W

## Slide 5: Alternatieve modellen
BX505U (1950):
Zelfde golven
Zes buizen (geen RF trap)
Geen fijnafstem
Iets kleiner 50cm
Ook mooi geluid
Multischaal

## Slide 6: Wisselstroom: De BX645A
Wisselstroom
Zelfde banden
Bandschakelen met motortje

## Slide 7: Super-Uutje: B7X77U
Elektrisch hetzelfde
Nog groter: 60cm (Grootste U)
Jaar 1957

## Slide 8: En waarom tropen? BX540A
K/L/M/F
7 buizen
Hout

## Slide 9: BX645U logische keuze?
Gebruik in Europa, op wisselstroom?
Nee!
  Misschien DX-hobby?
  Misschien occasion met prettige prijs? Om de komst van de B7X77U?
Maar natuurlijk WEL een fantastisch toestel!

## Slide 10: 2. Schema-details
Uutje
Met RF trap en 6 banden
Afstemoog
Fijnafstemming
Voeding
PU ingang

## Slide 11: Wat is een Uutje?
Als AA5, nog veel van
Simpel, klein, U-buizen

## Slide 12: Zes banden, RF Trap (Preselectie)
B1 “versterkt” antennesignaal
B2 is mengtrap
2x RF kring (C3 en C4)
Spiegelonderdr
Afstem-C met drie secties

## Slide 13: Afstemoog UM4
Aangesloten op AVC
Optische spanningsindicator
Meestal donker
Weglaten? Breekt stroomketen

## Slide 14: Fijnafstemming, minispoeltjes
S29 (KG 2/3/4) en S30 (KG1)
Op TB helaas niet 
Alleen Osc! Gelijkloop?

## Slide 15: Voeding: Geen trafo
Twee gloeisecties, serie of parallel
Twee lampjes met NTC R34/R35 parallel
Enkelvoudige gelijkrichting
PI-filter via +++ en ++, antibrom op UGT
Keten 126+14+17+126+45+31+126+2x19: 183V Ballast 37V dus 370Ω en 3,7W
Lichtnet aan chassis!!

## Slide 16: Pickup ingang
Bij Uutjes: Isolatie!
Meestal: Condensators
Soms: rechtstreeks!
Hier: trafo

## Slide 17: 3. Opknappen
Knoppen met wasverzegeling: Wsch nooit eerder uitgekast
Standaard metingen/vervangingen
Slippende afstemming
Werkte meteen
Binnenkantfoto, beter niet open!

## Slide 19: Controleer isolatie
Chassis en schakeling zijn net-verbonden!
Controleer de aanwezige isolatie
Let op wijzigingen, extra draden, etc.
Knop weg of vervangen door metaal?

## Slide 20: Condensators
Koppel, Ratel, Boucherot: vervangen! (Zakje) Bij aanzetten vermogen 40 -> 80W in 5 min
Alle teercondensators in zicht: vervangen!
Scheiding aanraakbare delen: vervangen door X / Y
Voedingselco: nog OK
Kathode-elco eindbuis

## Slide 21: Opstarten met serielamp
Tweelamps toestel
Uit/L1/L2/Direct
Lampen 40W 100W
Begrenzen stroom
Lichten op bij sluiting
Beter dan spanning begrenzen (variac)

## Slide 22: Schaallampjes 8097D-00
Zit 19V 97mA, stuk
Netspanning nu 230V, is dat goed? Radio kan er tegen maar buizen heter betekent flink meer verbruik/hitte
allekabels.nl: lampjes buisvorm 24V 97mA Rest van de keten weer juiste spanning!

## Slide 23: Slippende afstemming
1x naar rechts draaien, 20x naar links…
Assen, geleidewielen, afstem-C smeren
Fijnregeling: aandrukrubbers
Goed duwen
Lijmpistool

## Slide 24: 4. Mods en aanvullingen
Hogere netspanning: sterkere schaallampen
Gedoofd oog
Condensatorballast: niet zinvol hier
  Scheelt “maar” 3,7W
  Waarde 2,2μF (CapCalc) ipv R33
Een Mini-Reuzen-Uutje

## Slide 25: Afstem-LEDs: Reverse Action Eye
UM4 is lichtgevende SPANNINGSindicator
LED is lichtgevende STROOMindicator
UBF80 zet spanning om in stroom
HF stroom via 100n
DC door LEDs

## Slide 26: Een Mini Reuzen-Uutje
MP3/Bt/FM unit
Afstandsbediening
Heeft 2x3W uit
Ingebouwde LS
Line voor BX645U
Geluid erg goed

## Slide 27: 5. Luisteren
Een 75m station (Tropenband) met E3
Piraten 180m (Piraten)
MG: Paradijs 1467kHz of hoogspanningslijn
De 31m band, Fijnregeling
FM/MP3 via Mini-Reuzen-Uutje
FM/MP3 via minizender

## Slide 28: Ruysdael (2020)
Ali: AM bug
Ali: BT/MP3/FM
Kringloop: kistje
Calvé: Pindakaasdeksel

## Slide 29: Meteen ook voor Korte Golf
1000 – 1600kHz
Golfvorm desastreus: harmonischen
Verbruik 2W: OK voor continue
Kan FM & MP3
DEMO op BX645U

## Slide 30: Tropenband (180-50 meter)
Piraten rond 180m en 76m
Amateurs 160 en 80m en … …
Omroepbanden 120, 90, 75, 60m
Number stations, Buzzer
VOLMET
Ruispieken/SSB
Nachtband!

## Slide 31: Conclusies
Wat maakte Philips toch een mooie dingen!
Afstemmen gaat soepel
Indicatie is analoog, onnauwkeurig
Geluid is erg mooi
Veiligheid bij UUtjes!

## Slide 32: Klaarzetten
De Philips BX645U
Meetblad, onderdelen
Ruysdael, 2 antennes, adapter
E3 antenne met kabel
Spanningzoeker, Wattmeter
Tweelamps voorschakel
Minireuzenuutje (boxen!), kabel, batterij, PS