## Slide 1: Operation RAFTER
Gerard Tel
LC-Kring 11/09/2024 om 19.30
Radiocafé 24/09/2024 om 20.00
Figuur ©Leo Poughon

## Slide 2: Wat gaan we doen
Inleiding: Basis van RAFTER
  Radio’s detecteren door uitstraling Loc Osc
Technische details
  Uit boek van Peter Wright
RAFTER proeven
Oscillatorsignaal modulatie
Einde van Rafter en Conclusies

## Slide 3: 1. Inleiding en Basis van Rafter
Locale Oscillator
MI5 en Spycatcher

## Slide 4: Conversie met Locale Oscillator
Stroboscoop-effect
  Per beeldje 1 wiek plus klein stukje
Hoe snel beelden?
  Stroboscooptempo = Echte snelheid plus schijnbare snelheid
  Stroboscooptempo kan ook Echte snelheid min schijnbare snelheid

## Slide 5: Conversie met UCH21
Normale versterking met k, g1, g2, g5, a
Dubbel schermrooster met extra rooster g3
Triode-oscillator op injectierooster
Lage steilheid is Sc
g1 geeft fosc door aan antenne!
Superhet straalt op freq fr + fm

## Slide 6: Een proefje tussendoor
Zet Rossia 303 op 918kHz (Sitara R.)
Zet TecSun 670 op 1383kHz (USB mode)
Makkelijkst: Testradio verstemmen (Even vragen aan Russen … )

## Slide 7: Berucht: Philips B1X42A
Flinke uitstraling FM 
Lengte FM: 87,5 – 108 = 20,5 MHz minder dan 2x mf
  Geen spiegels 
  Wel oscillator! 
Hoorbaar 10 – 20m: Wat luisteren de buren?

## Slide 8: Spycatcher (Peter Wright, 1985)
Wright bij MI5, 1948-’76
Jacht op Sovjet-spionnen
Verraad, verdenking, leugen
Drinken, roken, nachtbraken
Bespionneer vrienden
Infiltratie van MI5 oplossen
Heel deprimerend boek!!

## Slide 9: Operatie of Techniek: RAFTER
Meerdere operaties 1958 – 1963
  Effect van The Watchers
Helaas weinig technische details
Mate van success?
  Enkele operaties goed afgerond

## Slide 10: Andere Techniek: ENGULF
Aanval op vercijferingsapparatuur Hagelin
Acoustisch afluisteren vercijferruimte, geeft instelling van codewielen
Gebruikt tegen o.a. Egypte, Frankrijk

## Slide 11: 2. Technische details (uit boek)
Helaas niet een boek “over RAFTER”
Wel belangrijkste bron
Begin RAFTER: Effectiviteit Watchers
Wright is sinds 1949 Technical Senior Officer (aka de Willie Wortel van de Secret Service)

## Slide 12: The Watchers (1958)
Ploegen van schaduw-achtervolgers
Gaan achter Russen uit ambassade aan
Onderling communicatie porto’s (VHF)
Zien weinig interessants
Vraag: Hebben die Russen door wanneer ze gevolgd worden?

## Slide 13: Was het een bekende truuk?
Ongedocumenteerde familie-overlevering:
  Luisterde met Lentebode 634A [..] Het verhaal circuleerde dat de Duitsers een toestel hadden waarmee oscillatoren konden worden opgespoord.
Geallieerde bangmakerij:
  maakte de Duitsers wijs dat de oscillator in zulke ontvangers via de antenne straalde en dus gepeild kon worden (NFOR)
Amerikanen wisten er niets van

## Slide 14: Kennis over ontvanger
Je moet weten: de Middenfrequent
  Upper of Lower Side Injection
Handig ook: sterkte van uitstraling
Berekeningetje eroverheen gooien

## Slide 15: Hoe vertaal je around 200yd?
1 yd = 3 ft = 36” = 0,9144m
  180m
  182,88m
  200m
Op pad met RAFTER-bus met plastic wanden!

## Slide 16: Hoe nauwkeurig is zijn geheugen?
Kensington Palace Gardens, niet Park
Bereik 182,88m kan wel vanaf de overkant
Was ‘t dan 20 yard ???

## Slide 17: Heb je beet of niet?
Twijfel of radio inderdaad op Watcher staat (heb je de goeie middenfrequent?)
Oscillator trekken bevestigt: Russen volgen Watcher communicatie

## Slide 18: Straling- en Trek-Proeven
Oscillator oppikken op Satelit 400
RAFTER-proef met
  Teletone 111
  Philips BX210U
Sterkte LO straling:
  Geen verschil
Pulling met LSG10:
  Teletone sterk, trekt (vooral op KG probleem)
  Philips iets

## Slide 19: Operation LOVEBIRD
De grote kristallenwissel
  Kristallenset met geheime nieuwe frequenties
  Foute opdruk: andere frequenties

## Slide 20: Een goeie RAFTER ontvanger
Extreem smalbandig en gevoelig
Dus triple of quad conversie?
Russen RAFTERen vanuit luisterpost
Maar je wilt niet zelf geRAFTERd worden!

## Slide 21: Hoeveel is dat nou weer?
Engelse mijl, zeemijl, metric mile, statute, Hollandse mijl?
Zal toch rond 800m liggen
Detecteer ontvanger van GRUFF 
Niet te localiseren of te volgen 

## Slide 22: Oscillator modulatie
Ontvanger niet te peilen: blijkt zelf mobile
  Helaas geen plaatje van “sonargram”
Osc signal gemoduleerd in frequentie van trilleromvormer

## Slide 23: Airborne RAFTER
Ontvangen uit vliegtuig
  Lincoln
  Anson
  Vickers Varsity

## Slide 24: Werkt dat? Ja en nee
Je kunt de ontvangers wel oppikken …
… maar slecht localiseren
Vagevuur

## Slide 25: 3. Rafter proeven voor thuis
Rafteren bij de radio-reparatie
De Middenfrequentie meten
Rafter-proof-proef voor Rossia 303
Polder-Rafter: Kijk- en Luister dienst
SSB-ontvangst: “2 ontvanger methode”

## Slide 26: De Loc Osc controleren
Radio kapot? Vaak fout in Loc Osc
Je wilt weten of de Loc Osc (goed) werkt
Bekende proef: meet g van oscillator
  Moet 2 tot 10V negatief zijn (roosterdetectie)
Makkelijke proef: oppikken met hulpradio
  Hulp op 1500kHz, DuT rond 1000 – 1100
  Je “ziet” meteen de freq van de Loc Osc

## Slide 27: Wat is de MF van deze radio?
Stem af op bekend station
“Rafter” L.O. met hulpradio
  Moet op 1kHz!!

## Slide 28: Numbers stations met Rossia (1978)
Reeksen getallen of letters
Boodschappen aan spionnen/infiltranten
Rossia heeft TB
The Buzzer 4625
  Zoemer sinds 1976
  Soms getallen (Rus)
The Pip
Squeaky Wheel

## Slide 29: Rossia 303 RAFTER-Proof gemaakt?
Interne afscherming en aparte oscillator
Speciaal RAFTER-Proof gemaakt?
Tijd voor een testje: RAFTER-Proof-Proef
Uitgebreide “oscillator-test” (op KG):
  Meet LocOsc op S-meter van Satellit 400
  Op 6585kHz, Spriet, 5m afstand

## Slide 30: RAFTER-Proof: Buizentoestellen
Toestel | Jaar | S (5m) | Opmerkingen
Phil BX480A | 1948 | 4½ | 
Phil BX645U | 1954 | 2 | RF trap
Pye Seafarer | 1964 | 4 | 
Erres RA6531 | 1965 | 0 | Hybride
Buizenradio’s aan draadantenne 20m
Preselectie helpt tegen RAFTER
Transistoriseren helpt nog meer

## Slide 31: Westerse portables
Toestel | Jaar | S (5m) | Opmerkingen
Phil Henriette | 1959 | - | Batterij
Ocean Boy 204 | 1964 | - | Preselectie
Phil Hurricane | 1971 | 0 | Lichtnet
ITT Teddy | 1971 | ½ | Lichtnet
Transistorradio’s nauwelijks waarneembaar
- = niet te horen, 0 = geen meteruitslag
De transistorportable (vanaf ca. 1960) luidde einde van RAFTER succes in

## Slide 32: Sovjet portables
Toestel | Jaar | S (5m) | S (1m)
Spidola 1 | 1960 | - | 0
Selena B212 | 1975 | 0 | 0
Rossia 303 | 1980 | 0 | ½
Olimpik 402 | 1989 | - | 0
Voor zover waarneembaar, alles heel zwak
Rossia geeft als enige zichtbaar beweging
Conclusie: Geen RAFTER-hardening in de Rossia 303

## Slide 33: De TV-peilwagen
TV: mf is 40MHz
Vaak 1 station
Zwartkijkers, maart 1969
Zilverpapier
  Beperkt zilverpapier de uitstraling van de LO?
  Hoe veilig TV met zilverpapier inpakken (schokgevaar, warmte)

## Slide 34: Proefje voor thuis: SSB met 2x KG
Twee KG radio’s
Gewone op 40m
Bandspreiding voor BFO op RF

## Slide 35: 4. Oscillator Modulatie
Kan het oscillatorsignaal (behalve: dat er geluisterd wordt) nog meer interessante informatie bevatten?
Variatie door voedingsrimpel
Bevestiging van afgestemde zender
Meeluisteren met ontvangen programma
De Spionage Jackpot ??

## Slide 36: Variatie door voedingsrimpel
Ontvanger van GRUFF bleek onpeilbaar
Analyse: voedingsrimpel op trillerfrequentie
Conclusie: De Rus was mobiel

## Slide 37: Trekken bij ontvangst
AGC wijzigt instelling van mengbuis: freq. verschuiving
Oktode / Pentagrid
Hoe te gebruiken?
  Passerende Watcher bevestigt uitluisteren
  Tijdelijk zenden op doelfrequentie
  Morse uitzending direct meeluisteren

## Slide 38: Meeluisteren: Leo Poughon (2016)
Toelatingsproef voor Ingenieursopleiding
Presentatie: Structure d'un récepteur radio : émissions non voulues et application au contre-espionnage
RAFTER proeven met HTK FM radio en SDR dongle als Rafter ontvanger

## Slide 39: Invloed van Voedingsspanning
Opgemerkt: Geluid doet oscillator verschuiven
Aha: geluid geeft dip in voedingsspanning
Figuur ©Leo Poughon

## Slide 40: Verband in kaart brengen
Metingen fosc bij verschillende spanningen
Blokgolfje op Vcc
Swing: 23kHz / V
Figuur ©Leo Poughon

## Slide 41: Luidspreker trekt stroom
Volume van uitzending werkt terug op L.O.
Bevestigt welk station wordt beluisterd
RAFTER-bereik op FM: 20 tot 80m
Figuur ©Leo Poughon

## Slide 42: De Spionage Jackpot
Meeste klussen van Peter Wright: Afluistermicrofoons vinden en verstoppen (The Thing)
Spion met Numbers- ontvanger geeft signaal …
… lift kamergeluid mee op LocOsc uitstraling?

## Slide 43: Kan dat werken?
Microfonie van L.O. condensatorplaten
Radio geeft geen geluid (wacht op Number)
Peter Wright noemt ‘t niet in boek
Eigen proefjes: geen effect
  Met FM ontv luisteren naar 11e harmonische
  Geluidsbron naast radio
Allemaal thuis proberen!

## Slide 44: 5. Einde van Rafter en Conclusies
Peter Wright verdedigt in Spycatcher case

## Slide 45: Structurele monitoring in Londen
Niet: Continue surveillance met vliegtuig om alle slapende mollen in Londen op te sporen
  Hiervoor geen bewijzen in Spycatcher
Wel: Surveillance van Sovjet ambassade
Wel: RAFTER als hulpmiddel in jacht op specifieke spionnen

## Slide 46: Amerikanen informeren
Conferentie met CIA in 1961
Boos over laat (na 3 jaar) informeren
Weer lekker zuipen erbij (Jack D)

## Slide 47: Hoge kosten
Vliegen is duur en levert weinig op
RAFTER tijdperk waarschijnlijk ongeveer: 1958 – 1963

## Slide 48: Betrouwbaarheid Spycatcher
Wright was zeer pissig op MI5 om pensioen
Verdenkt baas Roger Hollis van mol te zijn
  Later gebleken onjuist, was John Cairncross
Schandalige beschuldigingen MI5/6 & CIA
Controverse rond ban door regering UK
“Onjuistheden”, “Persoonlijke visie”, “Onzin”
Maakte Peter miljonair, pensioen niet nodig

## Slide 49: Verder op LC-Kring
9 okt 24: Tuinradio TA7642 + BC337 + LS (IC hier 20ct)
13 nov 24: Erres KY107
11 dec 24: 30 jaar Radiowebsite
Steeds 2e woensdag om 19.30 op Jitsi

## Slide 50: Meenemen / Tonen
Rossia en Tecsun
Leader meetzendertje
Voorraad TA7642
Aanwijsstokje