## Slide 1: Rogers-Majestic 9M523 (1939)
Gerard Tel, LC-Kring,
02/03/2022 om 19.30

## Slide 2: Wat gaan we doen
Herkomst en Merk
Schemabespreking
Herstelling
Minizenders
Luisteren

## Slide 3: 1. Herkomst, merk Rogers

## Slide 4: Rogers-Majestic Radio, Toronto
1924: Start Edward Samuel, als Rogers Radio Comp., Ltd. of Toronto.
1925: Standard Radio Man. Corp. Ltd.
1929: Rogers R. Tubes Ltd., 56 Church St.
1946: overname Philips
Tot jaren ‘70: Philips en Rogers-Majestic toestellen in Toronto

## Slide 5: Distillery District (1,5km van Church)

## Slide 6: Kringloopwinkel in ‘t Canadees?
App: OsmAnd, categorie
Biltmore Domicile
Meerdere radio’s: ook multiband
Viel op presets
RM voor 90 CND (€64,88)

## Slide 7: 2. Schema en details
Vrij normale twee-bands superhet
Paar Amerikaanse ipv. Europese details
Invloed van “All American Five”
Leuke extra: Vier presets
Kast bovengemiddeld mooi

## Slide 8: Normale tweebands superhet

## Slide 9: Wat gebeurt daar?
Versterken 60%
Mengen 20%
Detectie 10%
Voeding 10%

## Slide 10: Vier versterktrappen

## Slide 11: Mengversterker: extra triode
Hulptriode rechts
Uitgang naar ingang?
Rondzingen: osc
Versterker links
Twee signalen
Verschilfrequentie
Europees systeem

## Slide 12: Detectie: extra diode
Signaal is HF met LF
Bovenkant aan diode
Onderkant heeft LF
Is (vrijwel) nooit stuk!

## Slide 13: Hulpschakeling: Voeding
Gloeidraden in serie en Schaallamp 117V (AA5)
Schakelaar op bandsch.
Enkelpolig
Transformator
1 netspanning

## Slide 14: Wat zie je aan de achterkant?

## Slide 15: Achteraanzicht
Toestel heeft geen achterwand
Geen banaanstekkers maar schroefcontact
Mengbuis, koppelspoelen
2e versterkbuis: vervangen door ander type
Voedingstransformator
Daarachter Luidspreker
Veel stickers!

## Slide 16: Details: Banden
Middengolf: 530 – 1700 Kc
  Amerikaanse MG heet Broadcast Band
  Loopt hoger door (1620 in Europa)
  Laatste 0 niet op schaal
  Geen stationsnamen
Korte Golf: 5,8 – 18 Mc
Lange Golf is er in Amerika niet (beacons)
Bandschakelaar met Aan/Uit

## Slide 17: De Mallory Bias Cell
Stuurrooster iets negatief
  Jaren 20: C batterij
  Sinds 1930: weerst+cond
Hier: batterijtje
  Onbelast, gaat >40j mee
  Dat is langer dan radio!
  Geen 80j… knoopcel erin
Claim Mallory: goedkoper, storingsvrij, simpel
Na 1945 niet meer toegepast

## Slide 18: Bias Cell in schema
Geen stroom
  Zelfontlading
Is bias nodig?
  AA5 heeft ‘m niet
  Rogers werkt met doorverbinding ook

## Slide 19: De Rogers M-Buizen
Eigen serie buizen
Metaalverf als scherm
  Als Philips Rood of Goud
Buistype met M
  Mengbuis 20J8M
Niet meer te vinden!

## Slide 20: Vervangers voor M-buizen
Zonder afscherming: hulsje 12B6M  12Q8
Buis met scherm: op verloop 12K7M  12SK7
Voor 20J8M is geen vervanger

## Slide 21: Luidspreker met veldspoel
Speaker: magneet
Elektromagneet
Veldspoel, tevens smoorspoel in voeding
Tussen MIN-polen elcos

## Slide 22: 3. Herstelling
Visuele inspectie
  Snoerisolatie verbrokkeld
Condensators vervangen/weg
  Papiercondensators
  Elco’s
  Netscheidingscondensators (spanning 230V!)
Testen met gloeilamp in serie met net
Meten: spanningen op buizen

## Slide 23: Netscheiding
Berekend op 120V, norm 1939
Slijtage condensator
Knutselaars in 80 jaar??
Verhuistrafo isoleert NIET!
Nullast ca. 3 – 5 €/j

## Slide 24: De voorkeuzeafstemming
Instelbare presets
Naast as van varco zitten vier wieltjes

## Slide 25: Werking van wieltjes
Wieltjes VAST
Indrukken: neemt stand over
Draait varco en schaalaanwijzing
Deblokkeer wiel voor instelling

## Slide 26: Vervanging bandjes
Na 82 jaar: drie van vier gebroken
Eisen: soepel, sterk (niet scheuren rond gat)
Materialen?
  Tafelzeil
  Canvas van fietstas
  Schuurpapier 180

## Slide 27: Toestel genereert op MG, niet KG
Uitgestraalde 456kHz wordt opgepikt
Antenne + Antennespoel resoneert
Oplossing: seriecondensator 30pF

## Slide 28: De Kast
Hout
  Meerdere kleuren beits
  Sierstrips
  Letters
Helaas beschadigingen
Herlakken??? 
Behandeling: Schoensmeer

## Slide 29: Resultaat
Werkt
115V
MG/KG
Presets
Glimt

## Slide 30: 4. Twee Minizenders
Golfrekker
  Ottozender met IC’s
  FM-radiootje met Transistors
Ruysdael
  Alizender met Transistors
  Bluetooth-module met IC’s

## Slide 31: Golfrekker, 2016
Ottozender + Reclameradio + Kistje = …

## Slide 32: Houten minizender
PLL, exact
Op 230V
22x15x4 cm
R1 op 675kHz
Soms brom!
Frequentie?

## Slide 33: Ruysdael, 2020
AliExpress AM-zender pakketje
AliExpress Bluetooth/FM/MP3 unit
Kistje 12x13x5
Samen ca 14€

## Slide 34: “Slecht” signaal
Geen sinus maar visgraat
Hulp op Forum?
Ook KG! 

## Slide 35: 5. Luisteren en Conclusies
MG stations
Presets
KG stations (Ruysdael!)
Brom van Ottozender

## Slide 36: LC-Kring 13/4/22: Tropenband
Frequentiegebied 1600 – 5800 kHz
Wat te beluisteren?
  Omroep
  Number stations
Toestellen en antennes