## Slide 1: DX-en met de Pye Seafarer
Gerard Tel
6 maart 2024 om 19.30

## Slide 2: Wat gaan we doen
Winterproject: Een buizenradio geschikt maken voor de DX-hobby
Wat is DX-en
De Pye Seafarer 1112
Repareren en aanpassen
Hoe goed werkt het?
De Cymometer
Conclusies

## Slide 3: 1. De DX hobby
Benelux DX-Club (op bdxc.nl): DX’en is een hobby, waarbij geprobeerd wordt radiosignalen van veraf gelegen stations te ontvangen en te identificeren.
Luisteramateurs, HF (=KG), MG, LG, VHF
Lid worden? 5€/j, 12x Bulletin, Site, Jaarverg

## Slide 4: Wat is veraf?
Door mij ontvangen op
KG: R. New Zealand Int – Rangitaiki, 18385km 21/01/2022, 7390kHz, draadantenne
TB: CHU Canada – Ottawa, 5679km 25/01/2022, 3330kHz, raamantennetje
MG: R. Riyad (SAU) – Riyad, 4635km 15/02/2017, 1521kHz, raamantenne
LG: R. Algeria – Kenadsa, 2375km 22/11/2019, 252kHz, ferrietstaaf

## Slide 5: Het hoeft niet per sé ver
Jaag op
  LPAM stations, Piraten
  Zender met sterke concurrent op zelfde kanaal
Gebruik raamantenne
  Storingsonderdrukking
  Richtwerking

## Slide 6: Identificatie van het station
Lijsten op fmscan.org of short-wave.info
Frequentie, taal, richting, afstand
Meerdere op zelfde frequentie
Is het compleet?

## Slide 7: Identificatie: Hoe?
Omroeper noemt station
Gebruik frequentie
En evt. Richting (NUL)
Enige station in lijst
Luister naar webstream

## Slide 8: Eisen aan de ontvanger
Bandspreiding
Gevoeligheid
Selectiviteit
S-meter
BFO (voor SSB/CW)
Antenne-aansluiting
Frequentie nauwkeurig
Prettig geluid

## Slide 9: 2. Pye Seafarer (1963)
Type 1112 in hout, 56cm
  SN = 540332, hoeveel gemaakt?
Type 3017 met doek (en afstemoog?)
Pye 3042 en Ekco U834, met handvat

## Slide 10: Een heel gewone U-radio
Vier trappen (Meng, IF, AF, Eind) Geen RF-versterking of preselectie
Mengtrap UCH81
MF-trap UF89
Geen afstemindicatie (wel AGC)
Detectie en voorversterker UBC89
Eindbuis UL84

## Slide 11: Paar bijzonderheden toch
Gelijkrichting met diode
Geen schaallamp maar aan-indicatie links
Negen AM-banden en heel grote afstemschaal

## Slide 12: Schema van mengtrap:

## Slide 13: Eerder werk: Condensators
Overal mosterd ??
Lampje verdwenen
Elco vervangen
Netschakelaar defect
  Nieuwe potmeter

## Slide 14: Chassisfoto
Ballast-R (defect)
Snaarloop (zware wijzer)
Gaten voor uitbreidingen
Uitkast zonder solderen 
LS met stekker
Zekeringen 5A

## Slide 15: 3. Seafarer reparatie en aanpassing
Handig bij DX-en:
  Meerdere antenne’s
  S-meter
  Bandspreiding
  Gevoelig en selectief
  Nauwkeurige schaaluitlezing

## Slide 16: Eerder DX-project De Sloper
Sloopchassis
  Philips 1956
  MTKK
  Gekocht €350
  Zonder kast
Erop gemaakt
  Digitale frequentie-uitlezing
  EM84 (ipv EM80), BFO, FM, Attenuator

## Slide 17: Of deze: Jennen Trio JR-102
Communicatie-ontvanger, M/T/K/K/2m
Heeft al BFO, Q-multiplier, IJk-kristal (optie)
  Nauwkeurig afstemmen was altijd al een probleem!
Digitale uitlezing is beter dan alles wat er in de buizentijd beschikbaar was!

## Slide 18: Voeding (Wel!) uit gloeispanning
Enkelvoudig gelijkrichten
Afvlak-elco’s
Ratel-C
In doosje bovenop
Drie draden

## Slide 19: Voeden uit Anodespanning?
Stroombron!
Shunt R / Z / 12D
Stroom 90mA (Of 50? 100?)
P is 20W (2 “straalkachels”)
Is geen goed idee

## Slide 20: Seafarer: Antenne-aansluiting
Seafarer is U-toestel dus spanningvoerend
Moet antenne draaien en stemmen
Antennes met coax en met banaan
Achterwand

## Slide 21: Reactieve Schaalverlichting
Schaalverlichting en S-indicatie
4 groene LEDs
In anodeleiding van MF buis
Verschillende shunts

## Slide 22: De Cymometer inbouw
U-toestel dus trafootje (Kringloop 50ct)
Gat in frontplaat zagen
Signaal van massa en UCH81 pin 7/9 via 15pF
Stel in op 470.0 kHz DECR
Stel in op 1 cijfer achter .

## Slide 23: Aangepast chassis:

## Slide 24: 4. Hoe goed werkt het
Exacte ontvangst, Veel stations, veel talen
Matige gevoeligheid en selectiviteit
Afstemming niet heel prettig

## Slide 25: Werkt mooi op Langdraadantenne
Lijst van stations op short-wave.info
Hoe klinkt Koreaans?
Welke stations op 75m?
Selectiviteit Seafarer beperkt: Hoor bv 9550 van 9540 tot 9560 

## Slide 26: Draadantenne: Storing!
Raamantenne onderdrukt E-storing 
Raamantenne heeft dip in richting 
Raamantenne geeft zwak signaal 
Meeste zenders nu te zwak voor Pye

## Slide 27: Bandindeling van Pye
LG 143-286 kHz dus 143 “lang”
MG 530 tot 10107 doorlopend in 4 banden
  Band S2 heeft 4400 – 9970 dus 5500kHz lang
  60m, 49m, 41m en 31m op 1 schaal
31m, 25m, 19m, 16m, 13m gespreid
  Gaten ertussen (onbereikbare frequenties)
  13m heeft 20387-22817kHz ipv 21450-21995 Ruim 2400kHz, dus niet zo echt gespreid

## Slide 28: Vrij veel SSB stations
Zelf BFO erbij maken, kan!
  NE555 osc (Ali €115)
  Stabiliseer 5V
  Schakelpot aan/uit
  Regel met potje 450-460kHz
  Koppel aan mengbuis met blaaskapje
  Antenne attenuator wenselijk

## Slide 29: Verdere bedenkingen
Vervelende brom
Afstemming stroef
Veiligheid: Knoppen gaan er soepel af  Op asje 230V
16m band heeft Lower Side Injection (??)

## Slide 30: Conclusie Project Seafarer
Is wel leuk klusje, ombouw naar DX-set Radio is veel bruikbaarder dan hij was
De Seafarer is niet een heel goeie radio
Prettiger radio’s BX645U…
  en nog een Cymo over …
  dus zaag tevoorschijn??

## Slide 31: 5. Idee: Losse opzet Cymometer
Sloop wekker
Gebruik trafo, voeding, snoer
Rode cymo erin
Snoertje maken
Te gebruiken met “elke” buizenradio waar je mee DX-en wilt

## Slide 32: Uitwerking Cymometer
Cymo in kastje
Kabel voor uitkast- loos aansluiten

## Slide 33: Aansluiten zonder uitkasten
Clip Zwart aan massa
Lus Rood om gT
Mengbuis
  E/UCH21: pin 4/7
  E/UCH81: pin 7/9
  E/UCH42: pin 4 scherpe snijrand!

## Slide 34: Verstemming, op te meten?
Proefje met Philips BX480A (1948, ECH21): streepje 6300kHz
Draad aan aT: 5910 dus 400 lager (6%): geen gelijkloop 
Draad aan gT: 6284 dus 16 lager (0,3%)

## Slide 35: DX-en met de Philips BX645U
Externe Cymo
Gevoelig genoeg voor raamant.
“Maar” 6 bands… wel fijnafstem!
Mooier geluid
Prettig toestel!!

## Slide 36: 6. Conclusies
Leuk knutselproject: van buis naar DX
Neem wel een goeie radio!
Cymometer in/opbouwen DX’t prettig
Met magneetantenne’s ontvang je meer LC-Kring mei 2021: Raamantenne’s

## Slide 37: LC-Kring 10/4: Magneetantennes
Ferriet en Raam
Minder storing
Minder signaal

## Slide 38: Meenemen / Tonen
Pye Seafarer
Raamantenne/Roos
E3
Cymometer