## Slide 1: Software Defined Radio
Gerard Tel
LC-Kring 12/10/2022 om 19.30

## Slide 2: Wat gaan we doen
Techniek en Theorie van SDR
RTL SDR
WebSDR
Conclusies

## Slide 3: 1. Techniek en Theorie
Veel boeken over
  Zoek “Software” in NVHR Bieb
Verwant: Direct Conversion Receiver
  Schemaatje Elektor SDR: is DCR met PLL-gestuurde LO
Zeer lage Middenfrequent: spiegels?
  Quadratuur-mengen

## Slide 4: Direct Conversion Receiver
Homodyne, voor AM, ca 1932, Engeland
Ontvanger met MF=0
Mengtrap “vouwt spectrum dubbel” (spiegelfreqenties)
Werkt alleen (voor AM) bij exacte gelijkloop
Niet stabiel te krijgen (in 1932)

## Slide 5: Quadratuur-mengtrap
Spectrum dubbelvouwen
Frequenties apart op I/Q
Effect kleine verstemming Oscillator?

## Slide 6: Hoe werkt dat?
Twee keer mengen, faseverschil 90 graden Boven- en onderspectrum omgekeerd
SOM ①+②: zijband wordt gecancelled
VERSCHIL ①-②: zijband wordt gecancelled

## Slide 7: Elektor SDR Ontvanger
Voer I- en Q-uitgang naar L en R in PC

## Slide 8: Complete informatie
PC Geluidskaart werkt tot ca 100kHz
I en Q bevatten alle informatie uit een band van 200kHz breed
Kan dus (bv.) verschillende KG stations eruit destilleren zonder frontend verstemmen

## Slide 9: Elektor project
Arduino
Pakket 35€
LocOsc digitaal gestuurd
0,15-30MHz

## Slide 10: Resultaten Elektor project?
Matige/Slechte ontvangst
Smalle bandbreedte (geluidskaart)
  Dus beperkte “band-scope”
Geen HF-filtering
  Mix hoge freq met harmonischen
  Doorgifte DC/50Hz
Later wel HF filters

## Slide 11: Wat is nu Software Defined Radio
Gebruik Direct Conversion
Frequentiebandje omzetten naar lage freq
Digitale sampling (van I en Q signaal)
Verwerking van informatie door computer, helemaal software gestuurd
  Eenvoudige Hardware
  Flexibele Software

## Slide 12: Wordt dat echt gebruikt?
Ja, zeker als info toch digitaal verwerkt wordt:
  Mobiele telefoon, wifi router, bluetooth
  DAB+ en DVB ontvangers

## Slide 13: 2. RTL SDR
SDR met RTL-chip
Boek Laufer (2014)
RTL is IC voor DVB/DAB
Mogelijkheden van ontvangst onbegrensd
Kwaliteit middelmatig

## Slide 14: Digital Video Broadcast
DVB-T, ether-TV vanaf ca. 2000, Digitenne (Camper-bezitters bouwen Bierblik-antenne)
Vaak Set-top-box of insteekkaart in TV
TV-dongle: kijken op PC of laptop
  Kost ca. 10€
  CD-ROM met software
  IC: RTL2832U

## Slide 15: Ontdekking: interface toegankelijk
Palosaari & Osmocom, 2012: Gebruik eigen ipv meegeleverde software
RTL-dongle werkt als universele SDR
  Bereik ca 22 – 2200 MHz (afh van tuner IC)
  Bandbreedte ca 3 MHz
  8 bit AD conversie
  75Ω antenne-ingang (getje)
Tuner IC: meest R802T

## Slide 16: Ontwikkeling: SDR in huis
Een alles-ontvanger van 25 tot 2000MHz
  Software: SDR# (gratis)
  Plus vage oncontroleerbare driver
  Hardware: Dongle
LF/MF/HF liefhebbers:
  Hardware met erin upconverter 100MHz
  Ali Express, ca 30-50€
Of: Direct Sampling
  ADC zonder conversie

## Slide 17: Wat kun je ermee
Van alles ontvangen (AIR, Marifoon, Mics)
Hele banden bekijken
Visuele weergave
Veel plugins (TV, Decoders, Scannen)
Speciale antennes (Circulair 137MHz)

## Slide 18: Slechte NPO4 op 94,3MHz
Bandbreedte ca. 3MHz
Toon 92.2 tot 94.8
NPO2 en zelfs R.Ut zijn veel sterker!

## Slide 19: Spectrum van DAB+ zender

## Slide 20: Kortegolf 31m band
Loopt van 9,4 tot 9,9 MHz
Afstemmen: klik op zender
Hele band visueel te monitoren

## Slide 21: Werkt HF ook echt goed?
Een “echte ontvanger” ontvangt beter!
Middengolf lukt soms wel, meestal niet
Tecsun portable werkt veel beter

## Slide 22: Gimmick: Hardware SDR
Portable met “DSP”
L/M/K/F, AM/SSB
Grappig idee
Werkt slecht
Weggegooid

## Slide 23: 3. WebSDR
Op afstand bedienbare radio
Meest van (zeer) goede kwaliteit
Meerdere luisteraars tegelijk mogelijk
  Elk luistert naar eigen gekozen frequentie!! Dit kan zonder frontend te verstemmen

## Slide 24: Een lijst: websdr.org
168 publieke WebSDR’s
Filteren op band of locatie
Nr 1: Twente WebSDR
  Gestart in 2008
  Was eerste WebSDR
Andere lijst: kiwisdr.com

## Slide 25: Twente WebSDR
Overzicht 80m band
Spectrum LSB zender, leest als draaiorgelboek
AM, MG en Piraten
Spectrum AM zender
Filter breder/smaller zetten
Storing in 1 zijband, Polen 225kHz
  Filter eenzijdig versmallen
  Synchrone detector: AM-sync

## Slide 26: Mogelijkheden
Wordt mijn zender ontvangen in Twente?
Hoe zijn de condities?
Snel springen naar amateurs of utility
VLF, bv DHO38 (23,5kHz), DCF77 (77,5kHz)

## Slide 27: Op andere continenten
MG luisteren in Amerika
  Raster 10kHz
  Veel stations
Stations identificeren die je hier zwak krijgt

## Slide 28: 4. Conclusies
Gewoon eens doen!
Begin met de Twente WebSDR
  Ook veel SDRs in andere landen
Eigen SDR?
  RTL-SDR leuk voor proefjes
  Echt luisteren misschien met beter ding?

## Slide 29: Kun je Software Defined Zenden?
Modulatorproject Eduard: 8 streams op Raspberry PI

## Slide 30: DAB+ Dxers: veel SDR
Kunst zit in antennes en hoogte
Gebruik RTL.SDR met AirSpy of SDR#
“Ik heb al wel eens een DAB-radio getest, maar ik kom toch altijd weer terecht bij de SDR’s. Ze zijn handig en compact om mee te werken en ze zijn, in mijn ervaring, net zo goed of beter dan losse ontvangers” -- Herman Wijnants
Computer leest meer data uit signaal

## Slide 31: Komende LC-Kringen
9 november: Energiebesparen
  Maar dan niet voor Dummies
  Voor wie zelf kan solderen/timmeren
14 december: Batterijbuizen
  Weer echt “historie van den Raadioo”