## Slide 1: Radio’s laten spelen
Gerard Tel
LC-Kring 8 februari 2023 om 19.30

## Slide 2: Radio voor de sier?
“Ik wil vooral voorkomen dat ik een hele rij radio’s heb staan die in gepast stilzwijgen het einde der tijden afwachten, daarvoor zijn ze gewoon te mooi. Er moet van worden genoten. “
“radio verprutsen [..] Bluetooth is not done”

## Slide 3: Gebruik, Testen of Demo?
Testen bij reparatie: 1 geluid of toon is genoeg
Dagelijks gebruik van radio
  Goede geluidskwaliteit
  Favoriete zender(s)/programma(s)/muziek
  Gebruiksgemak
Demonstreren
  Moet authentiek klinken
  Meerdere zenders, MG / LG / KG

## Slide 4: Wat gaan we doen
Wat is er op AM te beluisteren?
Inbouw van FM / Bluetooth
  Gebruik alleen speaker/kast
  Gebruik LF deel
Minizenders
  Moduleerbare meetzender
  Buizenzenders
  Transistorzenders en multizenders
Conclusies

## Slide 5: 1. AM: Het wordt stil …
Op LG geen Duitse en Franse zenders meer
  Wel Roemenië, BBC, Polen, Denemarken, Ierland
Op MG geen NL, Du zender meer
Wel: Engeland, Frankrijk, Spanje
Op KG vooral Roemenië en China

## Slide 6: … of niet?
Op KG popprogramma’s en piraten
Op MG BBC, Caroline, Talk (avond)
Nederlandse zenders: LPAM
  Low Power Amplitude Modulation, 1/50/100W
  97 vergunningen (januari 2023)
  Overdag te horen, 20 tot 70km

## Slide 7: December: batterijradio’s
Demo 122ABC (1941) van Geri

## Slide 8: Demo 122ABC
Snelle opwarming (direct verhit)
Richteffect van raamantenne
BBC 433m, Talk 247m, Kossuth 556m
LPAM: 1008AM
Spitfire

## Slide 9: Samenvatting Zenderaanbod
Grote krachtpatsers zijn weg!
Aanbod erg uiteenlopend per plaats
LPAM: Veel “Golden Oldies”
Ontvangst in huiskamer te zwak, buitenantenne/zolder nodig
FM: Niet meer op kabel, wel veel ether Signaal soms binnenshuis zwak

## Slide 10: 2. Inbouw van FM / Bluetooth
Meningen uiteen: Redding of Vernielen Nu even geen discussie daarover….
Geluidskwaliteit goed (beter dan AM)
Verschillende manieren
  Alleen LS gebruiken
  Unit inbouwen en op LF versterker
  Unit extern en op LF versterker

## Slide 11: Alleen luidspreker: Tesla (1948)
Bluetooth “eitje”:
  Bt chip, Batt, Knoppen, LS
  Kost ca. 5€
Wrak met goede kast en LS
Grote BT-speaker
Prima geluid
Ook soms FM
  Lastig bedienen

## Slide 12: Electronica uit Eitje, 31x42mm

## Slide 13: Inbouw in Tesla Rytmus
Te repareren, gebruiken?
“Leeghalen” dus destructief
Originele speaker
Afstemnaald !!
Doel: doe “iets” met Tesla

## Slide 14: De Philips Pendule (1930)
Philips 2032
Hoogohmig
  Trafo nodig
  Evt voedings
LS plug in eitje
DEMO

## Slide 15: Inbouw van unit op LF deel
Erres KY504 (1950)
Gekocht voor 5€
Gerepareerd, werkt
Niets te horen in huiskamer
Inbouw lelijk?

## Slide 16: Ali module kaal (ondersteboven)
Ali ca. €3
BT/FM/ AUX/MP3
Afst Bed
Display
Deze MET 2x3W
5V DC

## Slide 17: Buizentoestel: Erres KY504
Inbouw achterwand
AB gaat via muur
Bij AAN in Bluetooth
Voeding uit gloei: zoem en brom
Aansluiten op PU
BT + FM + MP3 + AB
Geluidskwaliteit is verrassend goed! DEMO
Toestel nog volledig als AM werkzaam

## Slide 18: Losse unit via PU ingang
Mini Reuzen Uutje
FM/BT/MP3/AUX/AB
Versterker 2x3W, LS, Phone uit
Kost ca. 5€
Voeding USB plug
Niet gelukt : Meeschakelende AC

## Slide 19: Werkt op Philips BX645U
U-toestel, niks aansluiten? PU-trafo!

## Slide 20: Samenvatting Ombouw
Zeer goede geluidskwaliteit mogelijk 
Radio die geen echte radio meer is 
Vernielen/Verprutsen van technisch erfgoed?
  Huishoudelijk afval
  Van Leeghalen tot Intact blijven
  Instandhouden vraagt om gebruik

## Slide 21: 3. Minizenders
Moduleerbare meetzender
Buizenzenders
Transistorzenders
  Ottozender
  AliExpress
  Achtkanaals Raspberry

## Slide 22: Leader LSG-10 (1960)
Zender al in huis…
Leader LSG-10
150kHz – 120 MHz
Externe modulatie
Solderen niet nodig
Geluid matig
Verbruik ca. 12W (60€/y)

## Slide 23: Otto’s PLL-zender
Ontwerp Otto Tuil
Bouwpakketjes
Werking PLL
Stabiel, 9kHz raster
Verbruik 2W (10€/y)
Bij mij altijd iets brom
DEMO op BX645U

## Slide 24: Extra: Raspberry PI sturing
Zender van Joop: kastje, processor, display

## Slide 25: Internetbediening
Web interface op Raspberry
Radio’s aan/uit
Zenders kiezen
DEMO via web

## Slide 26: Buizenzender: TWEAMZ
Toch Weer Een AM Zender
Otto Tuil, 2008
Buizenontwerp
Mooi om te zien
 Stabiliteit
Verbruik 15-20W
  70€/y

## Slide 27: Ruysdael (2020)
Ali: AM bug
Ali: BT/MP3/FM
Kringloop: kistje

## Slide 28: Ruysdael (2020)
Ali: AM bug
Ali: BT/MP3/FM
Kringloop: kistje
Calvé: Pindakaasdeksel

## Slide 29: Meteen ook voor Korte Golf
1000 – 1600kHz
Golfvorm desastreus: harmonischen
Verbruik 2W: OK voor continue
Kan FM & MP3
DEMO op BX645U

## Slide 30: Minizenders FM
Elistooop
AliExpress, 5€
Met antenne 100m bereik
FM Bug 86ct ++ (nog bouwen)

## Slide 31: Meerkanaals
5TX Luzern, Wolfgang, 2014
Voor echt afstemgevoel
Ontbreekt nog: storing

## Slide 32: Opbouw 5TX Luzern
5x ECL80
Dynatron
Modulatie: mosFET

## Slide 33: Modulateur AM multifréquence
Ontwerp Eduard
Acht kanaals
Raspberry Pi
FPGA
Veel niet meer verkrijgbaar 

## Slide 34: Verdere ontwikkeling
Print ontwerp
Ontwikkeling
Verkoop via Radiofil

## Slide 35: Koppeling is bedraad

## Slide 36: 4. Conclusies
Er is nog heel veel te beluisteren!
Leuke knutselprojecten houden radio’s in bedrijf
Minizenders, simpel tot uitgebreid

## Slide 37: Minizender of inbouw?
Inbouw/aansluiten van module
  Beter geluid
  Veel variatie in uitvoering
Minizender
  Eèn zender voor alle radio’s
  Radiotoestel blijft origineel
  Maar 1 programma (naar zolder voor switch)
  Stroomverbruik voor 24x7 zender

## Slide 38: LC-Kring 3/23: Philips AE3405
Wereldontvanger
Dubbelsuper
Brugversterker
Let op: eerste woensdag! 1 maart 2023
14 feb 2023, RadioCafé Driebergen Philips BX645U

## Slide 39: Meenemen / Tonen
Bad speaker
Erres KY504
Eitje & Pendule
MinGig & BX645U
Philips AE3405
Klaarzetten
Golfrekker op NPO2
Ruysdael op Country