## Slide 1: Een SUPER lezing: over de Superhet
Door Gerard Tel
LC-Kring 3 maart 2021
Begint om 19.30
De 10e LC-Kring Online alweer!

## Slide 2: Onderdelen van de lezing
Rechtuit ontvanger, nadelen
Super, uitvinding en proefjes
Theorie en uitvoering van de super
Spiegels en spoken
Dubbelsuper
Mooie ontvangers

## Slide 3: 1. Rechtuit Ontvanger (cascade)
HF, Det, LF versterking
Tot ca. 1930
TRF: Tuned Radio Frequent

## Slide 4: Beperkingen van de rechtuit
Afstemmen: hele cascade anders
Versterking beperkt (oscillatie)
Selectiviteit beperkt:
  LC op hoge frequentie…
  Op KG nauwelijks bruikbaar
Niet alleen beperkt maar ook frequentie-afhankelijk

## Slide 5: 2. De Super
Superheterodynische Ontvanger
Superhet

## Slide 6: Frequentie-omzetting
Door menging van twee frequenties ontstaat verschilfrequentie
Modulatie blijft behouden AM, FM, CW, SSB, TV, Digitaal
Mengen naar vaste MiddenFrequentie (MF)
Dan een cascade op vaste MF

## Slide 7: Grote uitvinder: Armstrong
Edwin H. Armstrong
1890 – 1954
Terugkoppeling 1914
Superregeneratie 1922
FM
Superhet, 1917

## Slide 8: Of toch niet?
Franse Wikipedia: Lucien Lévy, 1914
Militair ontwikkelaar in 1e Wereldoorlog
Ontvanger voor hogere freq gebruiken
Patent op conversie gevraagd 1917
Armstrong bezocht Parijs in 1916/17 Dus wellicht: leentjebuur!
Patent van Lévy erkend 1928
Uitvinder is Lucien Lévy!

## Slide 9: Frequentieomzetting
Patroon afdekken door ander patroon (kam, vitrage)
Moiré-patroon, verschilfrequentie
Bv 800 lijnen/meter en 750 l/m geeft 50 l/m

## Slide 10: Interferentie in radio: Mengen
Middenfrequentie: 455kHz (meestal)
Voor station op 1215kHz
Neem Oscillator op 1215 + 455 = 1670kHz
Met afstemmen moet je oscillator bijregelen!!
Dus dubbele C
Verschil blijft gelijk

## Slide 11: Oscillator demonstratie
Zet hulpradio op 1520kHz (zwak station)
Verschuif Testradio rond 1075kHz
Hoor stilte of fluitstoring

## Slide 12: Werkt ook op FM
Zet Hulpradio op 103.8
Radio M op 93.1, Hurricane
Middenfrequent 10.7
Probeer Philips B1X42A: berucht om storing
Wat doen de buren vanavond?

## Slide 13: Werkt het altijd?
B1X42A: Osc werkt juist 10.7 lager dan zender
Dit heet: Lower Side Injection
Hoor Osc op 93.1 – 10.7 = 82.4 MHz
B1X42A, sterke osc, hoorbaar op 10m
Upper Side Injection vaker, MG/LG altijd

## Slide 14: Uitstraling van MF versterker
MF signaal wordt versterkt en uitgestraald
Te horen met goeie ontvanger
Nodig: FM op 10.7MHz of: AM op 455kHz
Testje met B1X42A en Yupi MVT7100
MF uitstraling is veel zwakker dan osc

## Slide 15: Operation RAFTER
MI5 (UK), jaren 50
Opsporen van Russische agenten
Rus beluistert Numbers Station
Rafter ontvanger op 455kHz hoger
Vanuit vliegtuig boven Londen
SDR Rafter, Frankrijk 2016, 60m

## Slide 16: Polder-RAFTER: De TV-peilwagen
TV: m is 40MHz
Vaak 1 station
Zwartkijkers, maart 1969
Zijn er anti-RAFTER counter measures?

## Slide 17: Polder-RAFTER: De TV-peilwagen
TV: m is 40MHz
Vaak 1 station
Zwartkijkers, maart 1969
Zilverpapier
Beperkt zilverpapier de uitstraling van de LO?

## Slide 18: Proefje voor thuis: SSB
Twee KG radio’s
Gewone op 40m, gemurmel SSB
Hulpset met Bandspreiding rond 6600kHz

## Slide 19: 3. Theorie en Uitvoering

## Slide 20: Wat gebeurt er in de eerste buis
ECH/UCH heeft mengbuis en oscillator
Oscillator: Triode, signaal ca 5Vtt
HF versterker: Heptode, stuurrooster g1 en g3
  g1 is ingang voor HF
  g3 schakelt in en uit: KAM effect!
  Op anode verschijnt verschilfrequentie
Alles na mengbuis werkt op vaste frequentie
Bandschakelaar: Osc & HF spoelen

## Slide 21: Schema met ECH
Notes: De meeste toestellen hebben ook nog meerdere spoelsets en een bandschakelaar, die is hier niet getekend.

## Slide 22: Amerikaans: Pentagrid mixer
g2 is anode voor osc
Kath vormt osc met g1
Antenne op g3
All American 5, ACDC met 12SA7
Batterijradio DK96

## Slide 23: Een triode is genoeg
Zelf-oscillerende mengtrap, tweede triode
FM met ECC85, eerste triode is RF-trap

## Slide 24: Transistor-mengtrap
Ph L1X75T, 1957
Collectorcircuit heeft osc spoel en 1e MF trafo

## Slide 25: Wiskunde achter mengen: Cosinus
V(t) = cos(2 π f t)
De 2 de π en de t staan er altijd bij
Kort af: cos(f)
Ontvang radiofrequent r: cos(r)
Locale oscillator op frequentie l: cos(l)

## Slide 26: Productregel voor cos
cos(r)cos(l) = ½( cos (r+l) + cos (r-l) )
De cos(r+l) is onschadelijk hoog
Hoe vermenigvuldig je signalen?
Mengen in een lineaire versterker gaat niet!
Nodig: non-lineair gedrag
  Versterken op bocht/knik in grafiek
  Een diode is al genoeg

## Slide 27: 4. Spiegels en Spoken

## Slide 28: Spiegelexperiment
Stel radio af op 1500kHz
Zender op 1500 kHz en op 2410 kHz
De mf is helft van verschil
Zender op 2410 stoort ontvangst op 1500

## Slide 29: Spiegelfrequentie
Als je luistert op frequentie f En er zit een (sterk) station op f + 2m …. Dan hoor je dat er doorheen
Ingebakken eigenschap van de super want mengen stuurt twee frequenties naar mf
Bij Low Side Injection ligt de spiegel juist 2m onder f

## Slide 30: Beluister 6020kHz
Plaatje voor
  Upper Side Injection
  Middenfrequent 455

## Slide 31: Selectiviteit
Nabij-selectiviteit
  Stations naast gewenste zender
  Antennekring laat ze (soms zwakker) door
  Filtering in MF trap
Veraf-selectiviteit
  Stations op spiegelfrequentie(s)
  Onderdrukking door antennekring
  MF filter is nutteloos tegen spiegels

## Slide 32: Zijn spiegels een probleem?
MG laag: 522-700 kHz:
  Spiegels 1432 – 1610 kHz (nl 910 hoger)
  Ca 3x antennefreq dus antennefilter is genoeg
MG hoog: 700 – 1600 kHz
  Spiegels 1610 – 2510 kHz
  Ver buiten band, geen sterke zenders
FM: 87,5 – 108 MHz
  Spiegels 108,9 – 129,4MHz (nl 21,4 hoger)
  Buiten FM band, geen sterke zender

## Slide 33: Ontvangst van zwakke stations: DX
Omroepbanden (LG/MG/FM): spiegels vrijwel altijd buiten omroepband 
KG-banden liggen ruim 910kHz uiteen
  Maar er kan wel storing zitten
Ontvangst van buitenbandse stations:
  Spiegel kan in omroepband liggen
Tegenwoordig niet veel stations meer….
“Zelfs” op KG zijn spiegels niet heel storend

## Slide 34: Spook-experiment
Menging met harmonische van osc
Vb ontvang 1500, osc op 1910
Harmonischen 3820 en 5730
Neem + en – 455, dus 3365, 4275, 5275, 6185
Menging van zenders onderling
Je ontvangt soms stations op spookfrequenties

## Slide 35: Spiegel- en spook-onderdrukking
HF Voortrap, preselectie: EF22 voor ECH21, extra HF kring ertussen
Veel op KG-sets
Drievoudige afstem-C
Vaak ontregeld!
Ph BX660X (1946)

## Slide 36: Philips BX925: drie RF kringen!
Communicatieontvanger 1952, 16 buizen
Enkelsuper, MF is 735 kHz (geen MG!)
Met drie RF kringen
Gevoeligheid 5 µV
Site PA3ESY

## Slide 37: 5. De Dubbelsuper
Veel super-theorie:
  Jongens radio deel 2
  Diefenbach Amateurfunkhandbuch

## Slide 38: Keuze van MF, Jongensradio 2
Lage MF: makkelijker selectieve cascade
Hoge MF: betere spiegelonderdrukking
MF = 50x bandbreedte
  AM: breedte 9kHz, MF 455kHz
  FM: breedte 200kHz, MF 10,7 MHz
Mooist: Selectiviteit van lage MF en spiegelonderdrukking van hoge MF!!

## Slide 39: Dubbelsuper
Hoge m1: spiegel
Lage m2: kanaal- scheiding
Filter op m1 moet m1+2m2 blokkeren (secundaire spiegel)
Jongensradio 2 heeft dit idee niet!

## Slide 40: Siemens E566 Regenboog
Scheepsontvanger
Ambassades, pers
Dubbelsuper
Kristalhulp LO1
Afstembare LO2
1957, 15 buizen
100kHz hulposc produceert ijkraster met boventonen

## Slide 41: Under the Rain Bow
Ontvangt 1,5 – 30 MHz als dubbelsuper
Preselectie LC EF93 LC
LO1 2680 – 31180
Met ijkoscillator r op exact veelvoud van 100
MF versterkt 1180 – 1080
LO2 verstembaar 1280 – 1180
MF2 is 100kHz
Na opwarmen (½h) instelbaar op ½kHz !!

## Slide 42: De Grundig Satellit 2100
Duitsland 1973
FM, LG, MG, K1, K2: Klassieke Superhet
K3 – K10: Dubbelsuper, MF1 = 2000kHz
Prijs circa 800 gulden
Aparte LC-Kring avond hierover, in juni

## Slide 43: Vanaf ca 1990: Superhoge 1e MF
Philips D2935 & Sony ICF-SW35
1e MF 55000kHz(!!)
MF kristalfilter, zeer hoge Q!
Laat 55000 door, houdt 55455 tegen
Geen spiegels of spoken meer: spookexperiment!!

## Slide 44: 6. Een paar mooie ontvangers
Converter: Kent VLF
Barlow-Wadley
Tweedenet kastje
Yupiteru MVT-7100
Digitaal tijdperk

## Slide 45: De Kent VLF Converter
Kristal 10MHz
Osc/Mixer SA612
Antenne-aanpassing
Verstemd FM filter

## Slide 46: Barlow Wadley
Triple Super, 1973
Afwijking 1e en 2e osc gelijk, heft op
Zeer gevoelig
USB / LSB
Bediening simpel!
Wondertoestel van de jaren zeventig, fl 800
3x mixen, ruis en spoken

## Slide 47: Tweedenet-Kastje
Eerste TV’s: VHF, 50 – 240 MHz
Later: UHF, 300 – 800 MHz
Nieuwe TV kopen?

## Slide 48: Yupiteru MVT-7100
All-Mode, All-Wave, Handheld Scanner
0,150 – 1650 MHz
1000 geheugens
Gevoeligheid beter dan 1uV
Triple Conversion, 227.5M, 45.1M, 455k
Heel goede ontvangeigenschappen
Tikkeltje lastige bediening
“Alle analoge geluidsoverdracht”

## Slide 49: Quad Conversion Proef
Sluit VLF converter aan op Yupi
  BBC op 198 komt op 10198
  Hongarije komt op 10540
  DCF77 komt op 10077

## Slide 50: Quadratuur-mengen
Q-mengtrap houdt signaal en spiegel apart!!
Extreem lage mf mogelijk
Bv FM ontvanger met mf = 75kHz
Wifi, Bluetooth, SDR chips….
Uitgevonden??? Misschien wel 40 jaar oud

## Slide 51: Klaarzetten
Olimpik 402
National T100
Hurricane
Phil B1X42A
Yupi MVT7100
Leader LSG10
ECH81
Grundig Satellit
Sony ICF-SW35
Jongensradio 2
Kent LG converter