## Slide 1: Teletone 111 (1948)
Gerard Tel
LC-Kring 12/06/2024
om 19.30

## Slide 2: Wat gaan we doen
Het “Amerikaanse Uutje”: All American Five
Schema van de Teletone 111
Aanpassing aan 230V
Luisteren

## Slide 3: 1. De AA5 en het Uutje
De All American Five: Het Amerikaanse Uutje
Technisch zelfde idee: Goedkoop, Serieketen
Als je een Uutje kunt repareren, kun je ook een AA5 maken
Wat voor verrassingen kom je tegen?

## Slide 4: Geschiedenis van AA5
Goedkope toestellen vanaf ca. 1935
Productie tot ca. 1965 in Japan
Verschillende series (getal: gloeispanning)
  Octal 12SA7 12SK7 12SQ7 50L6 35Z5
  Miniatuur 12BE6 12BA6 12AV6 50C5 35W4
Miljoenen toestellen, honderden fabrikanten
Adaptatie groter dan Uutje
Techniek zeer uniform

## Slide 5: Japan, jaren zestig: 230V
AA5 ontwerp
Naar Europa
LG, 220V
21x11x11cm
KR55 (1963)
Driehoekjes op 640 / 1240

## Slide 6: Van buiten wel variatie
Goedkoop materiaal, klein
Vrolijke ontwerpen
FADA Bullet, ~1945
Kc / 10
meters

## Slide 7: De schaal van een AA5
Geen stationsnamen
Geen LG of KG: 1 band!
Alleen frequentie (heel soms ook meters)
BC: Broadcast = MG, soms tot 1700
Frequenties in kHz x10 (US Raster)

## Slide 8: Conelrad
Driehoekje bij 640 en 1240kc
Civil Defense, BB
Bij aanval met vliegtuigen
  Alle stations uit
  Wisselend 640 en 1240
Tegen navigatie op AM
Informatie bevolking
Verplicht 1953 tot 1963

## Slide 9: Voeding uit lichtnet
Spanning geen keus: alles 110/120
  35V eindbuis voor 106V keten: 3*12+2*35
Frequentie: Ontworpen voor 60Hz
  Werkt ook op 50Hz prima
  25Hz variant (Canada) grotere elco
Kan op wissel of gelijk “AC/DC radio”
Stekker: US met platte pootjes

## Slide 10: Samenvatting AA5
Simpel maar mooi doosje
Meestal 2 knoppen VOL/OFF en TUNE
Schaal met grote cijfers
Toestellen zijn iets simpeler dan Uutje! Geen keuze in band of spanning

## Slide 11: 2. De Teletone 111
Van hout (meest kunststof), USA, ca. 1948
29cm, 530 – 1700kHz, raamantenne
2006, €10
LS op chassis (gebruikelijk)
Raam dwars (meest achter)

## Slide 12: Tele-Tone
Gevestigd in New York, vanaf 1945
Radio’s, Stereosets, Grammofoons, Gitaarversterkers
Buizen bij mij 4x Miniatuur + 1x Octal: 12BE6, 12BA6, 12AT6, 35A5, 35W4
Schema van “Series A”, 5x Octal

## Slide 13: Ook met mooiere kast
Afgeronde hoeken
Messing grille

## Slide 14: Converter: Pentagrid
Anders dan Europese meng
AA5: osc + mix in 1 systeem, maar verschillende delen
Reden: Goedkoop, patent??
Nadelen voor uitstraling en oscillator pulling?

## Slide 15: Mengen in RHT189 (Geri)
Oscillatorschakelingen met naam
Inductief terugkoppelen van anode
  Afstem-C bij rooster: Armstrong Osc
  Afstem-C bij anode: Meissner Osc
Terugkoppeling vanaf kathode
  Aftakking op condensator: Colpitts Osc
  Aftakking op spoel: Hartley Oscillator

## Slide 16: Grote uitvinder: Armstrong
Edwin H. Armstrong
1890 – 1954
Terugkoppeling 1914
Superregeneratie 1922
FM
Superhet, 1917 (??)

## Slide 17: Of toch niet?
Franse Wikipedia: Lucien Lévy, 1914
Militair ontwikkelaar in 1e Wereldoorlog
Ontvanger voor hogere freq gebruiken
Patent op conversie gevraagd 1917
Armstrong bezocht Parijs in 1916/17 Dus wellicht: leentjebuur!
Patent van Lévy erkend 1928
Uitvinder is Lucien Lévy!

## Slide 18: Mengen met Triode of Oktode
Stroboscopische versterker: stuur- oscillator (LO)
UCH: triode/heptode
EK2: Oktode
  g2 is hulpanode
  Stroom 4mA
  DK92 / 96 ook zo
Conversiesteilheid

## Slide 19: Mengen met de Pentagrid
Zonder hulpanode
Signaal van kathode terug op rooster
Oktode en Pentagrid: antennesignaal werkt op oscillator
Plaatjes uit “Tube and Transistor Handbook”, De Muiderkring (1964)

## Slide 20: Pentagrid in Teletone
Antennekring is antenne (Hulpwikkeling ext. ant)
Oscillatorkring in kathode
Roosterkoppeling
Circuit-nul en chassis zijn apart!!

## Slide 21: Straling en “Pulling” Proeven
Oscillator oppikken op Satelit 400
RAFTER-proef met
  Teletone 111
  Philips BX210U
Sterkte LO straling:
  Geen verschil
Pulling met LSG10:
  Teletone sterk, trekt vooral op KG
  Philips iets

## Slide 22: De MF-trap
Uitgekleed ontwerp
Geen enkele C of R!
Bij mij zit kathode-R van 170Ω

## Slide 23: Detectie, AGC, AF
IF-transfo aan diode
AGC over volumepot
Geen anode-C

## Slide 24: Eindtrap ook weer minimalistisch
Stopweerstandje
Kath condensator
Antibromwikkeling
Tegenkoppeling
Wel: Anode-snubber, (zat 15nF met 3k7) naar kathode verbetert hoog

## Slide 25: Voeding met Triple 20
Netstroom gaat in gloeiketen en gelijkrichter
Enkelpolige schakelaar
Op 2e: aB2, aB4
Op 3e: g24B1 aB1, g2B2, aB3, g2B4

## Slide 27: Teletone verbouwd
Gekocht 9/2006, voor 10€
Achterwand van Duits toestel
Diverse C en R
Ombouw naar 220V met ballast-R

## Slide 28: Hoe ziet dat er uit?
1 dikke buis en 4 miniatuur
UGT op LS
Nooit meten t.o.v. “chassis”!
Vier cementweerstanden: latere toevoeging

## Slide 29: 3. Aanpassen aan 230V
De AA5 in Europa:
  Band MG 530-1700kHz prima (MG + Piraten )
  Netfrequentie 50 ipv 60 Hz geen probleem
  Wel een probleem: stekker, spanning, isolatie
Conversie met serieweerstand: P = 16W

## Slide 30: Verhuistrafo, inbouw of extern
Losse trafo: primaire niet geschakeld
Sluipverbruik! Modis: 3,5W
Jaar: 28kWh ca €7
Schakelen? Dan inbouw! Plek??

## Slide 31: Condensatorballast
Standaard in Japanse Euro-AA5jes jaren 60
  Ballast verlopen lekke papier-C dus vervangen!!
Zet gloei- en anodevoeding in serie
C van 2,2μF shunt over B

## Slide 32: Ombouw Teletone 111
Net los van nul, pin 5 rect van pin 2/3
Net aan pin 5
Ballast pin 5 – nul (let op zweven!!)
Bleeder-R 430k (RC-tijd = 0,95s)
Stekker, zekering

## Slide 33: Oude en Nieuwe Teletone
Ballastcondensator: C = 2,2μF @ 630V
Opgenomen vermogen
  Met R ballast: 39W
  Met C ballast: 23W
Opwarmtijd
  Met R ballast: 34s
  Met C ballast: 48s
Spanning op E1/E2/E3: 119V / 115V / 89V

## Slide 34: 4. Luisteren en Conclusies
Radio Paradijs op 1467 kHz
Radio Ruysdael op 1179 kHz
Richtinggevoeligheid van antenne
Misschien BBC5 op 693

## Slide 35: AA5 is geen speelgoed!
Berekend op 120V, norm 1949
Slijtage condensators, knutselaars in 80 jaar??
Scheiding nul / chassis is onbetrouwbaar
Verhuistrafo isoleert NIET!

## Slide 36: LC-Kring 10 juli: Grundig Satellit
Van 205 tot 400
Analoog en digitaal
Dubbelsuper
September: RAFTER Spionnenjacht met Locale Oscillator

## Slide 37: Meenemen / Tonen
Teletone 111
Philips BX210U
Modis transformator
TecSun Pl680
Leader LSG10