## Slide 1: Jennen Trio JR-102
Gerard Tel
RadioCafe

## Slide 2: Wat gaan we doen
Rondleiding door het toestel
Reparaties en aanvullingen
Luisteren: VLF met converter
Piepjes en fluitjes en ruisjes

## Slide 3: 1. Wat zit er in de Jennen
Japan, 1964
  Buizentijdperk: langer voorbij dan ‘t duurde!
Vijf banden
  MG, TB, 2x KG: 0,54-30MHz
  2m amateur 144-146MHz
15 buizen
10,7kg, 43cm breed, 65W

## Slide 4: NVHR Schematheek
Jennen: 3x CommOntv
  1960-69
  8/9 buizen
JR102:
  Uitgebreider
  Geen symm antenne
Versterkers, 1 portable

## Slide 5: Ontvangen van MG en HF
Frontend: Omroepdoos 1 buis: ECH81 Hier 3 buizen: EF93, EK90, ECC85 Eigenlijk 4: ook OA2 stabilisatie
Tweemaal IF: EF93, EF93
Detectie in los buisje EAA91
LF-deel: ECC85, EL90
Voeding: EZ81
Dus minimaal 10 buizen actief

## Slide 6: Fijnafstemming
Driedubbele afstemcondensator
Elke sectie groot plus klein, niet alleen Osc
Fijnafstemming met eigen schaal

## Slide 7: Middenfrequent
IF is 452kHz
Nederlandse versie van Lafayette HE-80
2x IF versterking met EF93
Dus 3 MF trafoos
RF Gain: regelt HF buis en 1e IF

## Slide 8: Q-Multiplier
Smalbandige versterker, in = out
Gain en f regelbaar
Selectiviteit: Van 65 naar 95dB
Bij sterke buur-f bv 999kHz

## Slide 9: Detectors
Diodedetector EAA91 voor AM
Productdetector EK90 voor SSB
  BFO is ECC85, gedeeld met AF amp
  Frequentie regelbaar, afstemmen makkelijker
FM Ratiodetector
  Nog niet nodig gehad

## Slide 10: 2m Converter
Printje met drie buizen (RF amp, osc, mix)
3e Harm. van 45.667Mc kristal 144-146MHz wordt 7 tot 9
Eigen antenne- ingang

## Slide 11: IJk-Oscillator
100kHz Oscillator (deelt ECC85 met Q-mult)
Stem exact af op veelvoud van 100
Geleverd zonder kristal?
Harmonischen via 1N60
Geen zero-beat

## Slide 12: Aansluitingen
AC 230V 65W
Headphone vooraan (8 Ohm)
Antenne 2m, coax
Antenne HF, coax
Antenne HF, schroef plus aarde
Schroefconnector voor LS (8/500 Ohm)
Remote Tx/Rx

## Slide 13: Verder
S-Meter (gevoeligheid achterop)
Antenne tuner (doc: 50—400 Ohm)
RF regeling (MVC/AVC)
Noise Limiter ANL
Mute (REC/SEND), ook Remote
Fuse 1A (schema: 2A)
Vier bodemschroeven, uitkasten!

## Slide 14: 2. Reparaties en aanvullingen
Gekocht 7/2016
Knoppen anders dan origineel
Stroom door eindbuis te hoog: koppel-C49
Belettering glasplaat heel slecht  Foto van goeie plaat door Hans Afgedrukt en erachter geplakt
100kHz kristal voor ijk-oscillator Maken van mini-kristal geen succes Gekregen van Kobus

## Slide 15: Luidspreker
Normaal extern
LS op IF-transfo’s met tie-rips
Draad op schroef- connector
Ingebouwde LS  Volledig reversibel

## Slide 16: Digitale uitlezing
Locale Osc heeft bufferversterker (ECC85)
Aan uitgang draad via 22pF, 0 en 6,3V
Kroonsteentjes
Ratelcap tegen brom op SSB
Cymometer 6dig
Dec 452kHz

## Slide 17: Boor- en zaagloze bevestiging
Uitlezing in plastic doosje
Deksel op kast vastgebonden
Reversibel

## Slide 18: Gevoeligheid
Lijkt wel beetje doof…
Aanraken anode van RF buis kraakt harder dan aanraken stuurrooster
HF verzwakker?
Pit EF93 meet goed op buizentester
Vervangen, ontvangst gevoeliger

## Slide 19: 3 Luisteren
Probeer 999kHz met Q-Multiplier
Piraten 180m
Nabije LPAM-stations
  828 Bontekoe Hoorn
  1224 Extra Amsterdam
KG 41m, 31m

## Slide 20: Oeps geen Lange Golf …
Toch weer drie stations minder!
Kent VLF converter, verhoogt 10MHz
Dus BBC op 10198, nee 10196,5!

## Slide 21: Ultra-Lange Golf
Tijd DCF77 (77,5kHz)
Grimeton (17,2kHz)
Rauderfehn (23,4kHz) Marine, 1982, 800kW, 8 masten 352m

## Slide 22: 2m
Wat voor antenne?
  Spriet
  DAB+ antenne bv Bierblik
Wat is er te horen?
  Niets
  Alleen interne oscillaties

## Slide 23: 4. Vergelijk met WebSDR
Surf naar http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/
Op MG zie je draaggolven en modulatie
Boven 1600 piraten (breed!), vaak lokaal
4500 tot 6000: Buzzer, 60m, Ruispieken, 49m
7000 tot 7100: Veel digitale modi

## Slide 24: 4. Conclusie
Leuk ontvangertje, ruim 50 jaar oud
  Niet helemaal origineel
  Gebruiksvriendelijk met digi display
  Nog bruikbaar buizenapparaat
Luisterplezier op MG/TB/KG:
  Aantal stations neemt af
  Steeds meer digitaal, Jennen verouderd
  Leuk om te luisteren

## Slide 25: Meenemen
Jennen JR102
Antenneverloopje
Onderdeeltjes
Antennesnoer coax
Kent VLF conv
Langdraad banaan
Schroevendraaier
Meetblad
USB Stick: powerp