## Slide 1: De Warmtepomp (Nieuwe Energie 1)
Gerard Tel
LC-Kring 13 juli 2022 om 19.30

## Slide 2: Wat gaan we doen
Energie: prijzen en problemen
Vervoer (vloeibare brandstoffen)
Verwarmen op gas of stroom
Werking en vormen van warmtepomp
Economie van de warmtepomp
Problemen met de warmtepomp
Geen verkoopadvies!
Bij belangstelling installateur vragen

## Slide 3: 1. Energie: Prijzen en Problemen
Energie voor consumenten:
  Elektriciteit
  Gas
  Benzine (of Diesel/LPG/oid)
Veel indirecte kosten/gebruik
  Vliegtickets
  Fabricage en transport

## Slide 4: Verbruik van huishouden (Vb)
Wat | Prijs | Hoeveel | Bedrag | 2019
Gas (m3) | 2,00 | 1500 | 3000 | 1200
Stroom (kWh) | 0,50 | 2000 | 1000 | 460
Benzine (l) | 2,50 | 1000 | 2500 | 1800
Totaal |  |  | 6500 | 3460
Prijzen dalen als relatie met Rusland verbetert
Dwz over 30 jaar….

## Slide 5: Invloed op omgeving
Wetenschap: Opwarming onafwendbaar, IPCC: Uitstootreductie noodzakelijk
Uitstoot CO2 per
  kuub gas: 2 kg
  liter benzine: 3 kg Ook: Lawaai, Stikstof, Giftig, Fijnstof
  kWh elektra: 0-1,5 afh van opwekking

## Slide 6: Politiek
Gas uit Rusland, Olie uit Arabië Ook: Noorwegen, VK, US
Mensenrechtenschendingen van ons geld
Gaskraan als politiek drukmiddel
Energie Europa afhankelijk van 1 persoon… “Die neemt zijn verantwoordelijkheid wel”

## Slide 7: Nieuwe energie
Vooral: Minder energie
Nieuwe technieken spelen nog 30 jaar geen rol
  Thoriumcentrale, Kernfusie, Elektrisch vliegtuig, zout-warmtebatterij, CO2-onttrekking
Transitie: inzet van nu beschikbare dingen
  Elektrisch rijden, windmolen, zonnepaneel, warmtepomp, isolatie, waterstof

## Slide 8: 2. Vervoer

## Slide 9: Problemen autoverkeer
Milieu:
  Uitstoot CO2, NOx
  Geluid
  Fijnstof
Gevaar (1972: 3200)
Ruimtegebruik
Ongelijkheid
Gezondheid (bewegen)
Kosten

## Slide 10: Verbruik halveren
Ook voor stikstof dossier is dit nodig
Fijnstof/vervuiling: gezondheid
Keuze tussen
  Minder kilometers
  Kleinere auto’s
  Langzamer rijden
Vervoer: noodzaak of luxe?

## Slide 11: Hoe halveren?
Vooral door beprijzing (werkt het snelst)
  Stopzetten van woonwerkvergoeding
Ruimtelijke ordening die geen mobiliteit vraagt
  Wonen en werken dicht bij elkaar
  Voorzieningen in de wijk
  LC-Kring ipv. Radiocafé
Alternatieven voor de auto
  Goed Openbaar Vervoer
  Elektrische fietsen en scooters

## Slide 12: Elektrisch rijden de oplossing?
Alleen voor vervuiling, beetje voor geluid
Elektrisch vervoer gebruikt ook energie!
  Auto 150 tot 200 Wh/km
  Scooter 30 tot 50 Wh/km
  Ebike 7 tot 8 Wh/km
  Unicycle 8 Wh/km
  Fiets/lopen 0 Wh/km

## Slide 13: 3. Verwarmen op gas of stroom
Wat kost deze bak water gevuld houden?
Verwarmen = Warmteverlies compenseren
Isoleren is de goedkoopste verwarming

## Slide 14: Hoeveel is nodig?
Eenheid SI: Joule (J), hier kWh = 3,6 MJ
  Appartement 8000 kWh (8 MWh)
  Vrijstaand 30000 kWh (30 MWh)
Reken vandaag met
  Stroomprijs 50ct / kWh
  Gasprijs 200ct / m3

## Slide 15: Stroomgebruik is verwarming
Stroom door weerstand
  geeft ~100% warmte
TV/Stereo: licht & geluid
  Wordt ook ~99% warmte
Stofzuiger, klok: motor
  Beweging wordt warmte
Rendement is 100%
  Coëfficiënt of Performance: 1

## Slide 16: Elektrisch verwarmen met COP 1
“Sluipverbruik niet erg want verwarmt” 
Verbruik niet op tijd/plaats warmtevraag
COP 1 is 100%, beter kan toch niet? Jawel! Warmtepomp haalt COP 3 tot 6
Stroomprijs 50ct/kWh: COP1 verwarmen kost 50ct per kWh

## Slide 17: Verwarmen met gas-stook
HR(++) CV-Combiketel
Afgiftesysteem op water
Kuub gas geeft 9 kWh
Bijna geheel in huis
Ca 8 kWh in kamers
Prijs 200ct: Gas kost 25ct / kWh

## Slide 18: 4. Werking Warmtepomp

## Slide 19: Warme en koude lucht
Warmtecapaciteit van lucht: 1 kJ/kgK

## Slide 20: Omgekeerde koelkast
Achterkant is warm
Warmte van motor?
Meest: uit koelvak
Koelkast genereert (bijna) geen warmte maar verplaatst die

## Slide 21: Onder bomen is het koel
Schaduwwerking
Verdamping
1 m3 water: 750 kWh
Flinke boom: 1/3 m3 p. dag
Koelt 250 kWh: 1 boom is 8 airco’s

## Slide 22: Thermodynamica
Verdampen neemt warmte op (koelkast)
Condenseren geeft warmte af (warmtepomp)
Gesloten circuit
  Behoud medium
  Behoud warmte

## Slide 23: Toestand hangt af van druk
Condenseer bij hoge temperatuur en druk

## Slide 24: Buitenunit
Ventilator voor 2000m3/h
Verdamper
Compressor
Bij Monoblok: Condensor
  Overdracht op transportvloeistof
Ventiel
Airco of warmtepomp: vrijwel gelijk!

## Slide 25: Binnenunit
“Flinke schoenendoos”
Condenser
Afgifte aan lucht of CV

## Slide 26: Soorten
Lucht-Lucht: Airco, kleine verwarmsystemen
Lucht-Water: Meest bij bestaande CV
Bodem-Water: Boren

## Slide 27: Verwarmen met de Airco
Airco is lucht-lucht warmtepomp
Meestal van binnen naar buiten: koelen
Ermee verwarmen kan ook
Alle warmte meteen in de kamer
Metingen Roelie Barth: daggebruik 7 kWh stroom ipv 5m3 gas (dus 3,50€ ipv 10 €)

## Slide 28: 5. Economie van Warmtepomp
Berekeningen afhankelijk van
  COP, wisselt tussen 2 en 6
  Gemiddeld: ca. 3,5
  Stroomprijs 50ct
  Gasprijs 200ct
  Calorische waarde 9 kWh / m3
Uitkomsten met korreltje zout, 1 decimaal

## Slide 29: Wat kost pompwarmte in huis?
COP 3,5
1 kWh warmte neemt 1/3,5 dus 0,29 kWh stroom
Kost: 14 ct
Vergelijk met COP1: 50ct
Vergelijk met gas: 25ct
Jaarbehoefte: 8 - 30 MWh

## Slide 30: Wat haal je uit gas?
Verbranden in huis: ca 8 kWh
Verbranden in STAG-centrale:
  Rendement 60% dus ca 5 kWh stroom Plus 2 kWh restwarmte (stadsverwarming)
  Stroom in warmtepomp (COP 3,5) geeft 17,5 kWh
STAG/Pomp geeft ruim 2x zoveel opbrengst

## Slide 31: Elektrificatie
Elektrisch systeem flexibeler in grondstof
Stroom kan uit gas/olie/kool of zon/wind
Kan zelf opwekken met PV paneel

## Slide 32: Hoeveel lucht? Even BINAS erbij…
1 kg lucht geeft 1 kJ per graad
Meestal is ΔT = 8o, dan 8 kJ = 0,00222 kWh
Voor 1 kWh: 450kg lucht afkoelen
Vb: Een 7kW unit met COP 3,5 haalt 5kW uit lucht (en 2kW uit stroom)
5 x 450 kg lucht: 2250 kg
Dichtheid ca 1,25 kg/m3
Nodig: 1800m3/h

## Slide 33: Conclusie berekeningen
Warmte uit de pomp is goedkoper dan uit gas
Gas gebruik je het efficiëntst door stroom op te wekken en in warmtepomp te gebruiken: Verbranden in CV-ketel is zonde!
Terugverdientijd maar enkele jaren
Mogelijkheid tot elektrificatie
Ga niet naast je warmtepomp zitten!

## Slide 34: 6. Problemen van de Warmtepomp
Verwarming met lage afgiftetemperatuur
Capaciteit stroomnet
Warmtebehoefte beperken tot 10MWh/j
Lage COP bij koud weer
Lelijk naast huis

## Slide 35: Afgiftetemperatuur
CV ketel geeft water van 60 tot 80 graden
Radiator wordt heet, circulatie van lucht
LTV: Lage Temperatuur Verwarming, 35-40
Vloer/muurverwarming
Radiatoren met ventilatortjes erin
Hogere temperatuur geeft lagere COP 

## Slide 36: Stroomnet
Capaciteit van stroomnet: 1/10 van gasnet
Elektrificatie vraagt grote investeringen
Jaarlijkse investeringen in energie: ~2 T€ (2000 Miljard)

## Slide 37: Warmtevraag beperken
Capaciteit pomp (typisch 7kW) kleiner dan CV (typisch 20kW)
Beter isoleren gaat vooraf aan warmtepomp
Investeringen 10 – 50k€
Combineer met verbouw/renovatie

## Slide 38: Lage COP bij koude aanvoer
COP: A7/W35 = 3,6 A-7/W35 = 2,4
We gebruiken de meeste warmte bij matig koude temperaturen! Omdat het niet zo vaak vriest
Groot genoeg voor koud weer: Monovalent
Reservecapaciteit voor koud weer
  Elektrische stook (mono-energetisch)
  Gas (hybride warmtepomp, meest bij bestaand)

## Slide 39: Lelijk is subjectief

## Slide 40: 7. Conclusies
Bespaartips: Nieuwe Energie 2 of LC-Kring over Vampierstroom (nov 21)
Warmtepomp is zo gek nog niet
Het is geen exotische nieuwe technologie
Nadelen vooral bij omschakeling in bestaande bouw: isolatie en afgiftesysteem
Nieuwbouw nu met warmtepomp

## Slide 41: Agenda LC-Kring
Augustus 2022: Vakantie
September: DAB+
Oktober: Software Defined Radio
November: Nieuwe Energie 2, Besparen