## Slide 1: Zanger aan de Wand: Erres KY107
Gerard Tel, Zeist
Radiocafé Zaandam, 4 nov 2014
LC-Kring nov 2020, 13 nov 2024 om 19.30

## Slide 2: Inhoud van de lezing
Achtergrond, waarom bijzonder
  Eerste “All in one”
Verkrijgen en opknappen
Erres KY107 evenementen
Buizen en buisvervangers
Zenders en zendervervangers

## Slide 3: Tuinradio, Balkonradio
Proeven van Eduard: UGT geeft flink verlies
Impedantie van transistor ca. 600 Ω
Tuinradio heeft echte UGT
  Prim 10 Ω, Sec 0,3 Ω, wikkel 10:1
Balkonradio gebruikt voedingstrafo
  Prim 380 Ω, Sec 0,8 Ω, wikkel 37:1
  Als je voedingstrafo gebruikt: 110V spoel, hoge spanning

## Slide 4: Ontvangen in de jaren 20
Zenders (Idzerda 1919, omroepverenigingen)
Rond 1920: zelfbouw
Installaties in handel
Kan dat niet
iets netter?

## Slide 5: Erres K (1923) en KS (1927)
Buizen in het toestel ipv buitenop

## Slide 6: Van installatie naar meubel: 1930
Alles in 1 kast: (voeding en LS)
Mooi meubel
Plat: 19cm, insneden zijkant
Otto van Tussenbroek
Oplage ~2400 (Gidi Verheijen, 2011)

## Slide 7: Hanger aan de Wand
Bespreking Erres in Radio-Expres (ca. 1930)
Meldt Erres KY105 en 106 met eenknops- afstemming!

## Slide 8: 2. Verkrijging en opknappen
Gratis gekregen! 
  Schuuropruiming, klusje van kerk
  Eigenaar van schuur overleden
  Er zit een snoer aan dus …
  “Als ‘t niks is, gooit Gerard het wel weg”

## Slide 9: Geschiedenis van toestel?
ALS AANDENKEN AAN MIJN LIEVE MOEDER
Zat in Dekenzak, Diddens & v Asten,
ca 1965-70

## Slide 10: Schemadetails
Spanningscaroussel? Voor 110V andere kopen
Geen netschakelaar: stekker eruit trekken
Roostervoorspanning B3: C- uit smoorspoel
Volumeregelaars vinden we onzin
HF regeling in katode B1 (R1, voor nivo det.)
Terugkoppeling (C15)
Afstemcondensators niet gekoppeld
Band wisselen: spoel half kortsluiten

## Slide 11: Toen radio nog simpel was …

## Slide 12: Detectie: Roosterdetectie
B2: g + k = diode
Ia = Hf + Lf + DC
RF naar S3
AF naar T2

## Slide 13: Condensatorblok (voeding)
Afvlak 2 tot 4μF: papiercond
Vervangen door elco’s?
  Beter: foliecond.

## Slide 14: Voortrap repareren
Geen geluid
Spanningen?
Kat B1 = 184V: R1 breuk
Contact geoxideerd
Halfgeleiders?

## Slide 15: Kast: niet lakken maar wassen!
Kast vuil (vet, nicotine)
Water & soda
Licht schuren
Was
LS doekje beige

## Slide 16: 3. Erres evenementen
Onthulling - 14 mei 2014
Eerste RC-lezing - 4 nov 2014
Eerste LC-Kring - 9 maart 2016
LC-Kring online - 11 nov 2020
Eeuwfeest – nov 2030

## Slide 17: De onthulling (14 mei 2014)

## Slide 18: Radiocafé Zaandam (11/2014)
Radiocafé: NVHR, Piet v Schagen
Via Bert vd Vinden bij RC betrokken
Nu Driebergen
John H advies
Uitleg houtwerk
Detail: Eindbuis is PC86

## Slide 19: LC-Kring bij mij thuis (3/2016)
4 van (ca.) 40 Nederlandse toestellen

## Slide 20: Stereo met 2 Ottozenders

## Slide 21: Uitnodiging Eeuwfeest
Op 14 nov 2030 mogen jullie komen luisteren
Is Corona dan voorbij?
Doet hij het dan nog wel?
Zijn er nog stations?
En buizen?

## Slide 22: 4. Buizen en Buisvervangers
C442 eindbuis: PC86
  Wil goeie buis sparen
  Geluid beter
E442 HF buis: PC86
  E442 is kapot gegaan
E428 detector: TA7642
  Leuk proefje “voor ooit”
Gelijkrichter 506K zit nog op plek…
  De makkelijkst te vervangen buis

## Slide 23: Versleten buizen bij reparatie
Geluid klinkt erg vervormd
Meting eindbuis: 7mA (ipv 20mA) Conclusie: versleten!
Nieuwe C443 besteld (39€)
Door hogere stroom zakt B+ in Conclusie: gelijkrichter versleten
Nieuwe 506K besteld (27€)
Radio werkt goed… Goed genoeg?

## Slide 24: Nu gaan we even luisteren
Ontvangst 1050kHz, 1467kHz Op MG is niet veel te horen, LG is leeg

## Slide 25: Eindbuisproject: PC443 (2014)
Vervangen door andere buis?
  Gloeispanning 4V
  Plaatimpedantie 10k
  Er moeten er nog veel zijn
Een PC86 kost maar 2€ en voldoet!
  Steilheid: 13mA/V (C443: 2mA/V)
  Rooster: -1,5V (C443: -20V)
  Stroom: 10-12mA (C443: 20mA)
Spanningsdeler:
  Gelijkspanning ca 10x verzwakken
  Signaal ca 6x verzwakken

## Slide 26: Een weerstandje
Voor gelijkspanning telt R6 mee
T2 is 50k, R6 is 100k, Ra is 47k, Rb is 23k
Condensator 2nF over luidspreker

## Slide 27: Alles in een buisvoet proppen
Beter geluid: belasting van de detector?

## Slide 28: HF buis defect: Nood E442 (2020)
Indirect verhitte vari-μ triode E442
PC86 rechte karakteristiek
Extra kathode-R 500Ω
Omhulling: dop van wasmiddelfles

## Slide 29: Detector met TA7642 (2024)
Idee van Ben (NFOR): inplugbare detector
Werkt goed in 0-V-2, matig in 1-V-1
  Laagsignaal
Met drie buis- vervangers:

## Slide 30: 5. Zenders en Zendervervangers
In 2014: NPO1 en NPO5, Maria, Paradijs, BBC
In 2020: Paradijs, Caroline, BBC5
In 2024: Paradijs
  Engelse stations veel storing
Modulatiediepte te hoog: mag voor roosterdetectie maar 30%

## Slide 31: De Ottozender
Digitaal PLL
9kHz raster
Bereik 10-30m
Bouwpakketje
AUX, FM erin
NPO1 op 1251

## Slide 32: 1050kHz: Ruysdael AM
Minizender van AliEx (€ 10,90)
BT/MP3/FM unit erin
Draad ca 6m
Harmonischen voor TB/KG
Muziek 1050

## Slide 33: Conclusies
Mooie radio, gratis gekregen
Kan wel 100 jaar worden!
Radio’s verzamelen is
  Behoud van historisch-technisch erfgoed
  Plezier met afgedankt huisraad!
  Aanleiding tot ontmoeting & contact

## Slide 34: Klaarzetten
Erres + antenne
Golfrekker 1251 aan
Ruysdael 1050 aan
Erres onderdelen